# 低碳烷烃循环流化床脱氢工艺条件优化

### 论文摘要

针对PBD型脱氢催化剂,采用循环流化床中试装置对低碳烷烃（丙烷、异丁烷、正丁烷）单独脱氢以及不同配比混合低碳烷烃进行了较为系统的工艺条件优化研究。结果表明,反应温度和空速对低碳烷烃脱氢过程的影响至关重要,不同脱氢原料具有不同的适宜操作工况,其中丙烷脱氢在600℃和1 700 h-1条件下,转化率为39%,丙烯收率达33%;异丁烷脱氢在580℃和1 700 h-1条件下,转化率为48%,异丁烯收率为45%;正丁烷脱氢在580℃和1 700 h-1条件下,转化率为40%,丁烯收率高达32%。PBD型催化剂对于不同配比混合低碳烷烃具有较高的催化活性。最终获得的不同脱氢原料适宜的操作工况下,可以为循环流化床低碳烷烃脱氢装置的工程设计与放大和工业装置的生产调优提供基础数据与理论支持。

### 论文目录

- 1 实验材料和装置

- 1.1 催化剂的制备

- 1.2 工艺优化研究装置

- 2 实验结果与讨论

- 2.1 丙烷、异丁烷或正丁烷单独脱氢

- 2.2 丙烷-异丁烷混合烷烃脱氢

- 2.3 丙烷-正丁烷-异丁烷混合烷烃脱氢

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 孙乐晶,陈小平,杜玉朋,陈长珍,房德仁,任万忠

关键词: 低碳烷烃,脱氢,循环流化床,工艺条件,优化

来源: 现代化工 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 烟台大学山东省轻烃资源化综合利用协同创新中心,山东金诚石化集团有限公司

基金: 山东省自然科学基金项目(ZR2017LB022),山东省高等学校科技计划项目(J17KB075),山东省高水平应用型重点专业群资助

分类号: TQ426;TQ221.21

DOI: 10.16606/j.cnki.issn0253-4320.2019.03.044

页码: 194-197

总页数: 4

文件大小: 1081K

下载量: 180

### 相关论文文献

- [1].脱氢氨基酸的合成及其在药物研发中的应用[J]. 化学进展 2020(01)

- [2].脱氢枞基含氮衍生物的抑菌活性研究[J]. 生物质化学工程 2020(05)

- [3].脱氢枞基酰基吡唑化合物的合成与表征[J]. 精细化工中间体 2020(05)

- [4].脱氢枞胺的性能和应用[J]. 化工技术与开发 2010(02)

- [5].山东京博石化表彰信:安特威17天完成进口阀紧急维修，保障烷烃脱氢装置顺利开车[J]. 化工设计 2020(04)

- [6].脱氢尾气带液原因分析及改造建议[J]. 化工技术与开发 2018(12)

- [7].N-脱氢枞基丙烯酰胺的合成、表征及其聚合性能分析[J]. 生物质化学工程 2016(01)

- [8].水飞蓟宾脱氢衍生物的研究进展[J]. 北方药学 2014(07)

- [9].脱氢洛伐他汀的调脂和抗炎作用的关系[J]. 中国新药杂志 2011(02)

- [10].脱氢枞胺分子印迹聚合物的吸附性能研究[J]. 精细化工 2010(01)

- [11].湖北化肥尿素装置脱氢系统技术改造[J]. 大氮肥 2010(04)

- [12].仲丁醇汽化脱氢生产甲乙酮工艺[J]. 黑龙江科技信息 2009(32)

- [13].一种一步法分离脱氢醋酸的方法[J]. 乙醛醋酸化工 2016(08)

- [14].以(+)-脱氢枞胺为原料合成(+)-弥罗松酚[J]. 精细化工 2015(03)

- [15].脱氢枞胺衍生物及功能性研究[J]. 安徽农业科学 2014(06)

- [16].脱氢枞胺提纯的实验教学研究[J]. 化工时刊 2009(07)

- [17].脱氢氯甲睾酮的合成工艺[J]. 华西药学杂志 2008(01)

- [18].鱼藤根中鱼藤素、脱氢鱼藤素的稳定性研究[J]. 中国科技论文在线 2008(03)

- [19].脱氢/还原酶及其辅酶再生循环的研究进展[J]. 发酵科技通讯 2020(03)

- [20].大型苯乙烯脱氢反应器国产化分析[J]. 化工机械 2013(02)

- [21].π-L型脱氢反应器在生产中的应用[J]. 化工技术与开发 2013(07)

- [22].新型脱氢松香酰肼基硫脲的研究[J]. 化工技术与开发 2019(11)

- [23].高效液相色谱法测定不同来源岩黄连中不同部位脱氢卡维丁含量[J]. 医药导报 2015(01)

- [24].脱氢枞胺及其衍生物的应用研究进展[J]. 化工进展 2015(11)

- [25].新型脱氢枞胺衍生物的合成及其抗自由基活性[J]. 有机化学 2013(03)

- [26].第二脱氢反应器设计及制造技术方案[J]. 大众科技 2012(08)

- [27].脱氢反应器的制造[J]. 现代制造技术与装备 2020(03)

- [28].超滤法测定脱氢卡维丁的血浆蛋白结合率[J]. 中国医院药学杂志 2015(01)

- [29].脱氢枞胺衍生物的合成与抗菌活性[J]. 化工学报 2009(12)

- [30].甲醇低温脱氢均相过渡金属催化剂研究进展[J]. 有机化学 2019(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/88b34a970cad339760bdd1ef.html