# 关于建筑工程中的屋面防水施工技术的研究郭立祥

关键词：建筑工程；屋面防水；施工技术

引言

在房屋建筑工程建设中，屋面工程是至关重要的一部分。由于建筑在使用阶段，屋面会长期经受日晒雨淋很可能会出现严重的腐蚀或者裂缝问题，导致房屋漏水，给建筑的正常使用带来非常严重的影响，所以，为了避免建筑出现漏水，在建筑工程屋面施工中，必须要采取相应的防水施工措施，来提高建筑屋面的防水能力。

1屋面防水施工技术应用必要性分析

目前，建筑物屋面渗漏问题成为了人们关注的重点，屋面渗漏事故之所以频发，主要是由于部分建筑工程的屋面防水施工质量不过关，防水材料以次充好，施工质量管理松懈等原因导致而成。想要有效解决该问题，相关建筑企业必须不断加强建筑屋面防水施工技术。在施工过程中应用防水施工技术主要目的就是强化建筑物的外层防水能力，尽量降低外界环境因素对于建筑物屋面的侵蚀和干扰，最大程度降低屋面渗漏事故的发生频率，保证建筑物屋面结构的稳定性，延长其使用年限。通过使用防水施工技术，建筑物屋面的防渗漏性能得以有效提升，优化了住房用户的居住体验。

2建筑工程中的屋面防水施工技术

2.1强化防水材料的质量控制

为了提高屋面防水建筑施工技术的质量，首先需要严格的对防水材料的质量进行控制，并合理的对材料的性能进行选择。选择质量能够达到国家相关质量标准，性能符合房屋建筑的需求的防水材料。其次，合理的对防水材料进行使用，不同屋面具有不同的防水需求，合理的对防水材料的使用能够有效的降低防水材料的使用成本，提高房屋建筑屋面的使用寿命。再者，需要结合地区的特点对防水材料进行选择，针对水气较重的可以采用聚氨酯防水涂料，从而有效的提高屋面的防水能力。

2.2提升屋面防水工程设计的科学性水平

大家知道，施工方案是施工流程的指导书，所以要不断地提升屋面防水施工方案的科学性。在方案设计的时候要结合行业性防水施工标准，确保防水层的建设达到行业标准。第二，要根据建筑工程所在地的自然环境因素，确保施工流程上的科学性，同时选择最佳的防水材料，这样才能确保防水性能达标。施工企业要根据施工方案做好现场勘测工作，开展好复核工作，对方案中存在的问题及时发现和解决，避免在施工过程中发现问题引起返工造成浪费。

2.3屋面混凝土施工的技术要点

在屋面防水施工的过程中，施工人员必须将相应的施工要点落实在其中，保证各个环节的工程质量。具体来说，在浇筑混凝土的过程中，施工人员需要对混凝土进行振捣，并对其进行二次振捣以强化振捣的效果。这一环节中，需要采用振捣棒进行施工，最好运用微型平板振捣棒完成振捣。如果混凝土的表面不再出现气泡、沉降，同时出现白浆以后，说明振捣效果达到标准。需要注意的是，在对混凝土进行振捣的过程中，常常会出现混凝土下滑的现象。为了防止该问题的出现，可以在其中放置一个方木作为隔档。另外，在浇筑混凝土的施工环节中，浇筑坡度的设置十分关键，同时还要设置相应的施工缝隙。完成浇筑操作的施工以后，必须及时使用防水材料对缝隙进行施工、堵塞。除此之外，完成施工之后必须及时对屋面的混凝土进行养护，否则很容易出现裂缝的现象，影响混凝土结构的整体性能。通常情况下，可以采用洒水养护的方式，降低混凝土表面的温度，避免出现内外温差大的问题，保证屋面施工的质量，为实现防水施工的目标奠定基础。

2.4柔性防水层技术控制

通常情况下，施工人员在进行柔性防水施工的时候，主要应用到施工工艺有两种，一种为冷贴法，一种为热熔法。其中冷贴法的具体操作是，先将屋面基层进行彻底清理，然后涂抹基层的粘合剂，在此期间需要控制好粘合剂的用量。然后施工人员要开始铺设防水卷材，先使用滚铺的方式，这种方式可以有效规避气泡的产生。在搭接卷材的时候，施工人员应注意搭接处的控制，搭接的位置要涂抹适量粘合剂，以保证后期使用的过程中不会出现翘边的情况。卷材铺设完毕之后，为了对其实施必要的保护，施工人员需要在其表面涂抹一层橡胶沥青，然后在沥青上铺撒沙粒。施工人员在铺设改性沥青防水卷材的过程中，不要忽略细节部分的处理，其中包括雨落口、施工缝、伸缩缝、穿枪管、阴阳角等部分的处理，这些细节都是比较容易发生渗漏的位置，需要额外注意。热熔法是一种相对来说性价比较高的防水施工工艺，这种技术不需要使用过多的粘合剂，极少出现空鼓的情况，在施工过程中，施工人员首先要对屋面基层实施找平处理，在此过程中要严格控制基层含水量，找平处理完成之后，需要在上面涂抹冷底油，然后令其自然晾干，晾干的程度以不粘脚为准，此时施工人员要将卷材放到铺设位置，然后后使用喷灯设备对屋面基层和卷材进行加热处理，加热的距离要控制在30cm左右，当卷材的表面融化了之后，可以开始进行滚铺，然后实施压实操作，在压实过程中，应特别注意卷材的边缘位置，不得出现翘边现象。

2.5对特殊部位的处理

在建筑屋面结构中，由于雨水口是雨水聚集点，所以，该部位最容易出现渗漏问题的地方，需要加强对雨水口的巩固。在对雨水口进行处理的时候，可以充分利用沥青材料来对其进行涂抹，这样可以使建筑材料的隔水能力得到有效提高。还可以设置多个雨水口，实现雨水的分流，减轻雨水口的压力从而防止雨水出现渗漏问题。此外，雨水防水层也是容易出现渗漏问题的地方，在设计过程中，要使用防水性能优的卷材，喇叭形的卷材使相连位置的空隙变小了，将其改有圆弧状，再压上混凝土，不但增强了防水功能还提升了质量。将混凝土置于凹槽中，当受到水流作用时，不再冲刷材料。泛水构造是指用圆弧形的连接来减少雨水对屋顶和墙壁的连接处的冲刷。通过调整混凝土的比例，可使各点之间连接的更加牢靠，不再让雨水渗入进来。特别是直角连接点最容易被冲刷，严重的还会导致崩塌问题的发生。为了避免侵蚀作用的影响，应采用沥青材料来对其进行密封，从而避免雨水渗入。此外，需要将卷材尾部插入到设置好的凹槽中，并使用密封材料将接口密封，当封死之后空气就进不来，还可用钉子钉牢，也可填入密封材料将空气与水挤出来，从而防止漏水现象。

结语

从上面可以看出，建筑防水施工技术在整个建筑施工技术中处于一个关键性的环节，对建筑物的使用性能将产生具有直接性的影响。当前，建筑工程的功能日趋多样化，这样要对建筑工程的屋面防水质量要求更高了。屋面作为建筑工程的外围防护工程，是抵御外界不良因素的一道屏障，同时在保温保湿方面也发挥着独特的作用。但是建筑工程使用一段时间之后，难免因为自然气候或者材料方面的影响，使得屋面防水性能下降，这样就容易出现渗透问题，使得建筑物的使用效果下降。为了提升建筑工程的安全性、舒适性和耐久性，要根据建筑施工的具体情况选择好相应的屋面防水技术和材料，从设计层面入手强化防水结构设计，强化防水施工质量把关，在施工过程中做到安全可靠，不断地提升屋面防水性能和建筑物的使用寿命。

参考文献

[1]杜然.关于屋面防水建筑施工技术的相关探讨[J].黑龙江科技信息，2014，32.

[2]邰军.屋面防水建筑施工技术研究[J].中国高新技术企业，2015，13.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8a1678a55e99445e2cde7a5a.html