# WC晶体结构特征对HVOF喷涂纳米结构WC-CoCr涂层组织及性能的影响

### 论文摘要

为提高纳米结构WC-CoCr涂层的综合力学性能,采用超音速火焰喷涂（HVOF）工艺制备纳米结构和超细结构WC-CoCr涂层。探讨了不同晶体特征的WC粉末对颗粒飞行和沉积变形过程的脱碳行为、涂层微观组织及力学性能的影响。结果表明:含有高密度位错的超细WC粉末在喷涂过程中发生了严重的氧化脱碳,形成了大量的W2C相,涂层孔隙率较大,断裂韧性显著降低。而含有显著孪晶的纳米WC颗粒具有抑制WC脱碳和增强涂层断裂韧性的作用,纳米结构涂层呈现低脱碳率、高致密性、高硬度和高断裂韧性的优良综合性能。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王大锋,马冰,陈东高,马良超,刘红伟,吴进明

关键词: 涂层,晶体结构特征,超音速火焰喷涂,脱碳机理

来源: 中国表面工程 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 中国兵器科学研究院宁波分院焊接与表面再制造研究所,浙江大学材料科学与工程学院

基金: 宁波市自然科学基金(2018A610169),内蒙古自然科学基金(2018BS05008),国防基础科研项目(JCKY2017208C006)~~

分类号: TG174.4

页码: 88-97

总页数: 10

文件大小: 2382K

下载量: 133

### 相关论文文献

- [1].碳化钨颗粒尺寸对WC-CoCr粉末及涂层物相的影响[J]. 热喷涂技术 2017(02)

- [2].WC粉末粒度对超音速火焰喷涂WC-CoCr涂层组织性能的影响[J]. 粉末冶金工业 2017(02)

- [3].WC-CoCr涂层热震及高温抗氧化性能[J]. 热加工工艺 2016(22)

- [4].超音速火焰喷涂WC-CoCr和WC-Ni涂层在NaCl溶液中的腐蚀行为[J]. 理化检验(物理分册) 2017(03)

- [5].超音速火焰喷涂微纳米WC-CoCr涂层的性能与空蚀行为[J]. 中国有色金属学报 2017(08)

- [6].超音速火焰喷涂工艺对WC-CoCr涂层的力学性能影响研究[J]. 热喷涂技术 2013(03)

- [7].HVAF和HVOF喷涂WC-CoCr涂层的组织性能对比[J]. 热力发电 2015(04)

- [8].超音速火焰喷涂WC-CoCr涂层的腐蚀行为[J]. 理化检验(物理分册) 2014(07)

- [9].超音速火焰喷涂WC-CoCr涂层复合微动磨损性能研究[J]. 摩擦学学报 2013(04)

- [10].活性燃烧高速燃气喷涂WC-CoCr涂层的微观组织及性能[J]. 金属热处理 2008(02)

- [11].HVOF制备的微纳米WC-CoCr涂层抗空蚀性能及数学模型[J]. 热喷涂技术 2018(01)

- [12].WC尺度对HVOF制备的WC-CoCr涂层抗冲蚀磨损性能的影响[J]. 热喷涂技术 2016(03)

- [13].A-100钢表面WC-CoCr涂层和电镀硬铬的性能表征[J]. 热加工工艺 2014(12)

- [14].水轮机过流部件表面WC-CoCr涂层的失效机理[J]. 中国表面工程 2014(01)

- [15].在高强铝合金基体上采用超音速火焰喷涂WC-CoCr涂层性能的研究[J]. 材料研究与应用 2010(02)

- [16].超音速火焰喷涂喷枪行进速度对WC-CoCr涂层的制备及其耐磨性能的影响[J]. 焊接技术 2017(11)

- [17].润滑条件下WC-CoCr涂层的磨损行为[J]. 表面技术 2012(02)

- [18].三种热喷涂WC-CoCr涂层的组织及腐蚀行为[J]. 热处理技术与装备 2009(06)

- [19].HVAF工艺制备WC-CoCr涂层的性能表征[J]. 材料研究与应用 2011(04)

- [20].电子束熔覆WC-CoCr涂层的表面结构及耐磨性研究（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2018(11)

- [21].WC颗粒尺寸对WC-CoCr涂层组织与性能的影响[J]. 中国表面工程 2015(04)

- [22].了解微观和亚微观结构特征对HVO/AF喷涂WC-CoCr金属陶瓷机械性能的影响[J]. 热喷涂技术 2017(04)

- [23].Inconel617合金表面电子束熔覆WC-CoCr显微组织和耐磨性研究[J]. 航空制造技术 2017(21)

- [24].双尺度WC-CoCr涂层的组织结构分析[J]. 热喷涂技术 2018(03)

- [25].等离子与激光复合热源喷涂WC-CoCr涂层组织性能研究[J]. 核技术 2010(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8d4fd7224390de6a372c6ca1.html