# 低温硝化活性污泥的富集及其生物强化效果

### 论文摘要

为解决冬季生物处理系统硝化功能差的问题,采用膜生物反应器(MBR)富集低温硝化污泥,分析富集前后微生物种群变化,考察在5、10、15、20℃下的氨氧化速率变化,探究低温硝化污泥(10℃)及中温硝化污泥(25℃)对受低温冲击的生物处理系统硝化功能的强化效果。结果表明:一般好氧池中的活性污泥在10℃和高氨氮负荷驯化后,可富集获得硝化活性为66 mg/(L·h)的低温硝化污泥;富集198 d后,其硝化杆菌属(Nitrobacter)和亚硝化单胞菌属(Nitrosomonas)的相对丰度提高了43倍和42倍;该硝化污泥在10～20℃的环境下,其硝化活性随温度的升高而升高,在5℃环境下,其氨氧化速率为10℃时的48%。对比低温和中温硝化污泥强化受7～8℃冲击的生物处理系统时,发现投加低温硝化污泥的生物处理系统5 d后,其氨氮去除率上升至99%以上;而投加中温硝化污泥的生物处理系统,则需20 d,且亚硝氮有明显积累,这说明采用与被强化体系温度差小的硝化污泥,能更快地恢复污水生物处理系统的硝化功能。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 低温硝化污泥富集试验

- 1.2 温度对低温硝化污泥氨氧化速率的影响

- 1.3 低温强化试验

- 1.4 分析项目与方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 低温硝化污泥的富集效果

- 2.2 富集过程中的污泥微生物相分析

- 2.3 温度对低温硝化污泥的氨氧化速率的影响

- 2.4 低温和中温硝化污泥的强化效果

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 盛晓琳,张念慈,刘锐,陈吕军

关键词: 硝化活性污泥,富集,生物强化,高氨氮,硝化活性,低温

来源: 净水技术 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 浙江清华长三角研究院生态环境研究所浙江省水质科学与技术重点实验室,常州大学环境与安全工程学院,清华大学环境学院

基金: 国家水体污染控制与治理科技重大专项(2017ZX07206-004),浙江省属科研院所专项(2017F10G0040)

分类号: X703

DOI: 10.15890/j.cnki.jsjs.2019.12.018

页码: 99-104

总页数: 6

文件大小: 904K

下载量: 103

### 相关论文文献

- [1].硫酸铝投加对好氧段活性污泥性质的影响[J]. 净水技术 2017(09)

- [2].高效液相串联质谱法检定活性污泥中N-高丝氨酸内酯[J]. 环境化学 2019(02)

- [3].利用活性污泥提取蛋白质技术的可行性分析[J]. 化工设计通讯 2019(09)

- [4].低溶解氧环境下全程硝化活性污泥的特性[J]. 中国环境科学 2017(05)

- [5].腐殖活性污泥除臭机理研究[J]. 生物技术世界 2014(12)

- [6].炭化活性污泥物理参数分析及安全性研究[J]. 宁夏农林科技 2012(04)

- [7].炭化活性污泥深度污水处理试验研究[J]. 湖北农业科学 2011(11)

- [8].好氧活性污泥对染色水中铬的吸附研究[J]. 中国皮革 2018(04)

- [9].活性污泥曝气池引入固定床除氰方法的确立[J]. 燃料与化工 2017(05)

- [10].氨氮冲击对活性污泥性能影响的研究[J]. 山东化工 2015(10)

- [11].活性污泥的妙用[J]. 青苹果 2008(07)

- [12].城镇污水处理厂活性污泥细菌群落结构特征分析[J]. 应用基础与工程科学学报 2013(03)

- [13].活性污泥醌指纹分析的拓展操作条件研究[J]. 内蒙古工业大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [14].超声波辅助萃取—气质联用色谱法测定活性污泥中的多溴联苯醚[J]. 环境污染与防治 2010(07)

- [15].活性污泥就地焚烧示范工程[J]. 化工环保 2010(02)

- [16].盐度阶段性提升驯化耐盐活性污泥技术研究[J]. 建筑与预算 2020(02)

- [17].磺胺和四环素类抗生素对活性污泥性能的影响[J]. 环境工程学报 2014(02)

- [18].生活污水处理中胞外聚合物对活性污泥絮凝沉降性的影响[J]. 过程工程学报 2013(02)

- [19].荧光原位杂交技术在活性污泥菌群识别中的研究进展[J]. 化学通报 2011(06)

- [20].固定化活性污泥对景观水中重金属的吸附试验研究[J]. 技术与市场 2010(01)

- [21].活性污泥系统仿真研究[J]. 微计算机信息 2009(07)

- [22].活性污泥对重金属离子吸附特性的研究[J]. 工业用水与废水 2018(06)

- [23].采用除磷呼吸图谱评估活性污泥除磷过程[J]. 中国给水排水 2018(23)

- [24].污水处理中抗生素对活性污泥毒性研究进展[J]. 环境与发展 2018(10)

- [25].污水厂活性污泥荧光物质的温度敏感性[J]. 环境工程学报 2017(06)

- [26].五氯酚对好氧活性污泥中不同酶活性的影响[J]. 大连民族大学学报 2017(05)

- [27].造纸废水活性污泥驯化过程中微型生物的指示作用[J]. 造纸科学与技术 2015(02)

- [28].污水悬浮固体组分对活性污泥产率的影响及计算方法[J]. 中国给水排水 2013(18)

- [29].活性污泥中微生物对烯啶虫胺的降解性[J]. 农药 2014(04)

- [30].生物酶结合CTAB对造纸活性污泥调理的影响[J]. 中国造纸 2013(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8d8a19056933c38fca9481c9.html