# 均匀性论文_黄小芳

导读:本文包含了均匀性论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:均匀,轮胎,碘酸,奥氏体,歧管,炉温,拉拔。

### 均匀性论文文献综述

黄小芳[1]（2019）在《进气歧管EGR均匀性CFD分析方法研究》一文中研究指出基于某4缸带外部废气再循环装置的欧Ⅵ增压柴油机,采用CFD分析技术对柴油机进气歧管EGR分布均匀性进行分析,通过分析各缸的EGR率和EGR率均匀性偏差,得出不同的曲轴转角下进气歧管EGR均匀性分布的情况。最终可以仿真分析得到进气歧管EGR分布结果的切片,结合动态图查看废气再循环在进气管内的流动情况,分析各缸EGR率分配均匀性受结构因素的影响,为模型优化提供理论依据。(本文来源于《内燃机与配件》期刊2019年24期）

杜文娇,朱文超,郭自清,李文矛[2]（2019）在《基于可见光图像空间结构的介质阻挡放电均匀性分析》一文中研究指出基于数字图像处理技术,提出了一种利用放电图像相邻放电斑点最小距离的频次分布特征来定性识别介质阻挡放电(dielectric barrier discharge,DBD)的丝状放电模式和均匀放电模式,以及定量评价丝状放电的相对均匀性的方法。均匀放电相邻放电斑点的最小距离平均值为0,而丝状放电最小距离平均值不为0,故可以利用相邻放电斑点的最小距离平均值来识别两种DBD放电模式。随着曝光时间增加最小距离减少,表明最小距离这个特征能够反映放电次数的变化。固定曝光时间下,随着外加电压和频率的增大,相邻放电斑点的最小距离平均值和标准差均减小,表明固定时间内放电次数增加,放电更加剧烈,且放电位置更加弥散,相对均匀性增加。故可以利用相邻放电斑点的最小距离平均值和标准差评价丝状放电的相对均匀性。(本文来源于《机电信息》期刊2019年36期）

熊冉[3]（2019）在《轮胎均匀性引发轮胎振动噪声的研究》一文中研究指出文章介绍了轮胎均匀性的产生原因、分类及评价方法。研究了轮胎均匀性对整车低频、中频和高频振动噪声的影响。结合轮胎的实际生产,详细分析了轮胎各生产工艺环节对轮胎均匀性的影响。运用相关理论,分析和解决了两个轮胎均匀性噪声的实际问题。(本文来源于《汽车实用技术》期刊2019年23期）

陈锦,熊宁,葛启录,王铁军,蔡静[4]（2019）在《铝基碳化硼复合材料~(10)B面密度测量及其均匀性评价》一文中研究指出采用热等静压法制备B_4C质量分数为31%的铝基碳化硼板材,尺寸为3 mm×200 mm×5 000 mm,测试Al-31%B_4C板材的密度、厚度,并观察金相组织。采用中子辐照透射法检测板材各位置试样的~(10)B面密度,推算3.05 mm厚的工程板~(10)B面密度值范围为0.035 2～0.038 9 g·cm~(-2),结果显示所测Al-31%B_4C板材各处的~(10)B面密度均匀,满足中子吸收工程板对~(10)B面密度的要求。(本文来源于《粉末冶金工业》期刊2019年06期）

李信芳,杨雅婷,何金均,程功[5]（2019）在《电梯曳引轮绳槽非均匀性磨损分析》一文中研究指出针对曳引电梯定期检验工作中某小区20余台(近40%)电梯的曳引轮绳槽发生磨损严重不均匀的现象,分层抽样6台电梯进行了钢丝绳张力检测、外观型号检测及直径测量,并随机抽取其中一台电梯的曳引轮进行了外形尺寸测量分析及材料性能的检测。通过对检测结果的技术分析得出钢丝绳张力不均匀、偏差过大是造成曳引轮绳槽非均匀磨损的直接原因,并就安装、维保、使用、检测及监管环节提出几点建议。(本文来源于《中国电梯》期刊2019年23期）

彭丽娟,李苓,王春琼,陈丹,刘宇晨[6]（2019）在《连续流动分析法比对实验能力验证样品的均匀性和稳定性检验》一文中研究指出通过单因子方差分析法检验连续流动分析法比对实验验证样品的均匀性,F计算<F0.05(9,10),表明在0.05显着性水平时,样品是均匀的。t检验法检验该验证样品稳定性的结果表明:3年以内的t计算<t(0.05,34),说明该验证样品自制备出来3年以来稳定性一直能达到比对实验的要求。验证样品历年的比对实验数据显示:3年以来,该验证样品的t计算均小于t表,也证明了该验证样品的稳定性良好。(本文来源于《云南化工》期刊2019年10期）

张利峰,李欧,费晓燕,董平,王威[7]（2019）在《某细长管类零件外圆镀铬层均匀性技术研究》一文中研究指出该零件作为某产品的重要零件,有着较为严苛的使用环境,其外表面要求进行镀铬处理。通过对镀铬特点的合理利用、制作专用工装以及制定专用工艺方法等手段,探讨某细长管类零件镀铬的最佳操作,在实现细长管外圆镀层均匀性后,能够保证产品质量,从而可以提高细长管使用寿命。(本文来源于《新技术新工艺》期刊2019年11期）

杨春雷,徐红,曾庆辉,栾佰峰,李明杨[8]（2019）在《304奥氏体不锈钢冷拉拔过程中的微观组织不均匀性》一文中研究指出利用硬度测试、电子背散射衍射(EBSD)、能谱仪(EDS)、透射菊池衍射(TKD)和透射电镜(TEM)等对304奥氏体不锈钢冷拉拔过程中的微观组织进行研究。结果表明:304奥氏体不锈钢原始盘条中存在少量α′马氏体,且中心区域的马氏体体积分数高于表面区域。在拉拔过程中,钢丝的硬度沿钢丝表面至中心呈增加的趋势,这主要是由马氏体在钢丝半径方向上的不均匀分布造成的,即沿钢丝半径方向不同的轴向应变导致了边部至中心区域不同的织构及马氏体体积分数。另外,在冷拉拔过程中未发现明显的元素偏析现象。(本文来源于《材料热处理学报》期刊2019年11期）

张蕊[9]（2019）在《浅析如何提高食盐生产过程中加碘的均匀性》一文中研究指出本文以云南省盐业有限公司昆明盐矿80万吨真空制盐作为研究对象,分析了食盐产品中碘酸钾含量不均匀与混料能力、化验方法、电磁阀的关系,确定了造成食盐产品中碘酸钾含量不均匀的主要原因,从而提出了如何提高碘酸钾含量均匀性的措施。(本文来源于《中国井矿盐》期刊2019年06期）

李敬民,付豪,周文凤,汤光平[10]（2019）在《基于热处理集散控制系统的炉温均匀性检测功能的开发》一文中研究指出我所生产过程中的炉温均匀性检测还停留在手工处理数据的阶段,导致炉温均匀性测试效率较低,而且还存在人为操作误差等多种问题。为解决此项问题,通过改变数据采集模式,在现有热处理集散控制系统的基础上开发出了炉温均匀性检测功能。将此功能模块应用到生产后,热处理炉温均匀性检测效率提升60%以上,且整个过程自动进行数据处理,消除了测试过程中人为因素的影响。(本文来源于《金属热处理》期刊2019年11期）

### 均匀性论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

基于数字图像处理技术,提出了一种利用放电图像相邻放电斑点最小距离的频次分布特征来定性识别介质阻挡放电(dielectric barrier discharge,DBD)的丝状放电模式和均匀放电模式,以及定量评价丝状放电的相对均匀性的方法。均匀放电相邻放电斑点的最小距离平均值为0,而丝状放电最小距离平均值不为0,故可以利用相邻放电斑点的最小距离平均值来识别两种DBD放电模式。随着曝光时间增加最小距离减少,表明最小距离这个特征能够反映放电次数的变化。固定曝光时间下,随着外加电压和频率的增大,相邻放电斑点的最小距离平均值和标准差均减小,表明固定时间内放电次数增加,放电更加剧烈,且放电位置更加弥散,相对均匀性增加。故可以利用相邻放电斑点的最小距离平均值和标准差评价丝状放电的相对均匀性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 均匀性论文参考文献

[1].黄小芳.进气歧管EGR均匀性CFD分析方法研究[J].内燃机与配件.2019

[2].杜文娇,朱文超,郭自清,李文矛.基于可见光图像空间结构的介质阻挡放电均匀性分析[J].机电信息.2019

[3].熊冉.轮胎均匀性引发轮胎振动噪声的研究[J].汽车实用技术.2019

[4].陈锦,熊宁,葛启录,王铁军,蔡静.铝基碳化硼复合材料~(10)B面密度测量及其均匀性评价[J].粉末冶金工业.2019

[5].李信芳,杨雅婷,何金均,程功.电梯曳引轮绳槽非均匀性磨损分析[J].中国电梯.2019

[6].彭丽娟,李苓,王春琼,陈丹,刘宇晨.连续流动分析法比对实验能力验证样品的均匀性和稳定性检验[J].云南化工.2019

[7].张利峰,李欧,费晓燕,董平,王威.某细长管类零件外圆镀铬层均匀性技术研究[J].新技术新工艺.2019

[8].杨春雷,徐红,曾庆辉,栾佰峰,李明杨.304奥氏体不锈钢冷拉拔过程中的微观组织不均匀性[J].材料热处理学报.2019

[9].张蕊.浅析如何提高食盐生产过程中加碘的均匀性[J].中国井矿盐.2019

[10].李敬民,付豪,周文凤,汤光平.基于热处理集散控制系统的炉温均匀性检测功能的开发[J].金属热处理.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8ef9b03f935e9a037bbf921e.html