# 植被混凝土基材下的根-土复合体直剪试验数值模拟研究

### 论文摘要

针对目前对根系加强植被混凝土基材抗剪强度作用机理的研究不足的现象,同时为了减少试验成本及保护根系,采用有限元方法对植被混凝土基材下的根-土复合体直剪试验进行了数值模拟,分别研究了5种不同根截面比（RAR）对和不同垂直压力对根-土复合体抗剪强度的影响。研究结果表明:植被混凝土根-土复合体符合摩尔-库伦强度准则,根系能够明显提升土体的抗剪强度;随着根截面比（RAR）的增加,根系表观黏聚力增加,两者呈线性关系（R2> 0.95）;在同一垂直压力下,根-土复合体抗剪强度相对于不含有根系土体的增加率随着根截面比增加而增加,两者呈对数关系（R2> 0.99）;在同一根截面比（RAR）下,根-土复合体抗剪强度相对于不含有根系土体的增加率随着垂直压力增加而减小,两者呈反比例关系（R2> 0.94）。数值模拟结果揭示了根系在植被混凝土基材下的作用机理,同时节省大量的试验工作量,为根系加强植被混凝土抗剪强度的研究提供一种可行方法。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 材料与方法

- 1.1 植被混凝土根-土复合体直剪试验数值模拟

- 1.1.1 植被混凝土模型

- 1.1.2 根系模型

- 1.1.3 根系密度

- 1.1.4 边界条件与模拟过程

- 1.2 根系增强植被混凝土抗剪强度的评价指标

- 2 结果与分析

- 2.1 根截面比与根系表观黏聚力的关系

- 2.2 根-土复合体抗剪强度增长率分析

- 2.3 根-土复合体位移-剪应力曲线分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李灿,周海清,赵尚毅,彭岳,王庆鑫,宋强辉

关键词: 根土复合体,数值模拟,有限元法,植被混凝土

来源: 粉煤灰综合利用 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 陆军勤务学院军事设施系岩土力学与地质环境保护重庆市重点实验室,重庆科技学院,中建隧道建设有限公司,重庆地质矿产研究院

基金: 国家自然科学基金项目（No.51408603）,重庆市基础研究与前沿探索项目（CSTC2018JCYJAX0373）,中建股份科技研发项目（CSCEC-2017-Z-24）,重庆市自然科学基金项目（cstc2017shmsA0581,重庆市教育委员会科学技术研究计划青年项目资助项目

分类号: TU528

页码: 17-21+29

总页数: 6

文件大小: 2194K

下载量: 105

### 相关论文文献

- [1].新型快通修补材料与道面混凝土基材粘结性能研究[J]. 中国测试 2020(09)

- [2].预埋件的混凝土基材破坏简化计算[J]. 山西建筑 2015(15)

- [3].植被混凝土基材崩解特性试验研究[J]. 中国水土保持 2012(05)

- [4].植被混凝土基材微生物活性对不同水泥含量的响应[J]. 水土保持通报 2014(03)

- [5].植被混凝土基材质量评价指标及评价方法研究[J]. 科技资讯 2010(04)

- [6].植被混凝土基材抗冻性能改进探讨[J]. 灾害与防治工程 2009(02)

- [7].化学锚栓裂缝反复开合试验研究[J]. 结构工程师 2012(01)

- [8].低强度混凝土基材上新型后锚固连接构造的受力性能（英文）[J]. Journal of Southeast University(English Edition) 2017(02)

- [9].槽式预埋件安装性能试验研究[J]. 工业建筑 2020(02)

- [10].植被混凝土基材2种草本植物根-土复合体直剪试验研究[J]. 水土保持研究 2010(04)

- [11].坡度对植被混凝土基材早期蒸散效应的影响[J]. 价值工程 2018(05)

- [12].密封胶在装配式混凝土基材上的粘结性能及界面微观结构的表征[J]. 化工设计通讯 2016(05)

- [13].高温下化学植筋的粘结性能[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2012(03)

- [14].纤维加筋植被混凝土干湿循环下抗剪强度研究[J]. 三峡大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [15].棕榈纤维加筋植被混凝土三轴试验研究[J]. 硅酸盐通报 2020(04)

- [16].两本规范中锚栓设计方法分析与比较[J]. 施工技术 2016(S1)

- [17].后锚固填充墙拉结筋锚固承载力检测影响因素分析[J]. 福建建筑 2020(01)

- [18].混凝土基材用无溶剂环氧腻子的制备与性能研究[J]. 中国涂料 2019(04)

- [19].接触网混凝土结构后锚固技术研究[J]. 城市轨道交通研究 2009(10)

- [20].喷涂橡胶沥青防水涂料剥离强度测试及分析[J]. 铁道技术监督 2017(12)

- [21].混凝土基材水性双组分聚氨酯地坪涂装工艺[J]. 涂料技术与文摘 2015(08)

- [22].植被混凝土生态护坡基材初期强度特性研究[J]. 岩土力学 2011(06)

- [23].不同修复年限植被混凝土基材有机碳氧化稳定性特征[J]. 应用与环境生物学报 2019(02)

- [24].钢丝与混凝土粘结拔出行为的试验与模拟[J]. 工程力学 2016(06)

- [25].高阻燃喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料的研制及环境因素的影响[J]. 新型建筑材料 2014(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8f5b077639ad9eefe940e8c2.html