# 屋面防水施工技术问题分析及防治措施董海洋

威海建设集团股份有限公司山东威海264200

摘要：建筑市场的竞争变得更加激烈。所有施工单位必须加强自身的施工水平，确保良好的竞争地位。在房屋施工质量控制中，屋面防水施工是关键。无论是防水材料的选择还是防水施工技术的实施，都应充分熟悉并结合工程设计图纸预先确定，同时应严格按照国家有关施工规范进行，确保房屋防水施工符合建筑物的实用性和安全性。房屋防水技术如何，直接关系人民居住环境的舒适度，所以必须重视防水技术的实施和质量检查。

关键词：屋面防水；施工技术；问题分析；防治措施

导言：

经济的快速发展推动了城市化的深化，有效地促进了建筑业的发展。在建筑业的发展过程中，防水是建筑屋面施工的重要组成部分。它能有效保证建筑物不受大规模降水的侵蚀，这与建筑物的质量和使用寿命直接相关，有效的防水工程施工也可以避免二次施工，降低建筑成本。因此，在施工过程中，可以有效地提高施工质量，保证建筑屋面防水性能的正常运行。

1建筑屋面防水工程施工技术应用的重要性

屋面防水施工是建筑整体施工过程的核心部分。对屋面防水具有重要意义，能有效提高建筑施工质量。屋面防水工程施工是有效提高工程使用寿命的关键。因此，只有在科学的防水施工理论指导下，才能进行高质量的施工，有效避免建筑屋面的渗漏现象。一旦防水工程施工中出现施工差错，极易造成建筑使用中的渗漏和渗水，影响建筑用户的日常使用。同时，也从侧面反映了建筑企业的技术漏洞。这损害了施工企业的声誉和形象，阻碍了施工企业的正常发展。

2施工技术问题

由于企业投资有限，以及相关施工技术人员的操作水平有限，并未组织岗前培训。未做到持证上岗，有部分即使培训了也未达到培训考试考核合格的要求，只是走一个形式。工人在施工中并没有按照防水施工要求和相关质量标准执行，引起渗漏水。

施工工艺水平低也是引起屋面渗漏水的重要原因，剖析这些引起渗漏水的施工技术因素，可以精细化的把握屋面防水施工关键技术要点。针对这些影响因素，找出施工技术关键要点具有重要意义，从而准确的加强屋面防水施工质量控制。

2.1卷材防水层及刚性防水层施工技术

刚性防水层是利用钢筋混凝土的膨胀和收缩性能进行防水的一种施工技术。依靠钢筋的作用，控制混凝土的膨胀性能，提高屋面的防漏性能。

屋面防水的重要组成部分是交叉口，也是防水施工技术的质量控制节点。因此，一般建筑物转角处的刚性防水层能有效地解决这一问题。在屋角处，采用刚性屋面防水施工技术，既能有效降低屋面裂缝，又能保持建筑整体的稳定性。刚性防水层可以弥补混凝土的温度收缩，从而增强混凝土的紧凑性，提高屋面的防水效果。

卷材防水层铺设在屋面结构的迎水面上接缝错开1/3～1/2宽幅，上下两层不得垂直铺贴。

2.2找平层及隔离层施工技术

隔离层分为保温隔离层和保护层，处于结构基层和防水层之间。一定程度上减少防水层挤压损坏。因此，隔离层施工技术对建筑物屋面防水层的耐久性具有重要的影响。在一般构造中，隔离层的构造有多种内容。一方面施工是卷材隔离层，铺设细砂层，对建筑防水层保护，亦可以保证屋面结构产生支护隔离空气作用，保证隔离层的干燥，避免长期积水对防水层造成破坏。另外一种是黏土砂浆隔离层施工技术，黏土砂浆的配比控制在1：1.5～1：2.5，符合质量规范的防水要求。

3建筑屋面防水施工技术的具体应用

3.1屋面找平施工技术

在建筑屋面找平层施工过程之中，施工作业人员需要将建筑找坡和结构找坡进行有机结合，针对3.0%的结构找坡，要与屋面结构内部紧密相连，然后在结构层当中使用水泥膨胀混凝土进行找坡。水泥砂浆层的厚度为25.0mm。在找坡施工时，作业人员要明确泛水坡度，包括屋面流水方向，将施工线拉直，拉伸到泄水口，保证泄水口位置更为合理。在浇砌过程当中，也可以采用滚筒与尺方实施滚压，保证屋面浇砌密实度符合相关规定。

3.2选择性能优良的防水材料

在建筑屋顶防水材料的选择方面，应研究工程的施工合同及相关规定。根据工程实际情况，进行防水材料的选择，在采购时实现“货物比较”。通过比较不同企业的材料性能和价格，选择合适的材料。此外，购买的防水材料必须含有出厂证书和材料符合性证书，材料交付施工现场后，必须对材料进行取样和检验。材料检验人员通过随机检验的方式测量材料的质量。避免不合格的材料混入施工中，对工程的屋顶防水施工产生影响。

3.3进一步完善防水保修制度

如果建筑工程的质量检查严格，在工程结束的短期内是不会发生屋面的渗漏现象的。但是随着时间的延长。屋面原本完整的防渗水结构可能会受到破坏，此时的防水层已经没有防渗漏的能力，这种情况下就要必须进行对防水层的重新施工。所以说，在房屋投入使用后，后期的检查和维护是非常重要的。而这就要靠不断的进行防水保修制度的完善来进行施工单位和维护单位的工作监督。通过适当的延长保修期和做好定期的后期维护计划，全面提升屋面的防水质量，这也是实现总体防水成本降低的有效措施。

3.4提高屋面施工整体质量

因为只有不断提高整体人员的施工技术能力，使他们在施工期间更有责任心，才能保证工程质量能满足设计人员的要求。特别是施工人员在施工过程中认真投入、敬业、高效，对施工质量发挥决定性作用，加强设计人员与施工人员的沟通，因为只有适当的沟通才能对施工质量提出更高的要求，并让施工人员对施工过程和技术掌握有详细的了解，从而提高整体工作效率。

3.5其他防水技术分析

以上的防水施工技术在屋面防水施工中应用的比较常见。此外，还有其他防水技术，在某些特殊情况下具有良好的适应性，可以达到理想的施工效果。例如，在一些防水建筑中，如果有不同大小的空隙，可以在屋顶的平层上进行相应的涂层，以改善屋顶的紧密性，防止水蒸气浸泡。在使用这种技术时，我们需要详细了解材料的数量、性能和组成，并以科学合理的顺序加以应用，以便最大限度地提高材料的性能，并能有效保证工程质量。再如，密封防水在屋面防水施工中有很好的应用。根据不同的条件，可以选择不同的材料，将屋顶的实际温度与冷埋法和热灌注法的目标选择相结合，提高施工技术的适应性。确保施工质量达到标准。

结束语

总而言之，屋面的防水质量关系到整个建筑工程的质量。所以必须注重屋面防水施工的管控，加强对屋面常见漏水问题的研究，不断完善整个工程的设计方案。做好对防水材料的采购质量把控，通过提升屋面的防水施工技术和规范施工过程，提高防水性能，从而使建筑业的整体质量得到显著提高。

参考文献：

[1]黄身巧.房屋建筑工程屋面防水施工技术探析[J].建材与装饰，2018（15）：34~35.

[2]赵小荣.浅谈建筑工程中屋面防水施工技术要求及质量控制措施[J].江西建材，2017（02）50.

[3]李贺.防水施工技术及建筑屋面卷材在建筑工程中的应用[J].科技与企业，2018（07）：224.

[4]万云岐.浅析建筑企业屋面防水工程的施工技术及质量控制[J].东方企业文化，2014，（18）：201-201.

[5]于景会，张忠涛.建筑工程施工中建筑屋面防水工程施工技术措施控制分析[J].装饰装修天地，2017，（5）：154.

[6]蔡和，刘强.建筑屋面防水工程施工技术措施控制分析[J].建筑工程技术与设计，2017，（8）：139.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/91328e9aaf3e5af5bd799f00.html