# 水利工程施工导流及围堰技术的应用卫红

东莞市南城水务工程建设运营中心广东东莞523000

摘要：在整个水利工程的施工过程当中经常要用到施工导流及围堰技术，同时这也将会直接影响到水利工程最终的施工质量水平。鉴于此，在开展施工活动时，必须结合现场的实际情况，科学优选导流方案，采取合理的围堰技术，对有关施工资源做到精准配置，以促进水利工程施工质量的全面提升。

关键词：水利工程；施工导流；围堰技术；应用

引言

从当前的角度分析，在施工导流和围堰技术应用的过程中往往还会产生很多问题，为了保证整个工程的效益最大化，实现资源优化，在施工设计的过程中一定要合理的结合施工导流和围堰的技术，保证施工情况和实际要求相吻合。

1施工导流和围堰技术概述

1.1施工导流概述

具体分析水利水电工程的施工情况可以发现，需要对施工过程中河道的水质环境情况进行完善和改良，在此过程中使用最为常见的操作是将通过引流的方式将任务完成，最终实现水利工程的项目，特别是在水利工程项目当中大坝的修建，往往会对相关的导流技术进行应用，这一点非常关键，所以相关人员一定要事前进行方案的设计，保证施工导流的正常进行，确保工程的施工质量和工程安全，有序的完成该项工作，则整个工程也能顺利完成。在一般条件下，施工导流通常分为三个部分，首先是制定施工导流的具体方案，在保证围堰之后，能够顺利的对水流进行导流，这个阶段主要是对河床位置等进行确认，保证围堰保护的条件下，水坝的施工工作能够顺利进行，其次是，进行施工导流工作，需要根据汛期的河水深度以及水坝的高度来对是否让注水量的库存增加进行判断，这一过程的主要目的是让水利工程项目的抗洪能力大幅度提升，保证抗洪的效果，第三个部分是依照施工导流的活水来进行设计，将水坝工作完成，在此过程中一定要对设计的高度进行核算，这个过程也就意味着施工的早期导流工作已经完成。

1.2围堰技术概述

围堰工作主要是在水利工程项目涉及的范围之内，对一些干燥暴晒的地方进行阻水项目的搭建，围堰通常条件下使用的是土石围堰，关键部分在于对水泥进行合理的利用来对铺设工作进行完善。在水利工程项目施工的时候，一定要对同一时间一起进占上游下游的相关技术进行运用，通过自卸车的设备运送砂料到围堰需要填注的范围内，并且通过推土机与挖掘机相结合进行铺设工作，在铺设的过程中需要对铺设材料的厚度和压实度进行严格的控制和管理，在一期围堰填筑的过程中，水平面需要高出7~8m，在完成工作之后，立刻进行抽水排水的相关工作，与此同时，在完成抽水排水工作的过程中，还需要对施工的进度进行关注。在封堵工作完成之后，需要立即处理边坡，另外等全部围堰工作完成的时候还要检验沉降数量，等到围堰稳定之后，连接终端和纵向围堰，进行仔细的检查和处理，确保整个围堰工作的顺利进行。

2水利水电施工导流方案设计

2.1分段围堰导流

这一围堰导流方法是借助于被束窄的河床、缺口、明槽、坝体等来促使河道当中的水流可被引至河流下游位置，其主要是被应用在一些河床宽度较大、工程建设周期长、水流量偏大的工程项目当中。应用分段围堰导流技术在开展实践施工作业时，施工人员必须要先应用围堰来把河床上所固有存在着的建筑物分为多阶段开展施工作业，而后依据具体状况，来逐段、逐期实施施工，直到最终实现了对于整体工程项目的完工。在河床围堰处理阶段，必须先将河流截断，借用河床当中所修建完成的水工建筑物来促使河水被引导至下游，进而便可达到分段围堰导流效果。南城街道四河两涌整治工程石鼓河钢闸大坝工程采用了这种导流方法。之所以采用这种方法进行导流是由于石鼓河段左右两岸都是居民住房，没有地方开挖河道导流；另外春季降雨量不好预测，有可能春季降雨量偏大，上游来水骤增，将对工程造成极大的损失。再有，由于各种不可控因素，该工程的工期不能确定，夏季汛期如果不能完工，对防汛工作也会造成影响，也会造成一定的经济损失。

2.2全段围堰导流

这一技术方法是顺着河床水闸、大坝等主体工程轴线，进行拦河堰的修建，并由此促使河流被一次性截取，促使河道水流经由临时兴修的排水建筑向下游流去。这一围堰导流方法大多会被应用在枯水期水流量相对较小之时，抑或是河道相对比较狭小的河流当中，依据导流排水建筑类型，可将导流通道分为明渠导流、涵道导流以及隧洞导流等多种类型，在具体的实践施工阶段，施工方需依据现场情况，来选用适宜的围堰导流方式，进而确保施工质量能够得到良好保障。

3围堰施工技术

在水利工程施工过程中，常常由于水利相关的操作设施巨大而要临时搭建一些维护的结构，防止人员误入施工区域内，这就是围堰技术。大部分的维护结构都会在施工结束后被拆除，有些工程较复杂的会被保留下来当做一种永久性的建筑。围堰结构的材料也不尽相同，主要分为混凝土、土石、钢铁桩、草木等四种主要的材料，运用不同材料进行围堰时都需要根据实际的施工特点进行设计方案，综合考虑施工方法、预防水流、维护结构及拆除手段等各种因素，设计出一种整体且全面的方式进行施工，下面将对几种围堰类型深入介绍。

3.1土石围堰

目前我国水利工程中常用的一种围堰类型就是土石围堰，具体分为过水土石围堰和不过水土石围堰两种方法。这两种方法根据不同的技术各自有不同的施工方式，相比来说过水土石围堰应用较多，常常能再建筑周围就地取材，不需要单独购买建筑材料，相对施工过程简单，结构单一，这样能够在工程结束后容易拆除。这种技术费用低廉，应用性十分广泛，能够在多种水质周围应用，普遍应用在基岩及深部流水等河床处。例如：南城街道四河两涌水环境整治工程中，鸿福河筷子涌、联益河就采用过水土石围堰。

3.2混凝土围堰

混凝土围堰顾名思义，主要以混凝土为主要的施工材料，混凝土自身具有稳定性高、强渗透力等多种优点，在水利施工应用中也十分普遍。混凝土的施工技术能够有效的环节高速水流对围堰的冲击力，大多数混凝土围堰都在基岩附近建造，应用分段式倒流技术进行应用。

3.3钢板桩围堰

钢板桩围堰的稳定性与混凝土的稳定性相比，材料坚硬度较高，也相对容易操作，钢板桩围堰的缺点就是需要耗费专业的起重机器，需要耗费一定的人力，渗透性也是其优势之一，因此很多水利工程的围堰建设工程仍然选用此种方法。例如：南城街道四河两涌水环境整治工程中石鼓河钢闸大坝工程就采用钢板桩围堰。

3.4草木围堰

草木围堰在我国的历史已经很悠久了，长期被应用于水利工程领域，主要以草和土进行混合施工，其中草类主要有稻草、麦草以及其他一些相关的草木植物作为原料。这种技术的断面尺寸可调节性较大，应用很广，能够很好的抵抗渗漏、滑坡等因素。

相关人员在施工时一定要合理的应用相关运输标准，这样才能让材料发挥最大的作用，普遍来说围堰结构主要为矩形，这种构造的围堰相对普遍。

结束语

当前我国国民经济快速发展，水利水电工程作用显而易见，能够让我国农业产业的发展速度进一步加快，对我国的用电压力进行大幅度的缓解。从水利工程的角度分析，围堰工程和导流工程是整个工程的基础部分，对工程施工的投资质量、工期以及安全具有非常重要的意义，本文重点分析水利工程施工过程中导流技术和围堰技术的应用，以供参考。

参考文献：

[1]冯帅.水利施工中围堰技术的应用分析[J].城市建设理论研究（电子版），2017（36）：169.

[2]纪丽卿.水利施工中围堰技术的应用分析[J].江西建材，2017（23）：124+127.

[3]胡博.试论施工导流技术和围堰技术在水利水电施工过程中的运用[J].数字通信世界，2017（12）：140.

[4]谢华健.水利水电施工中施工导流和围堰技术的应用[J].南方农业，2017，11（23）：116+118.

[5]潘峥艳.水利施工中围堰技术的应用研究[J].居舍，2017（27）：35.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9141fb4d862352b001394a19.html