# 智能变电站继电保护的优化改进探讨姜晓英

（天津中捷能电力工程勘察设计有限公司天津300462）

摘要：近年来，随着科学技术的快速发展，自动化技术在变电站中也得到了广泛的应用。智能变电站是未来变电站发展的必然趋势，而变电站作为电网系统不可或缺的组成部分，对系统的稳定运行及电能的稳定供应有着重要的影响。继电保护是智能变电站运行过程中的重要工作内容，虽然目前已引起人们的注意，但还存在很多问题。本文主要先对当前智能变电站继电保护过程中存在的问题进行分析，进而探讨相关的优化改进策略。

关键词：智能变电站；继电保护；优化改进探讨

引言

近年来随着社会经济的不断发展，人们对电能的需求与日俱增，这给电力企业带来了广阔的市场前景。为了顺应时代的发展潮流，电力企业在相关设备以及系统方面投入了大量的资金，促使它们不断地转型与升级。电力企业必须通过保证继电保护设备的稳定运行，来提高电力系统的稳定性，并为智能变电站的供电安全提供有利保障。总的来说，现代化的智能继电保护技术在电力保障方面起着关键作用。

1智能变电站的特点

智能变电站主要有以下几个方面的特点:①以通信平台网络化、信息共享标准化以及全站信息数字化为基本要求;②具有智能调节、电网实时自动控制、协同互动以及在线分析决策等功能;③可靠性高:高度的可靠性是智能变电站的基本要求之一，智能变电站是一个完整的系统，当某一个部分或是某一个设施出现故障，整个系统的运行也会受到影响，因此智能变电站内的所有设备都具有高度的可靠性，从而为系统的正常、稳定运行提供保障;④交互性良好:智能变电站在完成信息的采集和分析后，不仅能将这些信息在内部进行共享，而且还能在更高级的系统之间进行互动。

2智能变电站与传统变电站在继电保护方面的对比

传统变电站的装置，比如测控装置和保护装置，它们大部分都使用二次电缆以及传统的互感器等相互连接，这样它们之间每个层级都通过隔层进行分层，相关设备之间能够独立运行，且相互之间能够收集和传出信号。传统变电站的弊端主要有以下几个方面：（1）设备之间缺乏灵活性。它们之间的连接是固定的，如果要保证二次设备的安全使用，就需要使用大量的电缆设备，还要保障空触点的有效运行，从而使设备之间发射出相关的模拟信号，进行信息交换，这种单次的信号传输过程耗费时间较长，且会产生信息混乱的现象，不能保证传统变电站的安全性。此外，在传统变电站中，各种装置之间的连接线路较为复杂，如果要对这些线路进行重新规划，那么工程量相当大，程序复杂，如果在某一环节出现了小问题，就需要重新铺设大量线路，不仅增加了工作量，且涉及的程序也会相应增加。（2）传统变电站的供电稳定性和安全性得不到保障，且自动化系统较为落后。在传统变电站中，远动装置和其他一些保护装置等不能够独立运行，需要在小型的电磁模式和集成电路的参与下才能保证其有效运行，且在传统的自动化系统中，缺乏自我检测功能，不能对设备进行实时监控。在近几年发展迅速的智能变电站中，其结构没有传统变电站那么复杂，可以方便人们操作。智能变电站主要由网络化二次设备和智能化一次设备构成，自动化和智能化程度较高，可以进行高度智能型信息的自动调配与分享，减少变电站中信号传输时产生的混乱和短路现象。总之，当前智能变电站中的信息传输主要是数字密码型，相关的电子互感器能够进行实时接收与处理，在光纤通信技术的辅助下，直接快速地传输到变电站二次系统中。传统的变电站需要借助大量电缆，但是智能变电站中的二次系统无需通过电缆，就可以直接接入交流二次电缆。更进一步来说，在智能变电站中的信息传输采取了更安全可靠的方式和设备，通过GOOSE光纤网络进行信息的直接交换，提高了信息安全性，还可以减少信息传输之间的混乱现象，保障信息之间的传输稳定性。

3智能变电站关于继电保护方面的优化和改进措施

3.1需要了解并运用相关知识和新型技术

在智能变电站中，人们往往会安装继电保护装置，在安装时需要深入了解关于继电保护装置实施过程中的一些注意事项，需要在“最优解”原则下，在需要被保护的设备旁边进行安装[3]。这样可以起到两个方面的作用：（1）可以使继电保护装置及时对监控设备进行反馈，缩短信息传输所耗费的时间；（2）可以及时提醒相关工作人员在最快时间内对故障设备进行处理，缩小故障扩延的范围，进一步保障整个智能变电站的安全稳定运行。智能变电站采用新型的一体化微机线路进行铺设，在其铺设过程中往往与变压器保护措施同时进行，不能忽视施工现场的实际情况，应让技术人员进行科学的规划处理，对目标设备进行合理处置，这样不仅能够保障变电站的安全性和稳定性，还能够提高设备的使用年限。此外，智能变电站使用科技含量高的继电保护装置，设备之间的相关信息能够通过数字化的形式记录下来，不仅方便对设备进行数据搜集，还能够提高关于数据搜集方面的精准度，方便后期对数据进行相关处理。

3.2强化路线保护

在智能变电站的实际运行过程中，会涉及许多保护设备，对这些设备进行保护是必不可少的一项工作。因为线路保护不仅有利于电力系统各个单元之间的监控和保护，还涉及信息通信方面的监控和保护等功能的有效实施。目前大多采用纵联差动的方法对线路保护装置进行实施监管，以减少故障事件的发生。在实际运用过程中，还是需要结合实际情况进行科学合理的处理。

3.3运用计算机技术

需要运用计算机技术对整个智能变电站的数据进行科学处理，例如，一旦计算机接收到了相关设备所发出的危险信号，计算机系统就能够自动对其进行处理，智能化的控制后台保护设备的有效运行，缩短人工处理所耗费的时间。计算机处理事件的灵敏度远远高于人工，这样可以为智能变电站系统提供安全保障。

3.4增强继电保护装置的硬件质量

继电保护装置的组成是复杂的，在继电保护系统中的每个设备都发挥着其所特有的功能，所以应该重视提高每个继电保护装置的硬件质量，减少因质量问题出现的设备故障，进一步提高智能变电站继电保护装置的安全性和可靠性。智能变电站应在实践过程中不断加强对相关规章标准的规定，如技术标准、继电保护设备软件开发框架标准的制定等，从而为设备的卫华和更换提供便利。

3.5做好SCD、CLD以及交换机VLAN划分文件等的管理

SCD、CLD以及交换机VLAN划分文件等同于原来的二次图纸和设备之间的虚拟联系设置，其可为智能设备之间的整体配合提供保障，因此相关人员应积极做好SCD、CLD以及交换机VLAN划分文件的管理工作，并积极做好设备硬件升级备份相关的记录，从而为后期的维护工作提供便利。

结语

智能变电站是智能电网系统建设过程中的重要组成部分，继电保护技术是智能变电站中的核心技术，对智能变电站的安全、稳定运行有着至关重要的作用，在新形势下，相关人员应积极面对当前智能变电站继电保护实际运行过程中的问题，并积极采取相应的措施进行优化改进，从而有效保证设备和工作人员的安全，并为智能变电厂的安全、稳定运行提供保障。

参考文献

[1]李伟.关于智能变电站继电保护技术优化探讨[J].中国新通信，2016，18(16):49.

[2]喻启俊.解析智能变电站继电保护系统可靠性[J].通讯世界，2016(18):175-176.

[3]韩海山，王莉.关于智能变电站继电保护技术优化措施探讨[J].科技创新与应用，2017(3):198.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/91a3147d892833434b57df0a.html