# 微电解-EGSB用于高酸高盐制药废水处理系统改造

### 论文摘要

针对某药业公司由于生产规模及工艺调整导致的废水水量增多、水质波动变大的问题,对该企业废水处理工程进行升级改造。在原有工艺基础上增加微电解+芬顿氧化工艺,将原有的絮凝池改造为碱解池,并对EGSB工艺进行调试重启运行,最终采用微电解+芬顿氧化+EGSB+二级A/O+二级接触氧化法对废水进行处理。运行结果表明,该处理工艺耐高酸高盐和冲击负荷,出水COD、TN、NH3-N、SS分别低于100、35、15、60 mg/L,达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）一级标准。

### 论文目录

- 1工程概况

- 2工程设计

- 2.1原工艺分析

- 2.2改造措施

- 2.3改造后的主要构筑物及参数

- （1）调节池

- （2）微电解池

- （3）芬顿氧化池

- （4）碱解池

- （5）气浮池

- （6）水解酸化池

- （7）EGSB反应器

- （8）A/O反应池

- （9）接触氧化池

- 3调试运行

- 3.1 EGSB调试运行

- 3.2运行效果

- 4技术经济分析

- 5结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 卢芳,李孟,谭斌,孔晓磊

关键词: 制药废水,工艺改造,微电解,芬顿氧化,调试

来源: 中国给水排水 2019年20期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工,环境科学与资源利用

单位: 武汉理工大学土木工程与建筑学院,基准方中建筑设计有限公司武汉分公司

分类号: X787

DOI: 10.19853/j.zgjsps.1000-4602.2019.20.019

页码: 96-99+103

总页数: 5

文件大小: 1546K

下载量: 240

### 相关论文文献

- [1].微量联氨对EGSB厌氧氨氧化反应器启动和运行的影响[J]. 造纸装备及材料 2020(01)

- [2].EGSB处理啤酒废水的酸化问题及对策[J]. 给水排水 2009(02)

- [3].EGSB处理紫外线吸收剂废水的中试实验研究[J]. 广东化工 2019(02)

- [4].利用EGSB工艺处理高浓度农产品加工废水的现状与发展前景分析[J]. 现代经济信息 2017(22)

- [5].EGSB反应器处理高浓度废水的可行性研究[J]. 工业安全与环保 2015(01)

- [6].两级EGSB反应器处理焦化废水的实验研究[J]. 环境工程学报 2014(08)

- [7].EGSB工艺的研究进展及应用[J]. 辽宁化工 2008(04)

- [8].Three controllable factors of steady operation of EGSB reactor[J]. Journal of Harbin Institute of Technology 2008(03)

- [9].限氧EGSB反应器运行机理的研究[J]. 中国给水排水 2008(15)

- [10].EGSB工艺处理高氮废水的影响因素研究[J]. 环境科技 2019(02)

- [11].利用填料式EGSB反应器启动厌氧氨氧化研究[J]. 环境工程 2016(S1)

- [12].EGSB反应器快速培养微氧颗粒污泥[J]. 河北联合大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [13].常温处理焦化废水EGSB反应器的启动[J]. 工业水处理 2010(08)

- [14].EGSB反应器处理酒精废水启动方法[J]. 化工科技 2015(01)

- [15].EGSB—接触氧化工艺处理啤酒废水工程实例[J]. 给水排水 2013(12)

- [16].新型EGSB处理高浓度废水效能研究[J]. 黑龙江科技信息 2013(26)

- [17].EGSB反应器中颗粒污泥的研究进展[J]. 科技情报开发与经济 2012(18)

- [18].EGSB反应器异常状态的检测及酸化时的恢复[J]. 安徽水利水电职业技术学院学报 2011(03)

- [19].低温下EGSB反应器运行研究[J]. 建设科技 2008(14)

- [20].低盐度对EGSB厌氧氨氧化反应器启动和运行的影响[J]. 环境工程学报 2016(02)

- [21].微氧条件下EGSB反应器处理焦化废水的可行性分析[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报 2013(05)

- [22].影响EGSB反应器启动运行因素分析[J]. 科技广场 2013(03)

- [23].水解酸化-EGSB-生物接触氧化工艺处理啤酒废水[J]. 海峡科学 2013(06)

- [24].EGSB/生物接触氧化工艺处理啤酒废水[J]. 中国给水排水 2011(14)

- [25].低温EGSB反应器运行机理[J]. 哈尔滨工业大学学报 2008(10)

- [26].交叉回流两级微氧EGSB处理焦化废水运行效能[J]. 中国给水排水 2017(07)

- [27].盐度对EGSB反应器的运行及厌氧颗粒污泥的影响[J]. 环境科学 2017(08)

- [28].EGSB反应器处理城市污水的工艺特性研究[J]. 华东师范大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [29].EGSB反应器中毒后快速恢复活性[J]. 化工进展 2011(S1)

- [30].EGSB反应器处理有机污水的可行性研究[J]. 四川建材 2010(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/927d8ef237b8e6369f8ffedc.html