# 浅谈建筑施工中的电气施工技术何伟熊

身份证号码：44010319851116xxxx

摘要：民用建筑工程的电气安装施工是住宅建筑的重要组成部分，除了要保证住宅建筑基本的功能要求外，还应满足住宅建筑的安全性、舒适性、灵活性和环保性等方面的综合要求。因此，安装施工的质量问题不容忽视，各施工单位务必把电气安装施工和土建施工放在同等重要的位置上，把好电气安装施工的质量关，使电气安装工程朝着一个具有适用性、可靠性和经济性的方向发展。

关键词：建筑施工；电气施工；施工技术；配电箱

建筑施工中的电气施工与人们的切身利益联系较为密切，影响着人们的居住安全，因此在建筑施工中进行电气施工时要特别注重在使用上的安全问题，提高建筑施工工程质量，维护用户的使用安全，这也是施工过程中的一项重点工作。

1建筑施工中电气施工出现的问题

1.1母线、电缆安装中出现的问题

现在在很多的民用建筑电气施工中会出现很多问题，在对母线和电缆进行安装的时候主要有几个问题：在电气施工中，由于工作人员没有按照严格的施工质量进行施工导致了电缆孔没有很好的堵封，有些人为了省钱，在买电气小部件的时候，质量很差，导致了固定电缆的支架不能承受电缆的重量，电缆不能垂直安放；在对电缆进行安装的时候，有些施工队没有对电缆进行统一挂牌和规范管理，电缆往往非常杂乱无章；在对插接箱进行安装的时候，往往安装不平，导致电缆安装时出现一些常规性的问题；电缆在进入各家各户的时候，封堵口没有对其进行严格的封堵。

1.2插座施工

在很多的电气施工中，插座安装不到位非常的普遍。在民用建筑完工验收的时候，插座的安装出现问题的几率最大。虽然是一个很小电气设施，但是它关系到住户取电问题。有时候，插座孔里的接线位置时常发生接线不规范的问题，导致了插销插进去连接不上电，这主要是施工人员把线接反的问题，由于施工人员的疏忽大意，致使插座出现故障。一些施工人员在对其安装的时候，没有细心的检查，这会给住户带来很多的不方便，甚至由于插座的故障，带来触点的危险。

1.3配电箱和配线的问题

配电箱在进行配线的时候也会在很大程度上出现一些问题，致使配电箱不能正常的使用。一个最突出的问题是墙壁和配电箱之间有一定的缝隙，这就出现了配电箱安装的时候很容易安装不到位，导致了配电箱稳定度不够，比如，一种落地动力箱，它在进行接地安装的时候，与地面保留了一定的距离，导线在其中的截面不够。在对配电箱箱壳进行开孔的施工中，很多都不是特别的规范，在用电焊开孔的时候，很容易破坏箱体的油漆，影响美观。

1.4专业性施工人员的缺失问题

在电气施工中的一个关键性的问题是，施工人员的专业性普遍较低。现在的电气施工作业要求技术性非常高，员工的技术和施工技术要求还相差一定的距离。在很多的电气施工中有很多是之前的老电工，虽然他们对施工工程的经验非常丰富，但是他们对理论性的知识尤为的缺乏，现在的建筑施工更偏向于施工图纸设计的要求，但是对施工质量的检查体现在实际应用上。因此，在很大程度上就会对施工造成一定的影响。

2民用建筑施工的电气施工问题对策

2.1电缆洞口堵封和挂牌对策

在对电缆安装时出现的问题，一般用沥青、麻丝等一些具有粘稠状的混合物对其进行堵封，如果是电缆穿过的地方很潮湿，就需要在管口处进行有效的防水措施。在此，由于此项防水有一定的专业技术，需要和专业人员进行有效的配合完成。防水工作完成之后，需要把墙壁和周围的环境进行清理。在安装电缆的时候，施工人员要做好配合工作，协调好电缆的位置，把电缆按照型号、规格进行合理的分类，施工人员规划好电缆安装之前的摆放位置。电缆安装后，要对电缆挂牌，主要目的是进行防腐防潮工作，还要把电缆的各种型号、规格等一些基本信息标注清楚。

2.2插座安装问题对策

对于在开关插座的安装的施工：插座、灯具开关、吊扇钩盒预埋时，应符合相关安装图纸要求，在施工定位时，应该严格的施工基本要求：左右、前后盒位允许偏差≤50mm，同一室内的成排布置的灯具和吊扇中心允许偏差≤5mm，开关盒距门框一般为150～200mm。在预埋安装施工过程中，需要根据现浇板的厚度要求，设置吊扇钩用10圆钢先弯一个内径35～40mm的圆圈形式，把圆圈与钢筋缓缓地折成90°角，插入接线盒底的中间位置，然后再根据板厚把剩余钢筋头折成90°角，合理的搭在板筋上焊牢即可。模板拆除施工结束后，需要严格把吊环折下，圆钢必须进行调垂直处理，位置需要在盒的中心，吊钩与金属盒清理干净，需要进行刷防锈漆防腐处理。

2.3配电箱的配线安装对策

（1）将实际现场与设计要求相结合，根据相关规范的要求配电箱底边距离地面高度为1.5m，且配电板底边距离地面高度不小于1.8m。

（2）配电箱进、出线的开孔位置确定也对配电箱安装质量影响较大，平整稳固的安装施工需要准确的开孔处理。配电箱的安装必须平整、稳固。根据相关的规范检验标准，箱体的高度必须小于50cm，其垂直度的允许偏差为1.5mm，箱体的高度不小于50cm，其垂直度允许偏差为3mm。

（3）按照相关的规范要求选择导线的颜色。配电箱在采用三相配线时，其电源进线、负荷出线和箱内电气元件的连接线。

（4）导线连接施工中必须牢固紧密，箱体有安全可靠的中性线接线端子和保护接地接线端子。按照相关的规范要求，导线与电气元件接线端子连接必须配装弹簧垫圈，并达到牢固紧密的质量要求。连接导线、电源进线和负荷出线与电气元件的连接必须紧密牢固、不松动。

（5）施工中应保持配电箱的内外整洁，并清晰的标注箱面的编号。施工人员在配电箱安装施工完毕后，应清除箱内外碎屑、杂物，保持箱内外干净整洁。

2.4增强人员的专业技能

在一些民用建筑中电气施工人员的技术性还没有达到一定的水平，为了避免施工质量下降的问题，施工管理人员要引进一些专业的电气施工技术性人才，充当施工中的核心力量。对其他专业技术薄弱的进行专业知识的培训，做到专业化。让一些老施工人员在利用以前的施工手段以外，还应该提高对其进行图纸质量的检测和对图纸数据的分析能力。

3结束语

由此可见，电气施工的质量在民用建筑质量中占有很高的位置，它是人们衣食住行安全的保证，为了避免在建筑施工中出现质量问题，要在发生问题之后及时的进行找出解决办法，保证电气设备正常、安全的运行。在施工的过程中，必须要对电气施工的每个环节进行仔细的把关，在施工完工的时候，要进行仔细的检查工作。这也要求了电气施工人员要提高自身的技术。在提高自身技术的同时，对电气规划上有一个很好的把握。提高施工队的技术和质量是对整个建筑行业有利的发展，继而推动我国建筑行业的兴起，有利于发展我国的经济建设。在施工中存在的问题，施工人员一定要找出问题的所在，总结原因，尽最大努力避免问题的发生。因此，建筑部门必须要对电气施工进行规范化管理，保证人们生活的安全，创造出一个安全和繁荣的国家。

参考文献：

[1]霍大勇，张志华，霍小勇.建筑物的直接雷击防护[J].河北能源职业技术学院学报，2007.

[2]高永臻.第三类防雷建筑物竣工验收和检测中常见的问题及解决办法[J].安防科技，2006.

[3]毛湘丽.高层建筑雷电保护与设备接地系统[J].工程设计与研究，1999.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/92b115b5859bbc1620dbc396.html