# 宝钢某热镀锌机组入口夹送辊辊面损伤原因分析及改进

### 论文摘要

本论文主要解决宝钢股份某热镀锌机组矫直机上夹送辊辊面损伤的问题。简要介绍了夹送矫直机的基本结构和工作原理,通过对夹送辊上辊面损伤一系列数据进行现场测绘和金相分析,辊子表面损伤的主要原因为辊子在使用过程中局部受到热冲击或者卡钢、粘钢使辊面局部组织发生了变化,组织应力导致辊面产生微小裂纹,继续使用过程中,裂纹扩展导致出现闭环状的裂纹缺陷。而导致卡钢、粘钢的主要原因,既与辊面硬度和带钢硬度差的原因有关,也与开卷时开卷机反向张力过大、夹送辊高负载工况下辊子打滑有关。本文对辊子结构进行改进,采用空芯辊,辊筒内壁进行车削,辊面采用聚氨酯;优化开卷机开卷时候的反向张力,减少开卷时各夹送辊马达负载,避免辊子打滑现象。改进后,夹送辊辊面损伤的问题得以很好的解决,提高了热镀锌机组夹送矫直机的稳定性和可靠性。

### 论文目录

- 0 前言

- 1 机组生产能力及故障

- 2 矫直机夹送辊结构及工作原理

- 3 夹送辊上辊辊面损伤原因分析

- 3.1 失效分析

- 3.2 小组技术讨论

- 3.3 宏观缺陷低倍组织检验

- 3.4 金相分析检验

- 3.5 辊面损伤原因

- 4 辊子后续改进措施

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张俊峰,郭守春

关键词: 夹送辊,辊面损伤,金相分析,裂纹缺陷,反向张力

来源: 重型机械 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 宝钢工程技术集团有限公司

分类号: TG333.23

DOI: 10.13551/j.cnki.zxjxqk.2019.03.015

页码: 78-82

总页数: 5

文件大小: 2088K

下载量: 29

### 相关论文文献

- [1].废料夹送辊齿轮电机损坏原因分析及改进[J]. 中国金属通报 2020(03)

- [2].出口夹送辊结构分析及力能参数计算[J]. 一重技术 2016(03)

- [3].夹送辊对热轧带钢卷形错动的影响因素分析[J]. 梅山科技 2016(02)

- [4].热轧卷取机上夹送辊断辊分析及改造[J]. 冶金设备 2016(S1)

- [5].高线夹送辊控制系统优化[J]. 可编程控制器与工厂自动化 2010(04)

- [6].高速线材智能夹送辊调整方法[J]. 河北冶金 2017(11)

- [7].基于几何偏差的夹送辊跑偏机理及数值模拟研究[J]. 重型机械 2013(02)

- [8].本钢热轧2300mm机组卷取区上下夹送辊磨光器的应用[J]. 冶金丛刊 2011(03)

- [9].典型线棒材夹送辊功能及控制实现[J]. 酒钢科技 2019(02)

- [10].热轧卷取夹送辊小压力自动控制系统的开发与应用[J]. 科技创新与应用 2017(01)

- [11].夹送辊在2250mm热轧定宽机上的应用[J]. 科技风 2015(12)

- [12].转向夹送辊辊径的选取原则及计算[J]. 一重技术 2014(01)

- [13].热连轧卷取机前夹送辊改进设计[J]. 一重技术 2015(01)

- [14].热轧2250卷取夹送辊能力分析[J]. 装备维修技术 2012(03)

- [15].稳定夹送辊理论设计方法[J]. 重型机械 2012(06)

- [16].日钢1580热连轧卷取夹送辊控制浅析[J]. 变频器世界 2011(05)

- [17].梅山卷取摆臂式夹送辊控制浅论[J]. 金属材料与冶金工程 2011(05)

- [18].卷取机夹送辊对卷形的影响及改进[J]. 科技风 2013(05)

- [19].一类转向夹送辊主要结构参数的研究[J]. 冶金设备 2009(01)

- [20].热轧除鳞夹送辊标定过程的分析[J]. 梅山科技 2016(02)

- [21].高速线材厂吐丝前夹送辊几种常见故障的分析及处理[J]. 南钢科技与管理 2010(01)

- [22].1880热轧夹送辊压力异常原因探究及措施方案[J]. 中国设备工程 2019(07)

- [23].高速棒材夹送辊设备故障分析及技术改造[J]. 福建冶金 2018(05)

- [24].热轧带钢卷取机夹送辊压力自动控制系统研究[J]. 信息记录材料 2018(05)

- [25].对宣钢小型轧钢厂热带车间夹送辊常见故障分析及技术改进[J]. 科技信息 2012(20)

- [26].热轧薄板厂卷取夹送辊自动控制过程[J]. 控制工程 2008(S2)

- [27].浅谈轧机出口夹送辊电气控制[J]. 河北企业 2015(12)

- [28].热带夹送辊控制系统改造[J]. 科技信息 2011(22)

- [29].热轧带钢厂分岔导板的改造[J]. 鄂钢科技 2011(03)

- [30].一种连续自动冷轧管机的结构及操作流程介绍[J]. 现代制造技术与装备 2016(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/92ef98d0aea0bf4d98a8c68f.html