# 不同盐水比对三水醋酸钠混合体系稳定过冷影响的研究

### 论文摘要

相变材料的过冷在蓄热方面一直被认为是一大缺点,但是使材料处于长期、稳定的过冷状态,可以使季节性储热成为可能。为了保持稳定高效的内能,保持储热材料过冷的稳定是一个重要的前提。采用三水醋酸钠作为储热介质,加入不同比例的去离子水形成盐水质量比不同的混合体系,研究其在不同冷却速度和冷却温度条件下溶液过冷的稳定情况及多次循环后的过冷度。结果表明,冷却速度越快、冷却温度越低,溶液的过冷稳定性越差;溶液中含水比例越高,其过冷的稳定性越好但相变温度越低。经过100次循环后,在-20℃的冷却环境中,混合体系过冷度降低约10℃,在0℃以上依旧保持稳定过冷。差示扫描量热分析表明,盐水质量比为3∶3的三水醋酸钠混合体系的平均相变潜热值最高,为291.6kJ/kg。与商用热袋相比,盐水质量比为3∶3的三水醋酸钠混合体系具有更高潜热值和相变温度并有更好的过冷稳定性,具有较大应用潜力。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 试剂与仪器

- 1.2 实验步骤

- 1.2.1 三水醋酸钠混合体系的制备

- 1.2.2 步冷曲线的测定

- 1.2.3 潜热值测定

- 1.2.4 循环实验

- 2 结果与讨论

- 2.1 三水醋酸钠混合体系在不同冷却工况下的过冷稳定性分析

- 2.2 不同盐水比三水醋酸钠混合体系潜热值对比

- 2.3 循环稳定性分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 袁维烨,章学来,华维三,韩兴超,王章飞

关键词: 稳定过冷,三水醋酸钠,相变,潜热,去离子水

来源: 化工新型材料 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 材料科学

单位: 上海海事大学商船学院

基金: 上海市科委项目(16040501600)

分类号: TB34

页码: 158-161+166

总页数: 5

文件大小: 176K

下载量: 138

### 相关论文文献

- [1].暖手宝中的储热材料醋酸钠[J]. 化工管理 2014(26)

- [2].双乙酸钠的醋酸钠-醋酸法合成研究[J]. 河北科技大学学报 2008(04)

- [3].化学滴定测定醋酸钠含量的新方法[J]. 广西轻工业 2010(08)

- [4].乙二胺四醋酸钠铁口服液的制备及稳定性[J]. 中国医院药学杂志 2008(14)

- [5].基于相变材料三水醋酸钠蓄热性能实验研究[J]. 建筑节能 2014(10)

- [6].三水醋酸钠导热性能改善实验研究[J]. 制冷空调与电力机械 2010(06)

- [7].三水醋酸钠固液相变性能优化实验研究[J]. 制冷空调与电力机械 2009(05)

- [8].三水醋酸钠的过冷机理与实验研究[J]. 制冷学报 2009(05)

- [9].生理盐水与复方醋酸钠对患者酸碱、电解质及肾功能的影响[J]. 临床麻醉学杂志 2008(05)

- [10].超声波对三水醋酸钠相分离及结晶的影响[J]. 化工学报 2010(01)

- [11].脱氢醋酸钠对草菇外观品质和保护酶活性的影响[J]. 江苏农业学报 2014(06)

- [12].醋酸钠钾镁钙葡萄糖注射液对直肠癌手术患者血气和电解质的影响[J]. 江苏医药 2015(17)

- [13].一种晶体大小可控的三水醋酸钠连续结晶工艺[J]. 乙醛醋酸化工 2014(08)

- [14].醋酸钠林格注射液的制备及总钠含量测定[J]. 中国医院药学杂志 2013(17)

- [15].醋酸钠林格注射液的制备及总钠含量测定[J]. 中国医院药学杂志 2013(16)

- [16].脱氢醋酸钠对糟辣椒发酵及保藏品质的影响[J]. 贵州农业科学 2008(02)

- [17].纳米成核剂对三水醋酸钠蓄热性能的影响[J]. 建筑节能 2017(09)

- [18].江苏南通脱氢醋酸钠等项目开工在建[J]. 乙醛醋酸化工 2014(03)

- [19].脱氢醋酸钠对断奶仔猪抗氧化能力的影响[J]. 食品科学 2014(11)

- [20].脱氢醋酸钠复合保鲜在低温肉食品中的应用[J]. 肉类工业 2008(09)

- [21].醋酸钠林格注射液用于108例手术患者的液体治疗有效性评价[J]. 中国药业 2015(06)

- [22].脱氢醋酸钠复合防霉剂对饲料防霉效果的研究[J]. 饲料与畜牧 2009(09)

- [23].三水醋酸钠相变储能性能的实验研究[J]. 洁净与空调技术 2009(03)

- [24].脱氢醋酸钠防霉效果的研究[J]. 粮食与饲料工业 2008(07)

- [25].两步法制备高醇解度低醋酸钠含量聚乙烯醇[J]. 安徽科技 2015(12)

- [26].原子吸收分光光谱法测定醋酸钠林格注射液中钾的含量[J]. 海峡药学 2014(11)

- [27].高剂量脱氢醋酸钠对断奶仔猪生长性能、血清生化指标和血常规指标的影响[J]. 动物营养学报 2015(03)

- [28].饲料破坏法研究脱氢醋酸钠的防霉效果[J]. 饲料工业 2014(17)

- [29].硝化细菌/乙酸钠共负载胶囊净水性能评价[J]. 清洗世界 2019(06)

- [30].腹腔镜胆囊切除手术患者麻醉诱导前预输注醋酸钠钾镁钙葡萄糖注射液的临床观察[J]. 疾病监测与控制 2015(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/94ea1768336154325f7a0be6.html