# 库仑滴定论文_谷雪贤

导读:本文包含了库仑滴定论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:滴定法,酸碱,滴定,碳酸盐,当量,质子,离子交换。

### 库仑滴定论文文献综述

谷雪贤[1]（2019）在《库仑滴定法测定羧甲基壳聚糖的含量》一文中研究指出羧甲基壳聚糖(CMC)为壳聚糖的羧甲基化衍生物~([1-2]),其极性较强、易溶于水,已广泛用于制药、生物医用材料开发等领域~([3-5])。由于药物中羧甲基壳聚糖含量会直接影响其抗菌、抗感染的临床作用效果,因此对羧甲基壳聚糖进行准确定量显得尤为重要。目前相关行业标准采用凯氏定氮法间接测定(本文来源于《理化检验(化学分册)》期刊2019年09期）

薛婷[2]（2019）在《库仑滴定法间接测定补锌片中锌》一文中研究指出以pH 9.2的1.0mol·L~(-1)碘化钾-四硼酸钠溶液为支持电解质溶液,铂电极作为电解电极与指示电极,于室温下电解生成碘10s后加入补锌片样品溶液滴定剩余的半胱氨酸,采用库仑滴定法指示滴定终点,根据法拉第电解定律,间接测定样品溶液中锌含量。锌的质量浓度在0.05～0.50g·L~(-1)内与其消耗的电量呈线性关系,检出限(3s)为0.04mg·L~(-1)。方法用于补锌片样品的分析,测定值的相对标准偏差(n=6)为0.76%～0.92%,测定值与标示量不存在显着性差异。(本文来源于《理化检验(化学分册)》期刊2019年08期）

邓运泉,刘增辉[3]（2019）在《库仑滴定法测定煤中全硫的不确定度评定》一文中研究指出为了保证煤中硫分测定的准确可靠,本文根据库仑法滴定法测量煤中全硫的方法和原理,分析了煤中全硫测定结果的不确定度来源,对测量结果的不确定度进行评定。(本文来源于《广东化工》期刊2019年11期）

曲静,李家铸,尚黔[4]（2019）在《一种新型的基于酸碱滴定的自动库仑测硫仪》一文中研究指出主要研发一种基于酸碱库仑滴定技术的新型库仑定硫仪,其性能远优于目前大量使用的基于碘量法的库仑定硫仪,可以实现高温燃烧酸碱滴定测定煤中全硫方法的仪器化和自动化。该仪器适用于测定煤、土壤、沉积物和各种地质样品的全硫含量。(本文来源于《工程建设与设计》期刊2019年10期）

薛斌,蒙红平,陈浩斌[5]（2019）在《库仑滴定法测定燃料电池中质子交换膜的离子交换当量》一文中研究指出质子交换膜是燃料电池的重要组成部分,可利用其实现氢能转化为电能的输出,质子交换膜已成为国内外能源化学的研究热点~([1-2])。目前市场供应的质子交换膜多以磺酸基团(-SO_3H)为质子传递单元,若要提高质子交换膜的电导率,则必须增大质子交换膜上磺酸的含量。相关行业以离子交换当量衡量质子交换膜内酸的含量,质子交换膜的离子交换当量越低,膜上质子传导率越高,内电阻越小,利(本文来源于《理化检验(化学分册)》期刊2019年05期）

马宇春[6]（2019）在《库仑滴定法测定干红葡萄酒中酚类抗氧化物总含量》一文中研究指出酚类抗氧化物指化学结构中含有酚官能团的物质,主要分为两类:非类黄酮(羟基苯甲酸类、羟基肉桂酸类化合物)和类黄酮(花色苷类、黄烷-3-醇类、黄酮醇类)。葡萄富含没食子酸、儿茶素等酚类抗氧化物,大量存在其果皮、种子和果梗中[1],不仅赋予葡萄酒特有的感官特征,且可强化人体血管壁弹性,降低血脂、预防动脉硬化和血栓形成,促进肠胃消化,抑制细菌和癌细胞生长,进而提高免疫力[2-3]。因此,如何快速、准确测定葡萄酒中酚类抗氧化物总(本文来源于《理化检验(化学分册)》期刊2019年04期）

胡彪,熊知明,莫晓山,刘晓川[7]（2018）在《库仑滴定法测量高硫矿物中全硫》一文中研究指出针对传统库仑滴定法测定高硫矿物全硫含量测量误差较大,精密度较差的现象,进行测试和分析,查找出相关原因。通过优化库仑测硫仪气路结构、合理设置样品粒度和取样量、调整库仑测硫仪的燃烧时间、选择高效的催化剂、采取多元校正曲线模型等方式改进测试方法。改进后的方法对硫含量在10%~35%的常见矿物具有良好的精密度和准确度,试验数据RSD<1.20%,RE<1.50%,满足日常检验需求。(本文来源于《分析仪器》期刊2018年05期）

李家铸,曲静,宋拴臣,李兰新[8]（2018）在《混合介质库仑滴定法测定煤中碳酸盐CO_2含量》一文中研究指出简要介绍了煤中碳酸盐矿物的测定意义,基于碳酸盐CO_2的重量测定法在国内外应用的情况,提出可利用混合介质库仑酸碱滴定技术测定煤中碳酸盐CO_2的新方法,并详细说明了其方法原理、仪器结构性能、实验装置、试剂材料、测试步骤和样品的测定结果。通过对苯甲酸标准溶液、碳酸钙试剂样、煤样中碳酸盐CO_2实测数据及库仑滴定法的性能指标分析表明,用该方法测定煤中碳酸盐CO_2的结果准确度和精密度均高,测试速度快,可实现该项目测试的电化学仪器化。(本文来源于《煤质技术》期刊2018年04期）

王秋湘,李英华[9]（2018）在《库仑滴定法测定全硫国际标准与国标比较》一文中研究指出基于库仑滴定法测定全硫具有测量范围广及快速测定全硫的特点,从高硫煤一般分析试验样品的粒度、电解液重复使用条件、试验适宜称样量及方法的精密度(重限性及再现性)等4个主要方面阐述了ISO 20336:2017《固体矿物燃料—库仑滴定法测定全硫》与GB/T 214—2007《煤中全硫的测定方法》中库仑滴定法的主要差异。选择分别来自中国、美国、澳大利亚等国家具有充分地域代表性的、包含褐煤、烟煤和无烟煤叁大煤种的50个固体矿物燃料样品进行国际实验室间的全硫测定协同试验研究,经过对试验数据统计分析后发现,重复性限r和量值水平m、再现性限R和量值水平m均线性相关高度显着,因此库仑滴定法测定全硫的精密度可用公式形式表示。(本文来源于《煤质技术》期刊2018年03期）

张员根[10]（2018）在《库仑滴定法测定煤中全硫含量影响因素分析》一文中研究指出根据工作经验,以实际比对试验为例,对库仑滴定法测定煤中全硫的几个影响因素进行分析,并提出控制措施,以确保测定结果的准确性;从测定硫的意义来分析目前有机硫的脱除状况。利用库仑滴定法对制金用煤中硫的含量进行对其的研究。从煤炉的温度和承载气流的量,及其煤粒的大小与均匀、电解液的使用、电解池和电极片的处理、库仑法测硫仪的校正等方面,对应用库仑法测定煤中全硫应注意的问题及原因进行分析,提出相应的控制措施,以确保测定结果的准确性。(本文来源于《江西化工》期刊2018年02期）

### 库仑滴定论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以pH 9.2的1.0mol·L~(-1)碘化钾-四硼酸钠溶液为支持电解质溶液,铂电极作为电解电极与指示电极,于室温下电解生成碘10s后加入补锌片样品溶液滴定剩余的半胱氨酸,采用库仑滴定法指示滴定终点,根据法拉第电解定律,间接测定样品溶液中锌含量。锌的质量浓度在0.05～0.50g·L~(-1)内与其消耗的电量呈线性关系,检出限(3s)为0.04mg·L~(-1)。方法用于补锌片样品的分析,测定值的相对标准偏差(n=6)为0.76%～0.92%,测定值与标示量不存在显着性差异。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 库仑滴定论文参考文献

[1].谷雪贤.库仑滴定法测定羧甲基壳聚糖的含量[J].理化检验(化学分册).2019

[2].薛婷.库仑滴定法间接测定补锌片中锌[J].理化检验(化学分册).2019

[3].邓运泉,刘增辉.库仑滴定法测定煤中全硫的不确定度评定[J].广东化工.2019

[4].曲静,李家铸,尚黔.一种新型的基于酸碱滴定的自动库仑测硫仪[J].工程建设与设计.2019

[5].薛斌,蒙红平,陈浩斌.库仑滴定法测定燃料电池中质子交换膜的离子交换当量[J].理化检验(化学分册).2019

[6].马宇春.库仑滴定法测定干红葡萄酒中酚类抗氧化物总含量[J].理化检验(化学分册).2019

[7].胡彪,熊知明,莫晓山,刘晓川.库仑滴定法测量高硫矿物中全硫[J].分析仪器.2018

[8].李家铸,曲静,宋拴臣,李兰新.混合介质库仑滴定法测定煤中碳酸盐CO_2含量[J].煤质技术.2018

[9].王秋湘,李英华.库仑滴定法测定全硫国际标准与国标比较[J].煤质技术.2018

[10].张员根.库仑滴定法测定煤中全硫含量影响因素分析[J].江西化工.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/95a1ac5914c3da26f4c019fb.html