# B2O3对SiO2-Al2O3-B2O3-R2O系高碱铝硅酸盐玻璃熔化性能的影响

### 论文摘要

研究了B2O3引入量对玻璃结构、黏度、澄清状态及硬度、电阻率性能等的影响规律。结果表明:B2O3含量的增加,导致密度、硬度等力学性能成比例降低;B2O3使玻璃液的特征黏度快速降低,但当B2O3含量超过质量分数4%时,其贡献值会降低;B2O3含量的增加使玻璃液的高温电阻率降低,但样品的电阻率在1 600℃时趋于3.10Ω·cm;B2O3质量含量的增加促进了玻璃液的澄清,但质量含量大于4%时,影响程度减小;出于性能和工艺难度的平衡考量,B2O3质量含量为4%是较佳的选择。

### 论文目录

- 1实验

- 1.1玻璃组成设计

- 1.2玻璃样品制备

- 1.3玻璃性能测试

- 2结果与讨论

- 2.1 B2O3对玻璃高温熔化性能的影响

- 2.2 B2O3对玻璃澄清性能的影响

- 3结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 曹欣,马立云,崔介东,谢俊,石丽芬,单传丽,宋在芝,彭寿

关键词: 氧化硼,铝硅酸盐玻璃,熔化,性能

来源: 武汉理工大学学报 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司浮法玻璃新技术国家重点实验室,大连交通大学材料科学与工程学院,武汉理工大学材料科学与工程学院

基金: “十三五”国家重点研发计划(2016YFB0303700),安徽省科技重大专项计划(17030901004)

分类号: TQ171.718.2

页码: 21-27

总页数: 7

文件大小: 777K

下载量: 3

### 相关论文文献

- [1].B_2O_3对6ST-4LA微波介质陶瓷结构与性能的影响[J]. 人工晶体学报 2016(12)

- [2].B_2O_3对硼硅酸盐玻璃结构和性能的影响[J]. 武汉理工大学学报 2012(02)

- [3].B_2O_3对Bi_2O_3-ZnO-B_2O_3系低熔封接玻璃光谱特性及结构、低熔性能影响研究[J]. 材料保护 2013(S2)

- [4].B_2O_3对BaO-Sm_2O_3-TiO_2微波介质陶瓷性能的影响[J]. 材料科学与工艺 2009(05)

- [5].B_2O_3对SiO_2-Al_2O_3-MgO系统高强玻璃纤维性能的影响[J]. 硅酸盐通报 2012(05)

- [6].B_2O_3对氟化物乳浊玻璃微结构和性能的影响[J]. 材料科学与工程学报 2012(01)

- [7].B_2O_3含量对镁砂抗水化性能的影响[J]. 耐火与石灰 2008(02)

- [8].B_2O_3和煅烧温度对堇青石陶瓷材料的影响[J]. 材料导报 2010(10)

- [9].B_2O_3对锂铝硅系光敏微晶玻璃介电性能的影响[J]. 中国建材科技 2020(01)

- [10].B_2O_3负载量对MoO_3/CeO_2-Al_2O_3耐硫甲烷化性能的影响[J]. 化工学报 2016(09)

- [11].B_2O_3质量对VGF晶体生长工艺成晶率的影响[J]. 天津科技 2020(02)

- [12].B_2O_3替代CaF_2铁水预处理脱磷的热力学研究[J]. 特殊钢 2011(01)

- [13].玻璃配合料中B_2O_3、Fe_2O_3检测方法的改进[J]. 玻璃纤维 2010(06)

- [14].B_2O_3对CoO-MoO_3/CeO_2-Al_2O_3催化剂耐硫甲烷化性能的影响[J]. 石油化工 2017(05)

- [15].B_2O_3对Ag/TiO_2-Al2O_3吸附剂的柴油吸附脱硫性能影响（英文）[J]. 燃料化学学报 2015(08)

- [16].B_2O_3掺杂氧化锌压敏电阻烧结工艺的微观结构和电气特性[J]. 功能材料 2020(08)

- [17].添加B_2O_3对0.7CaTiO_3-0.3NdAlO_3陶瓷烧结及其介电性能的影响[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2014(07)

- [18].B_2O_3添加宝石级金刚石单晶的生长特性[J]. 物理学报 2016(05)

- [19].B_2O_3对钒钛烧结矿液相量影响研究[J]. 四川冶金 2020(05)

- [20].掺杂B_2O_3对ZnO-TiO_2介质陶瓷的烧结及介电性能的影响[J]. 佛山陶瓷 2009(09)

- [21].B_2O_3掺杂对α-CaSiO_3/Al_2O_3陶瓷低温烧结及微波介电性能的影响[J]. 硅酸盐通报 2017(11)

- [22].添加B_2O_3对Y掺杂BaZrO_3烧结性及电导率的影响[J]. 硅酸盐学报 2012(07)

- [23].B_2O_3对Sm~(3+)透辉石微晶玻璃析晶及发光的影响[J]. 武汉理工大学学报 2009(22)

- [24].B_2O_3含量对硼铝锶长余辉发光玻璃陶瓷性能的影响[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [25].B_2O_3掺杂Li_2O-Al_2O_3-SiO_2低膨胀透明微晶玻璃的制备及性能表征[J]. 材料科学与工程学报 2015(02)

- [26].金属镁热还原B_2O_3制备无定形硼粉的热力学分析[J]. 稀有金属材料与工程 2009(S1)

- [27].B_2O_3对含钛低镁渣系流动性的影响及其机理研究[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2018(08)

- [28].B_2O_3掺杂钇铁氧体的低温烧结及磁性能研究[J]. 热加工工艺 2009(12)

- [29].含B_2O_3的Al_2O_3-Fe_2O_3基无氟复合造渣剂的试验研究[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版) 2012(02)

- [30].B_2O_3对BMT微波陶瓷结构及介电性能的影响[J]. 压电与声光 2012(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/97ce75400f35b473b35839d0.html