# 高效液相色谱法测定染发剂中21种禁限用成分

### 论文摘要

建立了测定染发剂中21种禁限用染料成分的高效液相色谱法。样品经无水乙醇和水(V无水乙醇∶V水=1∶1)的混合溶液超声提取,使用Welch Xtimate-C18色谱柱（4.6 mm×250 mm×5μm）,经过梯度洗脱分离,流动相为乙腈-5 mmol/L磷酸二氢钾溶液（pH=6.98±0.01）,流速为1.0 mL/min,检测波长为280 nm,经二极管阵列检测器高效液相色谱检测。21种染料成分在相应质量浓度范围内线性关系良好,线性相关系数R2> 0.998;检出限范围为10～100μg/g;平均回收率范围为85.0%～113.9%,相对标准偏差（RSD）范围为0.4%～4.0%。该方法简便、快速、测定结果可靠,适用了染发剂中21种禁限用染料成分的定量检测。

### 论文目录

- 1 试验部分

- 1.1 仪器与试剂

- 1.2 色谱条件

- 1.3 标准溶液的配制

- 1.4 样品预处理和测定

- 2 结果与讨论

- 2.1 流动相的选择

- 2.1.1 以甲醇或乙腈为有机相的色谱分离情况

- 2.1.2 不同流动相的分离情况

- 2.1.3 流动相pH的选择

- 2.2 色谱柱的选择

- 2.3 线性关系和检出限

- 2.4 方法回收率及精密度

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李红英,黄程,丁晓萍,黄伟,李丽霞

关键词: 染发剂,禁限用染料成分,高效液相色谱法

来源: 香料香精化妆品 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,一般化学工业

单位: 湖北省药品监督检验研究院

分类号: O657.72;TQ658.33

页码: 28-32+46

总页数: 6

文件大小: 1025K

下载量: 194

### 相关论文文献

- [1].2020年发布的对禁限用纺织化学品的新要求（续一）[J]. 印染助剂 2020(08)

- [2].基于107国道的货物运输管理方案研究——以宝安段禁限货为例[J]. 物流工程与管理 2019(09)

- [3].浅谈化妆品禁限用物质检测方法[J]. 化工设计通讯 2016(07)

- [4].我国城市禁限建区规划实践与思考[J]. 规划师 2016(04)

- [5].对畜禽养殖禁限养区划定的思考[J]. 环境保护 2016(20)

- [6].让“禁限摩”渐行渐远[J]. 摩托车信息 2015(07)

- [7].2020年发布的对禁限用纺织化学品的新要求（待续）[J]. 印染助剂 2020(07)

- [8].“禁限摩电”治理措施的规范审查[J]. 现代法治研究 2018(01)

- [9].中国摩托车“禁限”30年祭[J]. 摩托车技术 2015(08)

- [10].化妆品禁限用物质检测方法[J]. 中国洗涤用品工业 2013(12)

- [11].百草枯在我国将被禁限用[J]. 科技致富向导 2011(34)

- [12].我国农业农村部发布最新农药禁限用名录[J]. 农药市场信息 2019(24)

- [13].呼吁适度放开“禁限摩”还摩托车以“路权”[J]. 摩托车技术 2013(04)

- [14].纺织化学品中禁限用危害化学品的最新动态[J]. 纺织导报 2013(08)

- [15].超高效液相色谱法同时测定香精香料中14种禁限用物质[J]. 色谱 2012(08)

- [16].关于缓解城市交通拥堵 适度放开“禁限摩”城市摩托车行驶的提案[J]. 摩托车技术 2011(05)

- [17].城市禁限建区内涵与研究进展[J]. 城市规划学刊 2008(04)

- [18].多菌灵的禁限用之日或将来临 替代产品急需加快研制筛选攻克技术瓶颈减少残留危害[J]. 中国农资 2016(34)

- [19].禁限令来了 这些农药缘何被严管[J]. 农民文摘 2016(11)

- [20].纺织化学品中禁限用危害化学品最新动态[J]. 印染助剂 2013(08)

- [21].化妆品中禁限用成分检测方法研究进展[J]. 广州化工 2013(05)

- [22].化妆品中禁限用成分检测方法研究概述[J]. 承德医学院学报 2017(01)

- [23].摩托禁限,究竟针对了谁?[J]. 摩托车信息 2016(06)

- [24].解禁“禁限摩”路漫漫其修远兮吾将上下而求索[J]. 摩托车技术 2014(04)

- [25].禁限用重点危害化学品的新动向和替代品[J]. 染料与染色 2013(01)

- [26].禁限用重点危害化学品的新动向和替代品(续)[J]. 染料与染色 2013(02)

- [27].萧山区全面开展生猪禁限养及污染整治工作[J]. 杭州农业与科技 2014(03)

- [28].禁限摩困阻力度式微?[J]. 摩托车信息 2011(09)

- [29].2013年禁限用农药残留限量标准制定技术研讨会在安徽召开[J]. 农药市场信息 2013(20)

- [30].谈汽车禁限用物质及汽车回收利用[J]. 汽车工程师 2010(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9869348184740a4c97285289.html