# 浅谈水利工程混凝土冬季施工技术

马利志

上海浦东路桥建设股份有限公司201210

摘要：水利工程不但施工时间长，而且工程量特别大。水利工程一般都会经历春、夏、秋、冬四个季节，其中要属冬季施工的难度最大。在冬季施工，不但施工人员要克服低温的影响，混凝土在这样的温度下也不容易搅拌均匀，在浇筑时容易冻结，浇筑完成后的保养工作也十分复杂。所以解决水利工程混凝土的冬季施工问题，对提高水利工程的施工效率有重大意义。

关键词：冬季施工；混凝土质量；水利工程

水利工程建设一般由众多单位一起联合施工，而且施工时间特别长，冬季施工在所难免。然而，冬季由于温度太低，对混凝土的影响特别大。例如，会降低混凝土的凝结效果或者在低温下浇筑可能引起表面裂痕和脱落。混凝土在低温下不容易搅拌均匀，而且混凝土的凝结时间较长，会延长施工的时间，对于浇筑完工后的保养措施也要比一般情况下花费更多费用。所以，对于研究冬季混凝土的施工技术有重大意义。

1.水利工程混凝土冬季施工的问题

1.1钢筋的锈蚀与裂缝的产生

在水利工程施工的过程中，混凝土冬季施工过程中可能会产生裂缝，因为土壤中的含盐量会有高有低，当土壤中的物质与钢筋中的物质发生化学反应后就会表现出锈蚀的状态，时间长了就会出现裂缝。还有一种可能就是，混凝土的保护层太薄或不达标时，容易导致钢筋的锈蚀，从而使其体积膨胀而产生压应力，最终导致其产生裂缝。因此这是值得关注的重要环节，同时也是水利工程有所保障的基础。

1.2低温对混凝土施工的影响

在冬季进行施工时，在温度相对较低的环境下，混凝土的施工受到一些外力和内力的影响，相对其他季节的施工会有一定的劣势。这样的温度和环境对混凝土的性能、强度、体积稳定性和防冻性都是不利的。低温冻结会使混凝土产生一定的外力，从而导致其结构变形，严重时可能会产生断裂，不仅质量方面不达标，还耗费了大量的人力、物力、财力。因此低温施工我们应注意多方面因素，严格把控每一个环节，把质量和安全做到位。

1.3施工因素对混凝土质量的影响

水利工程施工不仅受到温度和环境的影响，还有一系列其它不可抗因素。温度太低，混凝土的性能、强度、体积达不到预期的效果，它的初凝时间和终凝时间会大大延长，有可能造成混凝土的脱落，而出现严重的质量问题。再就是如果混凝土的配比不符合施工要求，设计不完善及后期维护措施不到位，都会使工程质量出现纰漏。因此在施工时应尽量把温度和环境把控好，让温度和环境影响降到最低，让质量有所提升。

2.水利工程混凝土冬季施工的技术对策

水利施工工程由于受温度、环境等多方面因素的影响，在我们看来它是一项长期而艰巨的任务，在水利工程中冬季施工是必不可少的，因此我们要制定和探究出相应的技术对策，以此来提升我们的工程质量。

2.1对混凝土的选择要严格把关

在水利工程当中，混凝土占据了整个工程的大部分。对于混凝土的选择，很大程度上将决定整个工程的质量。所以对于混凝土的选择，一定要严格把关。尤其是在冬季施工的时候，混凝土的选择就更为重要，因为冬季施工，低温将对混凝土的凝结效果有很大的影响。在冬季施工的时候，要选择硅酸盐水泥，而且要选择大标号的水泥。在进行混凝土的搅拌时，要适当地加入水泥抗冻的材料，同时要尽量减少杂质的进入并且按工程施工要求进行严格配比。在冬季混凝土的施工过程中，尽量减少水的用量来降低倍冻裂的可能性。

2.2要提高混凝土搅拌出来后的质量

混凝土在搅拌的过程中，由于温度的影响，所以在不同的温度下，要采用不同的设备和水泥来提升搅拌的质量。在温度较低的情况下，不但设备的保温效果要好，水泥也要选择搅拌时放热多的型号，这样在使用时可以增加混凝土的抗冻效果。冬季搅拌时，在配比比例不变的情况下，要尽可能多增加水泥浆的体积，这样在进行搅拌时，会加快搅拌的速度，使混凝土搅拌得更加均匀，在运输过程中可以防止混凝土表面冻结。

2.3要对混凝土的浇筑环境和运输环境进行改善

对于混凝土的浇筑，要尽量选择运输距离短，运输路程方面的运输方式，对于搅拌机的摆放也要特别重视。要合理地摆放搅拌机以保证运输的快捷和方便。在冬季运输时，运输设备的选择也特别重要。要选择保温效果好的运输设备，以降低在运输过程中温度的损失。在混凝土进行浇筑时，要做好清理的工作，不能在浇筑的过程中混入杂质。在温度较低的情况下浇筑，要注意保温，避免因温度过低而引起浇筑层出现裂痕。

2.4在低温施工时要注意施工后的保护

在冬季施工时，由于温度太低，对于浇筑完的混凝土要进行特别的养护，不能用常规的养护方法。尤其是在夜间施工完成的浇筑，要用振动棒进行振动，但同时还要防止水浆的泄露，然后用人工对表面进行抹平。对于刚浇筑完工的还要采取保温的措施，比如在表面覆盖上保温层。也可以在混凝土当中加入抗冻剂，防止混凝土在凝结前被冻裂以影响工程的质量。如果遇到不利于施工的天气，比如降雨、降雪或者强风的天气，应该立刻停止作业，等天气好转后再进行作业。

2.5加强对施工现场的管理

由于水利工程建设是一个很庞大的工程，所以加强对施工现场的管理有助于提高施工的质量。尤其在混凝土的搅拌和浇筑上面，要派专门的人员看护，对施工现场进行监督。要注意随时检查工程的质量，对原材料也要加强管理。尤其在冬季施工时，如果出现用次品原材料来代替好的原材料的话，比如用次水泥来充当好的水泥，会严重影响后期的质量。所以有必要对施工现场进行监督，这样在现场发生意外或出现质量问题时，能够及时向上面汇报，并采取有效的防范措施。在施工人员没有按照施工的规章制度施工时，进行及时纠正，并对违章操作的人员进行教育，避免以后犯下相同的错误。

2.6在施工过程中需要注意的问题

要尽量选择在温度较高时进行混凝土的浇筑，并且要提高浇筑的速度，尽量保证温度的损失。

（1）在冬季施工期间，要时刻注意温度的变化，在低温时，尽量不要进行浇筑，以防凝结的效果不佳。混凝土的浇筑要选在温度较高时间进行浇筑，最好要气温连续三天在零度以上时再进行浇筑。如果是小部分的浇筑，要选在温度较高时的时候进行浇筑。

（2）在混凝土浇筑以后，不要在气温突降或者有寒流的天气时拆除模板。在温度较低时，拆除模板后，要对混凝土的表面进行保温措施，以保证混凝土的质量。

（3）在冬季低温施工时，要尽可能减少搅拌好的混凝土运输的路程，避免在运输过程中被冻结。要多增加搅拌的设备，缩短施工的时间。

3.结语

综上所述，混凝土的施工在水利工程上是很重要的一个工序，尤其是冬季的施工需要更多的人力、物力。所以，改进冬季施工的技术对水利工程有重大的意义。总而言之，混凝土的使用在水利工程施工中占据着重要的部分。在混凝土技术方面的创新尤其是对于冬季混凝土施工技术的创新，对于整个水利工程的施工来说有着重大的意义。通过不断地改进混凝土的技术，控制温度对混凝土的影响，保证冬季施工的进度和质量，从而促使了水利工程建设往更好的方面发展，同时带动工程质量的提升。

参考文献：

[1]李天野.冬季渠道工程混凝土施工的质量控制[J].黑龙江科技信息，2009（22）.

[2]韩贻和.水利工程混凝土施工质量控制[J].科技资讯，2010（27）.

[3]黄艳平.水工建筑冬季施工技术及质量控制[J].民营科技，2010（06）.

[4]梁成艺.小议水利工程混凝土施工质量通病用处理[J].科技致富向导，2010（32）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/98b83c54b5c1c5c971d236d4.html