# 刍议建筑工程中框架剪力墙结构工程施工技术黄晓燕

合肥建工集团有限公司三分公司安徽合肥230000

摘要：目前来说，我国人民的生活水平在社会发展的推动下正在不断提高，由此也对生活条件提出了更高的要求以及需求。作为和人们生活紧密相关的一项工程，建筑工程的质量不仅关系着人民的生活水平和质量，甚至会影响到人民的生命财产安全，因此人民对于建筑工程的质量还有施工性能也提出了更高的要求。特别是对于新型的城镇来说，由于其自身城市化的水平不断提高，所以也推动了建筑行业更加繁荣的发展，因此在施工中也就更多地应用新型技术以及工艺，在这其中，一个重点就是框架剪力墙的结构施工技术。

关键词：建筑工程；框架剪力墙结构；施工技术

1、框架剪力墙结构的作用及受力点的概述

1.1框架剪力墙结构的作用

在房屋建筑施工中框架剪力墙结构较为常见，并且在高层住宅中其结构形式得到了广泛的应用，在框架结构中使用钢筋混凝土墙壁来作为梁柱，其作用是可以有效控制结构的平衡力，并且能承受各种负荷带来的巨大内力。其中，框架剪力墙结构内部的钢筋混凝土墙板可以承担来自纵向的水平力，承受建各种筑施工中的压力。最重要的是，框架剪力墙结构刚度较大这一优点，使得房屋建筑空间整体性大大增强，可以保证房间建设美观，不外露梁柱和柱棱角等，使用方便，对室内的布置设计非常有利。

1.2框架剪力墙的受力点

框架剪力墙的受力形式是由两种不同抗侧力结构——剪力墙结构和框架组成，所以其框架与纯框架结构中的框架不同，剪力墙结构中的剪力墙也不同于框架剪力墙结构中的剪力墙。由于楼层的下半部分的剪力墙位移很小，所以会承受房屋建筑的大部分水平力，拉扯框架弯曲变形形成弯曲型曲线。而楼层的上部分则不同，随着剪力墙位移的增大，导致出现外侧的趋势，但由于框架具有收敛趋势的功能，将拉回剪力墙的附加水平力负载在自身上，所以可以将剪力墙变形为剪切型曲线，并承担了负荷产生的水平力。这样框架剪力墙结构不仅可以承担负载产生的巨大水平力，还可以承载框架附加的剪力，形成巨大而稳定的房屋建筑结构。

2、框架剪力墙的结构工程施工的技术分析

2.1钢筋工程的施工技术

目前来说，应用在建筑的施工中最为广泛的一种材料就是钢筋，所以钢筋的施工技术也在不断完善。而在实际的施工过程中：①需要将箍筋框固定，之后利用定型的模具来固定钢筋，以免发生位移。②要对施工的标准进行严格审核。③就需要进行钢筋的焊接，在这个过程之中，应该用电渣压力焊来焊接大直径的钢筋，而对于那些小直径的钢筋，则应该采取绑扎搭接的接头来连接。至于连接的时候，不管采取什么方法，都需要注意钢筋的间距，并精密地对其进行控制，防止和箍筋的加密区混淆了。④在进行钢筋的工程施工时，必须按照科学性的原则来设置梁柱的节点顺序还有位置。因此在施工的前期，就需要对施工的图纸绘制做好质量的控制，并对不同规格的钢筋焊接的位置进行明确，从而提高工程施工质量。

2.2模板工程的施工技术

在应用模板工程的技术过程之中，最先要注意的是不同模板之间的差异。在一般情况下，外侧的模板会比内侧的模板长度长。然后，在工程的施工过程之中，应该保证模板和墙体之间有适当距离，确保保护层的厚度。除此之外，为了防止模板和墙体之间会造成互相损坏，所以在这两者间可以适当填充一些海绵。另外，想要保证工程的质量，就必须好好修正模板，而且为了避免内侧的模板发生偏移，在浇筑的过程中就需要固定好模板。最后，在应用吊装墙的模板技术时，因为这项技术专业性比较高，所以需要适当对施工的人员进行教育和培训，以保证吊装的安装过程中不会发生意外，同时确保墙体的美观、科学和安全。

2.3混凝土工程的施工技术

如果在工程中应用了框架剪力墙的结构技术，那么就需要重视混凝土的施工效果，因为其与工程的整体质量以及安全性有着非常直接的关系。所以为了确保混凝土的工程质量，从而提高框架剪力墙的结构刚度还有抗震能力，那么在实际施工的过程中就必须确保混凝土配合比以及施工材料质量。还有就是在混凝土的施工中必须对模板垃圾及时进行清理，从而保证施工的质量，同时完善养护的工作。

3、框架剪力墙的结构施工技术在应用中需要注意的事项

3.1注意原材料

在实际的应用中，如果想要确保框架剪力墙的结构能够充分发挥出作用，那么首先就要保证施工原材料的质量，可以说这是施工质量目标想要实现的重要前提。所以在实际工程中必须严格选择供应商，并且始终贯彻“质量第一”的原则。其次，想要确保材料的质量，还需要严格入场的审核工作，只有通过审查之后才能进入施工的现场，同时不允许三无材料的掺入。

3.2注意构件

然后就是在实际过程中需要重点增加构件的延展性，以便框架剪力墙的结构抗震还有抗变形能力能有效提高，而增加延展性的一个关键就是要确保构件受力的均匀性。然后在抗震能力方面，地震过程中为了有效避免墙体扭转，则需要保证构件的刚度中心和质量中心能够重合。

3.3注意施工方法

另外，在进行转换成的施工时，需要正确选择施工的方法，例如选取连续性的施工方法，同时选取的支撑体系应该稳定性比较强，这样才能确保施工中能承担足够的压力，并避免发生安全事故。

3.4注意裂缝问题

最后就是在混凝土的施工中，一个重要影响因素就是裂缝的问题，所以在施工的过程还有之后的养护过程中，都需要加强控制，并且通过材料配比的优化、温度控制还有添加减水剂等方法来避免产生裂缝。众所周知，在混凝土的结构中，裂缝对其耐久性有着很大的影响作用，而在实际的施工过程中，一般都是因为设计以及施工的不当造成混凝土的裂缝产生。所以为了有效地控制裂缝，必须要在设计还有施工这两个环节中下功夫。首先在设计的过程中，需要确定出混凝土最佳的配合比，严格控制水泥、细骨料、添加剂、水还有粗骨料等材料用量的比重，同时通过塌落度、强度的试验等一系列试验的手段来进行试配，从而确定与工程需求相符的配合比。另外，在施工的过程中还必须熟练掌握施工方法，这样才能保证混凝土的结构质量。而且在施工中也需要有效控制混凝土的裂缝，综合考虑混凝土的结构特点，所以第一就要做好温度的控制，对混凝土入模的温度进行严格地控制，从而防止在水分蒸发的过程中，因为内部大量的水化热而使得混凝土的结构内外温差太大，因为这是造成温度裂缝的一个根本原因。然后为了避免因为水分蒸发而导致干缩裂缝，还有因为水化热使得内外的温差太大而导致温度应力裂缝，所以在材料之中可以适当添加减水剂，从而优化材料的性能。最后就是要注意养护好混凝土，这是控制裂缝的一个重要手段，首先需要加强施工人员的专业素养并提高养护责任的意识以及养护的质量，然后通过养护来缩小混凝土的结构内外温差，从而保证混凝土的结构耐久性、稳定性以及耐久性。同时，针对混凝土不同龄期的结构，也需要选择不同的养护方法，以有效确保混凝土的质量，最后推动建筑工程向着可持续方向继续发展。

4、结束语

综上所述，随着我国经济还有科技的不断发展，我国建筑行业取得了显著的成就，但随着人民生活水平的提高，人民对于与自身生活息息相关的建筑行业也提出了越来越高的要求，面对这种情况，建筑公司必须要逐渐提高建筑的质量和寿命。其中一个重要的举措就是应用框架剪力墙的结构，这种新型的技术融合了框架和剪力墙这两种结构的特点和优势，能有效保证建筑的受力性还有抗剪能力，正确应用并注意其中的重点问题，就能为建筑质量提供重要保证，最终推动建筑行业的长远、健康和可持续发展。

参考文献

[1]林仿.框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的应用探析[J].建材与装饰，2017（28）.

[2]胡玉珺.框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的对策[J].建材与装饰，2017（45）.

[3]傅学怡，邸博.基于有限基础刚度的框架-剪力墙结构抗震设计[J].土木工程学，2014（04）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9933653032d1cd4c0fd11a0b.html