# 浅谈市政工程冬季施工各项技术措施

廊坊畅通道路工程有限公司河北067002

摘要：市政工程施工对于城市化进程有着特殊的意义，优化施工方式，创新施工模式能够有效地提高市政工程施工的整体质量，保证城市经济的稳定发展。文章根据冬季施工的实际特点，对市政工程施工的各项技术进行系统的分析。

关键词：市政工程；冬季施工；技术措施；相关研究

引言

随着我国经济的不断发展，我国城市化进度不断加快，人们越发的开始关注市政工程建设的质量，但是在施工过程中仍然不断暴露出市政工程施工的弱点与缺陷，尤其是冬季施工。在我国的北方，冬季非常的漫长，在低温环境下施工面临着非常大的困难，如何才能保证工程的整体质量，成为市政工程在冬季施工中的关键问题。

一、冬季的混凝土施工

第一，在冬季进行市政工程的施工，混凝土浇筑是最关键的一个环节，尤其在混凝土选择上尤为关键。冬季施工选择的混凝土一般都会选择商品混凝土，自行进行搅拌，优先使用的是硅酸盐水泥，同时要合理地控制水量与坍落度，在需要的时候可以适当的加入一些高效的减水剂，防止水分过量。

第二，在混凝土施工中，要将注意力放在原材料加热上，合理的控制加热问题。在施工时应当确定标准的材料加热温度，定时进行测量，保证温度的适宜性。同时，在施工时应当确定混凝土浇筑的入模稳定，通常温度不可低于2℃。要不然会加速混凝土的冷却速度，影响混凝土自身的强度增长。另外，要严格把控好试块留置工作，在冬季施工中试块留置决不能少于六块，而且要给予等条件的养护，检验混凝土在受冻前以及进入常温之后28天的强度指标。

第三，在进行混凝土施工时，要保证各个工序之间的紧密衔接，尽可能的缩短施工时间，而且混凝土浇筑要尽量在白天或者在气温较高的时候完成，这样能够保证混凝土浇筑时的有效强度。

第四，如果混凝土未达到允许受冻标准之前，应当用草帘或者其他保温物件覆盖在混凝土的主体上，应注意的是硅酸盐混凝土的强度在未达到30%时不能受冻。

第五，混凝土在拆模之后们如果内部的温度与外界温度相差15℃甚至更大时，必须要加盖一层棉毡，防止受温差影响而产生裂缝。

二、冬季的钢筋工程施工

（一）钢筋冷拉

在进行负温冷拉时要采用控制应力法，或者是控制冷拉率法。如果是控制应力法，伸长率会随着温度的降低不断减少，控制应力如果是不变的，那么伸长率一定不足，继而会造成钢筋强度不足等问题。因此，在负温条件下进行冷拉，控制应力一定要有所提高，保证让最大的冷拉率符合实际的技术要求。

（二）负温焊接

在对钢筋进行负温焊接时，主要注意的是：焊接施工人员必须要具备高水准、高能力，并且要持有相应的证件才能上岗；在负温条件下进行钢筋焊接，可以选择闪光对焊或者电弧焊、电渣压力焊等方式；焊接工作最好在室内进行，如果一定要在室外焊接，要采取相应的遮蔽措施，未冷却的焊接接头一定不能触碰到冰雪。

（三）沟槽回填

在冬季施工中，沟槽回填的土方必须要选择未受过冷冻且透水性良好的土，而且在取土之前必须要将表面的冰雪或杂物清除干净。土的含水量应当符合当前施工的规范要求，为了保证路基的整体质量，在冬季进行沟槽回填时一定要选择换填级配砂砾。

（四）沥青面层施工

在冬季进行市政工程施工，沥青混合料在出场时要刻意的提高出场温度，摊铺的时间一般会选在上午的九点――下午的四点之间，如果施工时的户外温度小于5℃，不建议进行沥青敷设施工。在输送沥青混合料的时候必须要采取相应的保温措施，保证沥青在铺设之前不能低于150℃，而且在摊铺时要彻底检查路面，保证路面干燥且无积雪、无冰霜，在碾压时要保证碾压两次或者更多，如果要是人工摊铺要采取“三快二及时”的操作方式，即：原料卸载快、沥青摊铺快、搂平速度快、修整要及时、碾压要及时。

三、冬季施工涉及的安全措施

在施工之前，管理者必须要对所有参与施工的人员进行技术交底，告之其安全操作规程，宣讲安全施工课程；在施工时如果涉及到高空作业，一定要及时清扫人梯道上的积雪，并且要保证施工人员佩戴质量过关的安全带，要是在雨雪天过后进行施工必须要对脚手架以及其他防护设施进行系统的安全监察，保证作业安全。

冬季施工还需要注意的一点就是防火，针对此问题主要解决措施在于：重点检查工人的临时宿舍，看看其是否符合施工的安全标准，如果是在高楼内要检查消防疏散通道，看看数量是否足够，道路是否畅通；根据施工现场的防火要求，重点检查防火区域，检查是否按照标准放置消防器材，而且要依照防火灭火的要求合理的安置易燃易爆的物品，防止它们与外界接触；除此之外，管理者一定要在施工工地进行安全防火宣传，在冬季进行取暖时要保证安全性，非露天的地方尽量不使用明火，另外工人在使用电炉之后要反复检查关闭情况，每天都需要派专人在施工工地进行巡逻检查，从根本上杜绝安全隐患。

结语

综上所述，文章已经系统的分析了市政工程在冬季施工中使用的各项技术，并针对相应的问题提出了个人见解。通过对市政工程的施工分析我们知道，冬季施工对于工程建设来讲有着极大的挑战性，如何才能保证市政工程在冬季施工时的质量水平，成为制约城市发展，提高施工企业整体水平的关键因素之一。因此，我国必须要加强施工研究，保证市政工程的建设能够跟上城市发展的脚步，让市政施工企业能够在激烈的市场竞争中取得胜利，为城市的建设贡献力量。

参考文献

[1]陆景浩.建筑工程混凝土冬季施工优化控制策略分析[J].中小企业管理与科技（上旬刊），2010.

[2]周丹.浅谈建筑工程冬季施工技术措施和质量控制[J].中国建筑金属结构，2013.

[3]沙蔚博.市政工程冬季施工技术简介[J].河南省土木建筑学会2009年学术大会论文集，2009.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9a2a290dba2bef28aa3b2593.html