# 激光平地技术论文_周冬冬,林祥军,潘星星

导读:本文包含了激光平地技术论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:平地,激光,技术,平地机,酒泉市,畦田,演示。

### 激光平地技术论文文献综述

周冬冬,林祥军,潘星星[1]（2019）在《GPS卫星平地/激光平地技术的运用》一文中研究指出农场大型机械作业和部分农作物的高产技术要求对土地平整度的要求较高,较差的土地平整度给大型机械化作业带来不便同时影响水稻生产管理,直接影响水稻高产。针对如何提高上海农场田块的土地平整度进行探索和研究,利用引进的平地铲、铲运机等机械与GPS卫星设备、激光收发设备相结合,研究探索高效率、高精度的平地技术。(本文来源于《农业机械》期刊2019年06期）

白寅祯[2]（2016）在《河套灌区农田激光平地技术及水平畦田技术要素优化研究》一文中研究指出河套灌区灌溉面积大,土地分散,土地利用率和灌水效率低。针对这些问题本论文在河套灌区引黄水量日趋减少的背景下,基于田间激光平地田间试验和水平畦田灌溉试验,对田间实测数据采用模型数值模拟和软件分析的方法,系统地分析了激光平地与水平畦田灌溉技术的作用效果和规律,为河套灌区节水灌溉技术的实施提供技术支撑,主要结论如下：(1)激光平地显着改善土地平整精度,土地平整精度最高可提高58.67%,接近目前国内外激光平地技术的最佳值1.50cm。采用VB编程计算土方量的平均误差为3.75%,提出最优作业路线的条件是：外高内低的地形选择外环形路线,内高外低选择内环形路线,两端高(低)选择蛇形路线。畦田面积与激光平地的工作效率和成本呈抛物线函数关系,绝对改善度与成本呈线性正相关,与作业效率呈指数型函数关系。当绝对改善度每增加lcm,完成平地作业成本每亩相应增加26.94元。(2)激光平地既可增加土壤表层含水率又可改善表层盐分分布。激光平地畦田可增产23.4%,激光平地的成本在48.12元/亩～78.05元/亩之间。结合河套灌区田间工程布置形式,当畦田面积为3.5亩时,成本为28.56元/亩,作业效率为7.67亩/小时,所以畦田面积为3.5亩左右时可取得较好的工程经济效果。分析各处理的产量和经济组成指标可知,当畦田面积为3.4亩时,激光平地费用最低、收入最高,综合考虑灌水质量指标、经济效益选出最优畦田规格为50m×45m。(3)通过WinSRFR软件对现状灌水要素模拟得出,流量与畦宽的最优组合为：当流量为0.10 m3/s、0.11m3/s、0.12m3/s、0.13m3/s时,对应最优畦宽分别为15m、25m、35m、45m,畦田面积分别为1.12亩、1.87亩、2.62亩、3.37亩,当地农民可以根据畦田面积合理的调节灌水先后顺序和开口个数。(4)利用WinSRFR软件的设计模块,对畦田规格根据实际情况进行规划。当畦长为102m、畦宽为65m～9.5m时,灌水质量指标均达95%以上,畦田面积为6670m2～10005m2；当畦长为154m、畦宽在65m-110m之间时,灌水质量指标均达到90%以上,畦田面积为10005 m2～16675m2。(本文来源于《内蒙古农业大学》期刊2016-06-01）

吕宏靖[3]（2015）在《激光平地技术在高标准农田建设中的应用》一文中研究指出激光平地技术能够大幅提高田间土地平整精度,对改善土壤品质、节省灌溉用水、提高施肥效果、提高土地利用和农作物产量具有显着效果。介绍激光平地技术试验结果,归纳总结其工作原理,并根据激光平地技术在辽宁水田实际应用情况,进一步阐述其技术优势,为确保高标准农田质量提供技术参考。(本文来源于《农业科技与装备》期刊2015年11期）

岳崇勤[4]（2015）在《基于激光平地技术下的常规稻机械化旱直播试验研究》一文中研究指出为完成上海市十二五水稻全程机械化率85%的目标,上海正在大力推进水稻全程机械化。其中,水稻种植机械化是水稻全程机械化中最薄弱的一个环节,基于激光平地技术下的水稻旱直播,在提高效率、节省成本方面具有非常显着的推广前景。通过本试验研究结果表明,激光平地技术下的旱直播与传统耕整地相比,产量提高了5.9%,并且还能够解决劳动力紧缺的窘境。因此,基于激光平地技术下的常规稻机械化旱直播,对于实现2015年中央一号文件发展现代农业提出的"提质增效"总要求的目标,具有非常重要的意义。(本文来源于《农业开发与装备》期刊2015年07期）

[5]（2014）在《激光平地技术——农机科技带来的农业改革》一文中研究指出田地平整对发展现代农业具有非常重要的意义。进行农田土地平整,可以有效改善农田表面状况,提高农田灌溉水的利用率,有利于控制杂草和虫害,提高化肥使用效率,减少环境污染,实现精细地面灌溉。人工平整农田土地耗资很大、费工多、精度差。农民祖祖辈辈相传的平地方法较为简单--往地上一蹲,拿眼瞅瞅,哪里高就把哪里的土壤挖掉一层拉到低洼处,后来有的地方就用刮土机刮掉那一片。但农民用肉眼观测容易看走眼,每(本文来源于《河北农机》期刊2014年03期）

张延林,付德玉,李天银[6]（2014）在《激光平地技术引进示范推广》一文中研究指出作者详细介绍了激光平地仪的使用优势、使用要求和主要操作技术。对黄花农场和花海农场经过激光平地仪平整后的平均节水率和平均节肥率进行比较。激光平地是提高农田平整精度的关键技术,对提高农田灌溉水利用率、促进农业节水可持续发展具有重要的现实意义。(本文来源于《农业科技与信息》期刊2014年05期）

冯正睿[7]（2012）在《酒泉市举办农业机械化工程节水激光平地技术现场演示会》一文中研究指出2012年8月24日,甘肃省酒泉市政府在肃州区举办农业机械化工程节水激光平地技术现场演示会。酒泉市人大常委会主任詹吉有、甘肃省疏勒河流域水资源管理局副局长、市政府副市长柴绍豪、市政府副市长李永军、市政协副主席卢学国及相关部门负责人参加了会议。(本文来源于《农业机械》期刊2012年25期）

周爱玲[8]（2012）在《农业节水 我们坚持不懈》一文中研究指出本报讯 (记者周爱玲) 当下，在我市广大农村，一台台新型激光平地机活跃在田间，一块块高低不平的耕地很快变平整。激光平地机在农村的广泛应用，加快了我市高效节水农业的机械化、专业化、规模化进程，为“做精一产”提供了强有力的技术支撑。 市农科所(本文来源于《酒泉日报》期刊2012-09-07）

周爱玲[9]（2012）在《掀起农业新技术应用热潮》一文中研究指出本报讯 (记者周爱玲) 8月24日，全市农业机械化工程节水激光平地技术现场演示会在肃州区科兴农场举行。市人大常委会主任詹吉有，副市长柴绍豪、李永军，市政协副主席卢学国出席。 詹吉有讲话说，激光平地技术是一种先进的农业耕作技术，是发展现代精(本文来源于《酒泉日报》期刊2012-08-27）

王瑞萍,王鹏,梁春霞[10]（2012）在《激光平地技术对秋浇灌溉效率的影响》一文中研究指出秋浇是河套灌区传统的秋后淋盐、春季保墒的一种特殊的灌水制度[1],灌区秋浇用水量约占全年用水总量的1/3,在黄河水资源日益紧缺的情况下,如果不节约秋浇灌水量,进行合理灌溉,秋浇用水的缺口将会越来越大。激光平地作为一项成熟的高精度平地技术,能够较好地改善农田表面平整程度和种床条件,提高灌溉水的利用效率和水分分布的均匀度。通过激光平整地块和未平整地块的秋浇对比试验,评价激光平地技术对秋浇灌溉效率的影响。(本文来源于《海河水利》期刊2012年02期）

### 激光平地技术论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

河套灌区灌溉面积大,土地分散,土地利用率和灌水效率低。针对这些问题本论文在河套灌区引黄水量日趋减少的背景下,基于田间激光平地田间试验和水平畦田灌溉试验,对田间实测数据采用模型数值模拟和软件分析的方法,系统地分析了激光平地与水平畦田灌溉技术的作用效果和规律,为河套灌区节水灌溉技术的实施提供技术支撑,主要结论如下：(1)激光平地显着改善土地平整精度,土地平整精度最高可提高58.67%,接近目前国内外激光平地技术的最佳值1.50cm。采用VB编程计算土方量的平均误差为3.75%,提出最优作业路线的条件是：外高内低的地形选择外环形路线,内高外低选择内环形路线,两端高(低)选择蛇形路线。畦田面积与激光平地的工作效率和成本呈抛物线函数关系,绝对改善度与成本呈线性正相关,与作业效率呈指数型函数关系。当绝对改善度每增加lcm,完成平地作业成本每亩相应增加26.94元。(2)激光平地既可增加土壤表层含水率又可改善表层盐分分布。激光平地畦田可增产23.4%,激光平地的成本在48.12元/亩～78.05元/亩之间。结合河套灌区田间工程布置形式,当畦田面积为3.5亩时,成本为28.56元/亩,作业效率为7.67亩/小时,所以畦田面积为3.5亩左右时可取得较好的工程经济效果。分析各处理的产量和经济组成指标可知,当畦田面积为3.4亩时,激光平地费用最低、收入最高,综合考虑灌水质量指标、经济效益选出最优畦田规格为50m×45m。(3)通过WinSRFR软件对现状灌水要素模拟得出,流量与畦宽的最优组合为：当流量为0.10 m3/s、0.11m3/s、0.12m3/s、0.13m3/s时,对应最优畦宽分别为15m、25m、35m、45m,畦田面积分别为1.12亩、1.87亩、2.62亩、3.37亩,当地农民可以根据畦田面积合理的调节灌水先后顺序和开口个数。(4)利用WinSRFR软件的设计模块,对畦田规格根据实际情况进行规划。当畦长为102m、畦宽为65m～9.5m时,灌水质量指标均达95%以上,畦田面积为6670m2～10005m2；当畦长为154m、畦宽在65m-110m之间时,灌水质量指标均达到90%以上,畦田面积为10005 m2～16675m2。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 激光平地技术论文参考文献

[1].周冬冬,林祥军,潘星星.GPS卫星平地/激光平地技术的运用[J].农业机械.2019

[2].白寅祯.河套灌区农田激光平地技术及水平畦田技术要素优化研究[D].内蒙古农业大学.2016

[3].吕宏靖.激光平地技术在高标准农田建设中的应用[J].农业科技与装备.2015

[4].岳崇勤.基于激光平地技术下的常规稻机械化旱直播试验研究[J].农业开发与装备.2015

[5]..激光平地技术——农机科技带来的农业改革[J].河北农机.2014

[6].张延林,付德玉,李天银.激光平地技术引进示范推广[J].农业科技与信息.2014

[7].冯正睿.酒泉市举办农业机械化工程节水激光平地技术现场演示会[J].农业机械.2012

[8].周爱玲.农业节水我们坚持不懈[N].酒泉日报.2012

[9].周爱玲.掀起农业新技术应用热潮[N].酒泉日报.2012

[10].王瑞萍,王鹏,梁春霞.激光平地技术对秋浇灌溉效率的影响[J].海河水利.2012

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9a92d2c2f479d15ae3f0df46.html