# 不同地质年代煤矸石中有机质的溶出特征对比

### 论文摘要

分别以神东矿区补连塔矿侏罗纪煤矸石和保德矿二叠纪煤矸石为研究对象,通过浸泡实验,结合三维荧光光谱测试技术及平行因子分析法,对比研究2种煤矸石中有机质的溶出特征,这对于开展煤矿区地下水库水处理机理研究具有重要意义。研究结果表明:由于煤矸石自身矿物组成不同,补连塔矿煤矸石浸泡液中总离子质量浓度高于保德矿,且2种煤矸石浸泡液均呈弱碱性;其中补连塔矿煤矸石溶解性有机质(DOM)中含有较多的共轭双键或苯环类简单芳香族化合物,以富里酸和分子量较大的陆源类腐殖质为主,且含量普遍高于保德矿,而保德矿煤矸石中富里酸和酪氨酸类有机质较多。根据DOM样品荧光指数(FI)、生物源指数(BIX)、腐殖化指数(HIX)的计算结果,2种煤矸石中DOM主要为内源有机质,并具有较强的自生源特征,且煤矸石形成地质年代越早,煤矸石DOM样品的"微生物源"特征越明显。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 实验材料

- 1.2 实验方法

- 1.3 测定及分析方法

- 1.4 煤矸石中荧光有机质组分的分析方法

- 2 结果与分析

- 2.1 煤矸石浸泡液的pH及电导率变化规律

- 2.2 煤矸石浸泡液中UV254和DOC的关系

- 2.3 煤矸石中溶解性有机质的三维荧光分析

- 2.3.1 三维荧光光谱的PARAFAC分析

- 2.3.2 煤矸石中DOM的荧光指数特征

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 孙艳芳,赵丽,罗绍河,张垒,孙超,李博文

关键词: 煤矸石,溶解性有机质,三维荧光,平行因子分析

来源: 煤田地质与勘探 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 河南理工大学资源环境学院,矿山地质灾害成灾机理与防控重点实验室,中原经济区煤层(页岩)气河南省协同创新中心

基金: 国家自然科学基金项目(41402216),2019年河南省高等学校重点科研项目(19A170008),矿山地质灾害成灾机理与防控重点实验室开放课题项目(KF2018-06)~~

分类号: TD849.5

页码: 172-178

总页数: 7

文件大小: 868K

下载量: 117

### 相关论文文献

- [1].煤矸石制砂的优势[J]. 砖瓦 2020(01)

- [2].煤矸石对熟料烧成的影响分析[J]. 水泥工程 2019(06)

- [3].多孔煤矸石吸附剂的制备及其吸附热力学研究[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [4].煤矸石自燃氧化过程中自由基变化规律研究[J]. 工矿自动化 2020(04)

- [5].核桃岩沟南区煤矸石堆场生态修复实践[J]. 能源与环保 2020(06)

- [6].煤矸石回填层残余沉降计算方法及其应用[J]. 能源与环保 2020(08)

- [7].富硒煤矸石活化技术及煤矸石硒肥高效利用研究[J]. 植物营养与肥料学报 2020(08)

- [8].煤矸石作为水泥替代原燃材料的技术推演与运行效果[J]. 混凝土世界 2020(10)

- [9].浅析煅烧煤矸石对混凝土性能的影响[J]. 北华航天工业学院学报 2018(06)

- [10].煤矸石的分级分质技术研究[J]. 煤炭加工与综合利用 2018(12)

- [11].混凝土用煤矸石骨料的研究进展[J]. 硅酸盐通报 2019(07)

- [12].煤矸石的研究现状与应用[J]. 江西化工 2019(05)

- [13].韩城煤矸石产酸潜能分析[J]. 煤炭转化 2018(01)

- [14].煤矸石结构[J]. 能源与节能 2016(12)

- [15].低硫煤矸石微量元素赋存特征及环境效应研究[J]. 煤 2017(02)

- [16].煤矸石在淮河堤防中的应用[J]. 山东煤炭科技 2017(03)

- [17].不同类型伴随阴离子钙盐对风化煤矸石污染物释放的影响[J]. 环境工程学报 2017(05)

- [18].山西省煤矸石生态处置模式研究[J]. 低碳世界 2017(10)

- [19].煤矸石资源再生利用途径[J]. 山西化工 2017(03)

- [20].新阳煤矿高钙煤矸石热活化特性研究[J]. 煤矿安全 2017(07)

- [21].山西煤矿企业煤矸石场颗粒物排放规律及环保措施分析[J]. 科技创新与生产力 2017(10)

- [22].承压破碎煤矸石力学性能研究[J]. 盐城工学院学报(自然科学版) 2016(01)

- [23].煤矸石利用[J]. 能源与节能 2016(04)

- [24].煅烧工艺对活化煤矸石中残余碳的影响[J]. 中国粉体技术 2016(02)

- [25].高速公路特殊路基煤矸石路段的灭火处理[J]. 山西建筑 2016(12)

- [26].高铝煤矸石复合活化及其火山灰效应分析[J]. 建筑材料学报 2016(02)

- [27].浅析煤矸石利用对于环境的影响以及解决对策[J]. 山东煤炭科技 2016(08)

- [28].煤矸石分类[J]. 能源与节能 2016(09)

- [29].增钙煅烧方式对高铝煤矸石活化效果影响研究[J]. 再生资源与循环经济 2014(10)

- [30].煤矸石水泥复合体系需水性研究[J]. 硅酸盐通报 2015(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9c4b5155894afa84c7585724.html