# 高速棒材生产线夹送辊工艺改进

### 论文摘要

高速棒材成品分段后一般采用先夹送、后制动方式上冷床,成品经夹送辊后,会在表面产生夹痕,影响表面质量。通过分析,优化夹送辊孔型配置方式,在保证橫肋、纵肋高度的情况下,夹痕基本消除,棒材表面质量得到提高。

### 论文目录

- 1 高棒生产线夹送辊工艺布置

- 2 产品表面夹痕产生原因

- 3 高速棒材夹送过程受力状态分析

- 4 夹送制动辊孔型及配置方式改进

- 5 运行效果

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 丁建军,王志勇,胡洪,燕旭东

关键词: 高速棒材,夹痕,表面质量

来源: 山西冶金 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 首钢长治钢铁有限公司

分类号: TG333

DOI: 10.16525/j.cnki.cn14-1167/tf.2019.05.46

页码: 115-116

总页数: 2

文件大小: 478K

下载量: 73

### 相关论文文献

- [1].废料夹送辊齿轮电机损坏原因分析及改进[J]. 中国金属通报 2020(03)

- [2].出口夹送辊结构分析及力能参数计算[J]. 一重技术 2016(03)

- [3].夹送辊对热轧带钢卷形错动的影响因素分析[J]. 梅山科技 2016(02)

- [4].热轧卷取机上夹送辊断辊分析及改造[J]. 冶金设备 2016(S1)

- [5].高线夹送辊控制系统优化[J]. 可编程控制器与工厂自动化 2010(04)

- [6].高速线材智能夹送辊调整方法[J]. 河北冶金 2017(11)

- [7].基于几何偏差的夹送辊跑偏机理及数值模拟研究[J]. 重型机械 2013(02)

- [8].本钢热轧2300mm机组卷取区上下夹送辊磨光器的应用[J]. 冶金丛刊 2011(03)

- [9].典型线棒材夹送辊功能及控制实现[J]. 酒钢科技 2019(02)

- [10].热轧卷取夹送辊小压力自动控制系统的开发与应用[J]. 科技创新与应用 2017(01)

- [11].夹送辊在2250mm热轧定宽机上的应用[J]. 科技风 2015(12)

- [12].转向夹送辊辊径的选取原则及计算[J]. 一重技术 2014(01)

- [13].热连轧卷取机前夹送辊改进设计[J]. 一重技术 2015(01)

- [14].热轧2250卷取夹送辊能力分析[J]. 装备维修技术 2012(03)

- [15].稳定夹送辊理论设计方法[J]. 重型机械 2012(06)

- [16].日钢1580热连轧卷取夹送辊控制浅析[J]. 变频器世界 2011(05)

- [17].梅山卷取摆臂式夹送辊控制浅论[J]. 金属材料与冶金工程 2011(05)

- [18].卷取机夹送辊对卷形的影响及改进[J]. 科技风 2013(05)

- [19].一类转向夹送辊主要结构参数的研究[J]. 冶金设备 2009(01)

- [20].热轧除鳞夹送辊标定过程的分析[J]. 梅山科技 2016(02)

- [21].高速线材厂吐丝前夹送辊几种常见故障的分析及处理[J]. 南钢科技与管理 2010(01)

- [22].1880热轧夹送辊压力异常原因探究及措施方案[J]. 中国设备工程 2019(07)

- [23].高速棒材夹送辊设备故障分析及技术改造[J]. 福建冶金 2018(05)

- [24].热轧带钢卷取机夹送辊压力自动控制系统研究[J]. 信息记录材料 2018(05)

- [25].对宣钢小型轧钢厂热带车间夹送辊常见故障分析及技术改进[J]. 科技信息 2012(20)

- [26].热轧薄板厂卷取夹送辊自动控制过程[J]. 控制工程 2008(S2)

- [27].浅谈轧机出口夹送辊电气控制[J]. 河北企业 2015(12)

- [28].热带夹送辊控制系统改造[J]. 科技信息 2011(22)

- [29].热轧带钢厂分岔导板的改造[J]. 鄂钢科技 2011(03)

- [30].一种连续自动冷轧管机的结构及操作流程介绍[J]. 现代制造技术与装备 2016(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9ceb5339fb6d140ff993c4a5.html