# 高熔点金属氢氩等离子弧纯化研究

### 论文摘要

高熔点金属在电子、化工、原子能、航空航天、武器装备等领域具有广泛应用,但是都含有一定量的气体杂质元素、金属和非金属杂质元素,以及各类物理"杂质"（晶体缺陷）等,这些杂质含量在达到一定浓度时对材料的物理与化学性能会产生很大的影响,因此需要对高熔点金属进行有效提纯。采用Ar-H2等离子体电弧熔炼纯化高熔点金属Zr,利用氢气较高的还原性以及电离态的氢原子具有极高的热导率来增强提纯效果,并进行了成分和含量测定、元素蒸气压分析和硬度测量。结果表明, Ar-H2等离子体电弧熔炼能够有效提高高熔点金属Zr的纯度,明显降低杂质元素的含量,并且随着纯度的提高,硬度逐渐降低,符合金属越纯其硬度越小的原理。与未提纯金属Zr（纯度96.4%）相比,在熔炼10 min时,纯氩气条件下样品纯度达到98.09%;通入5%氢气时,样品最终纯度为98.18%;通入10%氢气时,样品最终纯度为98.22%。在30 min时,纯氩气条件下样品纯度达到98.12%; 5%氢气的样品纯度为98.21%; 10%氢气的样品纯度为98.23%。

### 论文目录

- 1 实 验

- 1.1 材料及设备

- 1.2 方 法

- 2 结果与讨论

- 2.1 实验结果

- 2.1.1 杂质去除

- （1） 金属元素的去除率

- （2） 氧、 碳、 氮的去除率

- 2.1.2 Zr的硬度测量

- 2.2 分析与讨论

- 2.2.1 纯化过程中氢等离子体的作用

- 2.2.2 杂质元素蒸气压对纯化效果的影响

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 何梦园,董福宇,张悦,袁晓光,骆良顺,苏彦庆

关键词: 高熔点金属,纯化,等离子,蒸气压

来源: 稀有金属 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业

单位: 沈阳工业大学材料科学与工程学院,哈尔滨工业大学材料科学与工程学院

基金: 国家自然科学基金项目(51404429),中国博士后科学基金(2015M571327),辽宁省教育厅一般项目(LGD2016018)资助

分类号: TF111

DOI: 10.13373/j.cnki.cjrm.xy18070024

页码: 402-408

总页数: 7

文件大小: 1055K

下载量: 76

### 相关论文文献

- [1].高熔点金属电弧喷涂快速制模工艺研究[J]. 模具工业 2011(04)

- [2].钨钼类高熔点金属材料超大深径比超深小孔的加工(上)[J]. 金属加工(冷加工) 2015(19)

- [3].钨钼类高熔点金属材料超大深径比超深小孔的加工(下)[J]. 金属加工(冷加工) 2015(20)

- [4].高熔点金属的搅拌摩擦焊接计算机仿真模型及验证[J]. 电焊机 2015(10)

- [5].高熔点金属电弧喷涂制模涂层缺陷产生机理及控制[J]. 航空制造技术 2010(12)

- [6].高熔点高熵合金的研究进展[J]. 稀有金属与硬质合金 2018(02)

- [7].退火对激光熔覆MoFeCrTiWAlNb高熔点高熵合金涂层组织与性能的影响[J]. 材料热处理学报 2017(11)

- [8].高熔点金属区域熔炼中晶体生长角和凝固速率对熔区稳定性的影响[J]. 金属学报 2015(01)

- [9].第二十讲 真空离子镀膜[J]. 真空 2019(02)

- [10].高熔点合金半固态加工技术研究进展[J]. 塑性工程学报 2019(02)

- [11].搅拌摩擦焊接技术研究现状及趋势[J]. 热加工工艺 2015(09)

- [12].业内资讯[J]. 中国标准化 2010(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9cfe6223f7866cf074dff78c.html