# 炼油废水论文-余伟

导读:本文包含了炼油废水论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:炼油废水,提标改造,总氮,氨氮

### 炼油废水论文文献综述

余伟[1]（2019）在《炼油废水提标改造思考和实践》一文中研究指出通过对现有污水处理稳定达标的分析,找出总氮、COD、氨氮等指标不能满足《石油炼制污染物排放标准》(GB 31570-2015),隔油池、气浮池、二沉池进水泥水负荷不稳定,剩余活性污泥出路不畅等缺陷和运行问题,制定了新增后置反硝化、固定床生化,在线排泥代替日常清池清罐,单个二沉池运行代替多个二沉池运行,剩余活性污泥脱水等提标改造方案,同时也考虑了污水处理场受冲击泥法生化脱氨氮失效的异常情况的应对流程。投运后污水处理达标率100%。(本文来源于《给水排水》期刊2019年11期）

李斌[2]（2019）在《炼油废水无害化处理技术研究进展》一文中研究指出研究了炼油废水的组成及危害,归纳总结当前炼油废水各种不同处理技术特点及应用,结合当前炼油废水处理技术现状,对未来炼油废水无害化技术进行了展望。(本文来源于《化学工程师》期刊2019年10期）

朱丽霞,毛有宝,李兵,柯秀花,朱慧琴[3]（2019）在《炼油厂炼油废水中硫化物测定方法研究》一文中研究指出本文研究的目的是通过实验确定炼油废水中硫化物含量测定的较优方案和适宜的测定条件。从众多测定方法中选出一种-亚甲基蓝分光光度法,绘制标准曲线,改变显色条件以确定较优的方案。结果表明:实验的显色时间为20 min、波长控制在665 nm较为合适;最终测得废水的硫化物含量为0.856μg/mL,未超过国家排放标准,可以达标排放。(本文来源于《山东化工》期刊2019年19期）

彭静,祁子博,张舸[4]（2019）在《炼油废水A/O生化处理劣化原因分析及恢复过程研究》一文中研究指出A/O曝气池由于甲醇和酸碱废水的连续冲击,导致整个生化系统逐步瘫痪,出现废水中有机物、氨氮处理效率降低,工段出水指标不达标等问题。通过采取对进水水质水量控制,连续接种菌种,外加碳源,补充碳酸钠和磷盐,维持A/O池正常的温度、pH、碳氮磷比,调整A/O池内回流和外回流等措施,最终生化系统得到恢复,菌种稳定生存,氨氮去除率由10%提高至92%,COD去除率由80%提高至88%,A/O池出口COD≤100 mg/L,氨氮≤1.2 mg/L,出水指标合格率由67%提高至95%。(本文来源于《第十五届宁夏青年科学家论坛石化专题论坛论文集》期刊2019-07-30）

陈美玲,颜家保,胡杰,俞丹青,吴玲[5]（2019）在《钢渣污泥陶粒催化剂催化臭氧深度处理炼油废水》一文中研究指出采用固相混合法制备了钢渣污泥陶粒催化剂,SEM、XRD测试结果显示,催化剂具有较为发达的孔隙结构,活性组分以MnO_2和CuO晶型形态分布于陶粒中。对含盐炼油废水生化尾水进行了臭氧催化氧化研究,考察了废水初始pH、催化剂用量、臭氧投加量等因素对COD去除效果的影响。结果表明,当反应初始pH为7.36、催化剂用量为15 g·L~(-1)、臭氧投加量为4.21 mg·min~(-1)时,反应35 min,废水中COD从86.97 mg·L~(-1)降至48.02 mg·L~(-1),出水水质达到新修订的《石油炼制工业污染物排放标准》。所制备的催化剂活性稳定、使用寿命长,活性组分锰、铜溶出率低,无二次污染产生。(本文来源于《环境工程学报》期刊2019年06期）

程仁振[6]（2019）在《陶瓷膜耦合工艺深度处理炼油废水效能研究》一文中研究指出炼油废水的不达标排放不仅会造成水体中污染物浓度升高,其中的有毒有害物质也会对水生态安全甚至人体健康带来严重威胁。将废水深度处理回用是减轻水体污染、缓解我国水资源短缺的有效途径。近年来为保护环境及响应民意,炼油废水排放标准也不断提高,废水处理提标改造和零排放也成为众多炼油企业废水处理所追求的目标。然而当前深度处理工艺多存在工艺冗长、占地面积广、回用效率低等诸多问题,难以应对当前厂区用地紧张,深度处理设备预留地有限等局面。因此,研究开发高效的耦合集成化废水深度处理新技术和新方法具有极其深远意义。对废水水质进行深入调研和分析发现,炼油废水中含有烷烃类、烯烃类、芳香类、硫化物和胺化物等多种污染物;其中烷烃类、醚类及炔烃类污染物,可生物降解;而烯烃类、芳香类、硫酸酯及胺类化合物难生物降解,成为深度处理的焦点。基于此,试验考察了陶瓷膜分离、强化混凝、高级氧化和高效吸附等水处理技术对废水的处理效能:(1)陶瓷膜过滤对浊度的去除效果较好,去除率达90%以上,出水浊度在0.2 NTU左右;(2)芬顿氧化和活性炭吸附表现出较高的COD去除率,芬顿氧化在pH值为4.1,亚铁投加量为1.2 mmol/L,双氧水投加量为1.8 mmol/L的条件下,对COD的去除率高达56.4%,活性炭吸附在pH值为7,投加量为4 g/L的条件下,对COD的去除率达75%以上,而且两种方法对具有荧光特性的污染物去除较为彻底,(3)芬顿氧化-活性炭吸附的结合不仅使得最佳活性炭投加量降至1 g/L,同时还进一步提高了出水水质。基于上述废水处理技术效能研究分析,建立了芬顿氧化-活性炭吸附-陶瓷膜过滤耦合工艺,该工艺总水力停留时间为2 h;耦合工艺中,粉末活性炭直接投加在膜池中,不断优化活性炭浓度和换炭量,维持系统稳定运行。在活性炭浓度为40 g/L、换炭量为4%/d、陶瓷膜初始通量为82 L/(m~2·h)的条件下,该耦合工艺体系运行稳定且处理效能较高,出水满足设计出水水质要求。上述耦合工艺中陶瓷膜与直接过滤时相比,表现出较高的膜通量与抗污染性能。直接膜滤时,陶瓷膜的临界通量为60 L/(m~2·h),在耦合工艺中提升至82 L/(m~2·h);而且,耦合工艺中陶瓷膜表现出较好的抗污染性能,陶瓷膜总阻力(1.2×10~122 m~(-1))相比直接过滤时(5.1×10~122 m~(-1))明显降低,另外,膜表面机械冲刷-清水反洗-NaClO溶液反洗的清洗方式对两种过滤方式中的陶瓷膜均有较好的清洗效果,直接过滤时通量恢复率为90%,耦合工艺中膜通量恢复率达97%以上。本文中陶瓷膜耦合工艺深度处理炼油废水的研究成果,分析了炼油废水中的污染物特性,揭示了耦合工艺中不同水处理技术对炼油废水中有机污染物的去除规律,以及陶瓷膜抗污染特性、膜清洗行为。研究结果有望为炼油废水的深度处理回用、废水厂处理升级改造提供理论与技术参考。(本文来源于《济南大学》期刊2019-06-01）

高超[7]（2019）在《国内外炼油废水处理技术的研究进展》一文中研究指出炼油废水由于其污染物浓度高、成分复杂,并且经常含有有毒有害物质,可生化性差,成为难处理的工业废水之一。本文介绍了炼油废水的来源和特点,以及炼油废水的主要处理现状,即炼油废水的叁级处理方法;并综述了近几年来国内外各研究机构对炼油废水处理技术取得的最新研究进展,尤其对高级氧化法、膜分离法、人工湿地法的研究进展进行综述;同时展望了炼油废水处理技术的发展前景,提出未来该领域可以关注的研究方向的,为进一步研究炼油废水的处理提供了理论指导。(本文来源于《2019第四届土木与环境工程国际会议论文集》期刊2019-05-27）

徐慧,王素芳,丁秋炜,滕厚开,李志元[8]（2019）在《高硫炼油碱渣废水处理技术研究》一文中研究指出针对中海油某炼厂碱渣废水高有机物、高硫的处理难题,研究了铁碳微电解法、化学絮凝法与膜分离法对该废水的处理效果。实验结果表明,这叁种方法均能有效降低废水的COD及硫含量,其中,膜分离法处理效果最佳,处理后废水满足COD值≤3500mg/L和S~(2-)≤100mg/L的炼厂指标要求。(本文来源于《清洗世界》期刊2019年04期）

李超,颜家保,刘学东,张惠灵,刘思炜[9]（2019）在《污泥陶粒催化剂的制备及其对炼油废水深度处理的研究》一文中研究指出以粉煤灰、黏土和催化活性组分TiO_2为原料,炼油废水生物处理过程中产生的剩余活性污泥为造孔剂,经造粒、高温焙烧制备出污泥陶粒催化剂,对催化剂的活性组分种类、活性组分和剩余活性污泥的添加量、焙烧温度进行了研究。结果表明,TiO_2的催化活性优于CeO_2、锰盐、铜盐和铁盐;以TiO_2为活性组分的陶粒TiO_2的最佳添加质量分数为6%;随着污泥添加量的增大,陶粒的催化活性逐渐增强,污泥添加量为20%时催化活性最好;最佳的焙烧温度为1 100℃。最优条件下制备的污泥陶粒催化剂催化臭氧反应25 min,即可将含盐炼油废水生化尾水中的COD从105.16 mg/L降至45.31 mg/L,达到新修订的国家排放标准。该催化剂重复使用活性无明显衰减,满足工业应用要求,具有良好的应用前景。(本文来源于《现代化工》期刊2019年06期）

高鹏飞,刘虹,刘翠珠,温钢[10]（2018）在《炼油废水中筛选的一株高效降解石油烃菌株的鉴定及降解特性》一文中研究指出近年来,石油污染造成的环境问题日益严重,寻找高效的石油降解菌株成为石油污染微生物修复的关键因素。通过对炼油废水中筛选出的一株高效降解石油烃菌株L4进行菌株形态特征观察、生理生化特性实验以及16SrDNA序列分析,鉴定其为苍白杆菌(Ochrobactrum ciceri)。并对L4降解石油烃效果、降解动力学及降解过程中的菌体浓度变化进行了研究,结果表明:在初始质量浓度为4 000mg/L的石油烃中加入该菌株,120r/min、30℃下振荡培养6d后,石油烃降解率高达98.98%。L4降解石油烃的动力学曲线与零级动力学方程拟合效果良好,半衰期为2.3d。L4在降解石油烃的0～1d,菌体生长较为迟缓,随后进入对数生长期;4d后,生长速率逐渐降低直至为零,石油烃降解率也缓慢增加,直至趋于稳定。(本文来源于《环境污染与防治》期刊2018年12期）

### 炼油废水论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

研究了炼油废水的组成及危害,归纳总结当前炼油废水各种不同处理技术特点及应用,结合当前炼油废水处理技术现状,对未来炼油废水无害化技术进行了展望。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 炼油废水论文参考文献

[1].余伟.炼油废水提标改造思考和实践[J].给水排水.2019

[2].李斌.炼油废水无害化处理技术研究进展[J].化学工程师.2019

[3].朱丽霞,毛有宝,李兵,柯秀花,朱慧琴.炼油厂炼油废水中硫化物测定方法研究[J].山东化工.2019

[4].彭静,祁子博,张舸.炼油废水A/O生化处理劣化原因分析及恢复过程研究[C].第十五届宁夏青年科学家论坛石化专题论坛论文集.2019

[5].陈美玲,颜家保,胡杰,俞丹青,吴玲.钢渣污泥陶粒催化剂催化臭氧深度处理炼油废水[J].环境工程学报.2019

[6].程仁振.陶瓷膜耦合工艺深度处理炼油废水效能研究[D].济南大学.2019

[7].高超.国内外炼油废水处理技术的研究进展[C].2019第四届土木与环境工程国际会议论文集.2019

[8].徐慧,王素芳,丁秋炜,滕厚开,李志元.高硫炼油碱渣废水处理技术研究[J].清洗世界.2019

[9].李超,颜家保,刘学东,张惠灵,刘思炜.污泥陶粒催化剂的制备及其对炼油废水深度处理的研究[J].现代化工.2019

[10].高鹏飞,刘虹,刘翠珠,温钢.炼油废水中筛选的一株高效降解石油烃菌株的鉴定及降解特性[J].环境污染与防治.2018

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9e3fbf28e11ae2a34e25eff8.html