# 沉积参数论文_刘雪华,丛红璐,成爽,于娜

导读:本文包含了沉积参数论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:参数,脉冲,镀层,形貌,肿瘤,金属锰,磁控溅射。

### 沉积参数论文文献综述

刘雪华,丛红璐,成爽,于娜[1]（2019）在《不锈钢基体上电沉积钯-镍合金镀层的工艺参数优化》一文中研究指出以钯的质量分数很高为目标,兼顾镀液性能及镀层质量,采用单因素试验对不锈钢基体上电沉积钯-镍合金镀层的工艺参数进行了优化。将工艺参数设置为:pH值8.0、温度35℃、电流密度1.2 A/dm~2、中速搅拌、电沉积时间100 min。在不锈钢基体上制备出钯的质量分数达到70.26%的钯-镍合金镀层。该镀层表面均匀、平整,孔隙率为1.05个/cm~2。(本文来源于《电镀与环保》期刊2019年06期）

李国倡,李盛涛[2]（2019）在《空间电子辐射环境中绝缘介质电荷沉积特性及陷阱参数研究综述》一文中研究指出空间电子辐射环境中绝缘介质充放电特性与介质表面电荷交换过程或内部电荷迁移过程密切相关.介质表面/内部电荷运动很大程度上取决于材料的微观特性,空间电荷与陷阱是反映绝缘介质微观特性的重要参数.本文综述了电子辐射环境中绝缘介质内部空间电荷和陷阱的形成、作用机理、测量方法、存在的问题及国内外研究现状.首先,简要介绍了入射电子与介质材料的相互作用机理及沉积电荷的形成;分析了电子束辐射下介质内部电荷迁移模型,辐射诱导电导模型(RIC模型)和电子-空穴对的产生/复合模型(GR模型)的优缺点;对比分析了经典电声脉冲法(PEA)以及适用于电子束辐射下空间电荷测量的"短路PEA"和"开路PEA",并总结了电子辐射下PEA装置设计中存在的主要技术难点;其次,简要介绍了电子束辐射下陷阱的形成及作用机理,分析了聚合物介质陷阱参数的提取方法,如热刺激电流法、表面电位衰减法(电晕注入方式或电子辐射方式)、空间电荷衰减法,指出在同一真空环境中完成电子注入和表面电位测量的方法较适合空间介质材料陷阱参数的表征,并以聚酰亚胺为例,进行了陷阱参数提取;最后,从理论模型、参数表征和测量技术等方面,展望了空间绝缘介质亟需解决的科学问题.(本文来源于《物理学报》期刊2019年23期）

唐鹏海[3]（2019）在《地球化学参数在沉积古盐度中的应用》一文中研究指出在对沉积物进行沉积古盐度分析时,微量元素分析能够起到很好的作用,它们对沉积盐度的变化具有很高的灵敏度,此外稀土元素具有很好的稳定性,能够保存沉积时的古盐度信息,生物标志化合物是生物的化学化石,具有稳定的结构,不易受成岩作用影响,能够记录生物沉积时的古盐度。通过阅读大量的文献,系统的总结了主微量元素、稀土元素和生物标志化合物在不同沉积盐度中的特征及其地质应用。对于沉积相分析不明确的地层,利用地球化学参数能够更直观地分析出沉积盐度。但沉积物在沉积过程中很容易受其他因素影响,因此在利用地化参数对沉积盐度判别时还应与地质背景、岩性岩相等相结合,以便能最大限度反映出沉积时的古盐度。(本文来源于《云南化工》期刊2019年09期）

李明阳,段大伟,步超远,赵晓翔,王玉亮[4]（2019）在《PECVD 制程中N+ A-SI Layer沉积最佳工艺参数的探究》一文中研究指出本文采取4因子4水平田口设计,用等离子体增强化学气相沉积法制备了沉积在白玻璃上的单层N+A-SI:H薄膜,测试了薄膜的应力,膜厚,折射率,透过率,及SI-H/N-H键含量,综合评价不同参数配比条件下N+A-SI:H单层膜的膜质表现,针对比较重要的参数:沉积速率,Thickness Uniformity,SI-H键含量进行了田口分析,两阶段策略优化选出PECVD制程中的N+A-SI layer的最佳参数配比为:Pressure-385.7 Pa,Spacing-20.32 mm,RF Power-13000W,Gas Ratio-3.12。(本文来源于《真空科学与技术学报》期刊2019年10期）

夏法锋,赵旭东,马廉洁[5]（2019）在《多场耦合参数对电沉积Ni-TiN纳米镀层性能的影响》一文中研究指出利用多场耦合电沉积技术制备Ni-TiN纳米镀层,获得良好的高硬度、耐磨性好的复合镀层材料。研究多场耦合沉积的主要参数阴极电流密度、超声波功率和磁场强度对显微硬度、耐磨性的影响。结果表明,随镀液中磁场强度、阴极电流密度和超声波功率的增加,Ni-TiN纳米镀层中的显微硬度呈先增加后减小的变化趋势,而镀层的磨损量与之相反。多场耦合电沉积的最优工艺参数组合为阴极电流密度1.5 A/dm~2、超声波功率200 W、磁场强度0.6 T。在最佳工艺参数下制备的Ni-TiN纳米镀层表面粗糙程度较小,晶粒较细致,组织均匀度较好。(本文来源于《功能材料》期刊2019年09期）

李玉阁,袁海,蒋智韬,雷明凯[6]（2019）在《高功率调制脉冲磁控溅射沉积NbN涂层特征工艺参数研究》一文中研究指出目的研究不施加基片温度和固定Ar/N2流量比为64/16的条件下,微脉冲占空比、充电电压特征工艺参数与负偏压对NbN涂层相组成、微结构和力学性能的影响。方法采用高功率调制脉冲磁控溅射技术(MPPMS),通过控制微脉冲占空比、充电电压和负偏压等特征工艺参数,沉积一系列具有不同相组成的NbN涂层,通过X射线衍射仪、纳米压痕仪和维氏硬度计,分别表征NbN涂层的相组成、结构、硬度和韧性,并通过扫描电子显微镜(SEM)对NbN生长形貌和压痕形貌进行观察分析。结果改变微脉冲占空比和充电电压,所有NbN涂层均由δ-NbN和δ'-NbN组成,施加基片偏压后,NbN涂层主要由δ'-NbN组成。所有的NbN涂层均呈现致密柱状晶结构,且提高微脉冲占空比、充电电压和负偏压,制备的NbN涂层均更加致密。随微脉冲占空比升高,涂层硬度由25 GPa增至36 GPa,涂层的韧性逐渐增加。提高充电电压制备的Nb N涂层,其表现出与控制微脉冲占空比制备的涂层相似的规律。施加负偏压后,涂层主要由δ'-NbN组成,涂层的硬度和韧性均下降。结论两相结构和高致密性是使NbN涂层硬度和韧性同时增强的主要因素。(本文来源于《表面技术》期刊2019年08期）

罗锦文,李新春,雷强,陈淮,胡文清[7]（2019）在《螺旋CT多参数测量对结直肠癌旁肿瘤沉积的诊断价值》一文中研究指出目的:探讨MSCT多参数测量在结直肠癌旁肿瘤沉积(TD)中的诊断价值,筛选最佳诊断参数。方法:回顾性分析经病理证实且CT上可辨识的结直肠癌旁TD病灶30个及淋巴结转移病灶30个的术前全腹部MSCT图像。测量结直癌旁TD及转移性淋巴结的多项参数值,包括病灶的长径、短径、平均径、长短径比、平扫、动脉期及静脉期CT值。比较2组病灶间各项参数值的差异并分析其诊断效能。结果:TD组中病灶的长径、短径、最大径和长短径比分别为(1.29±0.40)、(1.17±0.37)和(1.23±0.39)cm及1.11±0.07,淋巴结转移组分别为(1.01±0.32)、(0.80±0.34)和(0.91±0.33)cm及1.32±0.22,两组间差异均有统计学意义(P<0.05);TD组中病灶的平扫CT值、动脉期强化值和静脉期强化值分别为(29.13±6.82)、(33.67±8.49)和(52.77±9.82)HU,均大于淋巴结转移组[分别为(15.03±3.47)、(18.07±5.64)和(40.67±7.85)HU],组间差异均有统计学意义(P<0.05)。TD组中病灶的长径、短径、平均径、长短径比、平扫CT值、动脉期强化值和静脉期强化值诊断TD的受试者工作特征曲线(ROC)的曲线下面积(AUC)均>0.722,其中以平扫CT值、动脉期强化值和长短径比的诊断效能为佳,其AUC分别为0.965、0.911和0.881,最佳诊断阈值分别为21和45HU及1.33,相应的诊断敏感度分别为86.67%、83.33%和76.67%,特异度分别为100%、93.33%和90.00%。结论:MSCT多参数测量对鉴别结直肠癌旁肿瘤沉积与转移性淋巴结有较大价值,其中以平扫CT值、动脉期CT强化值和长短径比值的诊断效能为佳。(本文来源于《放射学实践》期刊2019年08期）

高凡,王桂冉,姜凯[8]（2019）在《工艺参数对气动式喷射成型叁维打印沉积线质量的研究》一文中研究指出基于气动式喷射成型技术,运用单一变量实验方法,采用聚二甲基硅氧烷为实验材料,通过研究沉积路径成型过程中与打印温度、驱动气压、喷头移动速度等工艺参数,得到如下结论:第一,对温度进行研究,结果表明当温度过低时会造成沉积路径过宽,随着温度不断增大,沉积路径宽度与温度之间存在一个比例关系;第二,对驱动气压研究分析发现,当驱动气压过小时,会造成沉积路线不完整,但当气压逐渐增大,沉积路径宽度与驱动气压存在一定关系;第叁,对喷头移动速度研究发现速度过高或过低都会引起打印精度降低,造成沉积路线不完整或沉积路径过宽。(本文来源于《现代制造技术与装备》期刊2019年08期）

郭岚峰,刘仁龙,刘作华,舒建成,孙小龙[9]（2019）在《双脉冲参数对金属锰电沉积行为的影响》一文中研究指出采用双向脉冲电沉积法制备金属锰,研究双脉冲电源的正向平均电流密度、反向脉冲系数、一组正向脉冲工作时间和反向脉冲工作时间系数对电流效率、单位功耗、阴极金属锰和阳极泥的微观形貌的影响。结果表明:双脉冲电流可有效消除浓差极化,抑制析氢反应,反向电流可溶解镀层表面的枝晶;脉冲参数过高或者过低都会造成金属锰层微观缺陷不断增加,镀层表面平整度与光亮度下降;而反向周期性电流的增大或者施加时间的延长可有效地防止阳极钝化,减少阳极泥的产生量。双脉冲电源的优化参数为:当正向平均电流密度为350 A/m2、反向脉冲系数α=1/10、一组正向脉冲工作时间为150 ms、反向脉冲工作时间系数为1/15时,电沉积2 h的电流效率最高为80.25%,阳极泥的产生量最低为2.93 g,而且金属锰镀层致密均匀、气孔少、基本无枝晶产生。(本文来源于《中国有色金属学报》期刊2019年07期）

王琛,段佩姚,陆雪亿[10]（2019）在《工业级熔融沉积快速成型机工艺参数优化》一文中研究指出通过正交试验设计,选取打印材料挤出速度,成型层厚,成型方向为正交试验影响因子,探究工业级熔融沉积快速成型机最优工艺参数组合,以提高打印模型的表面质量。(本文来源于《艺术科技》期刊2019年13期）

### 沉积参数论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

空间电子辐射环境中绝缘介质充放电特性与介质表面电荷交换过程或内部电荷迁移过程密切相关.介质表面/内部电荷运动很大程度上取决于材料的微观特性,空间电荷与陷阱是反映绝缘介质微观特性的重要参数.本文综述了电子辐射环境中绝缘介质内部空间电荷和陷阱的形成、作用机理、测量方法、存在的问题及国内外研究现状.首先,简要介绍了入射电子与介质材料的相互作用机理及沉积电荷的形成;分析了电子束辐射下介质内部电荷迁移模型,辐射诱导电导模型(RIC模型)和电子-空穴对的产生/复合模型(GR模型)的优缺点;对比分析了经典电声脉冲法(PEA)以及适用于电子束辐射下空间电荷测量的"短路PEA"和"开路PEA",并总结了电子辐射下PEA装置设计中存在的主要技术难点;其次,简要介绍了电子束辐射下陷阱的形成及作用机理,分析了聚合物介质陷阱参数的提取方法,如热刺激电流法、表面电位衰减法(电晕注入方式或电子辐射方式)、空间电荷衰减法,指出在同一真空环境中完成电子注入和表面电位测量的方法较适合空间介质材料陷阱参数的表征,并以聚酰亚胺为例,进行了陷阱参数提取;最后,从理论模型、参数表征和测量技术等方面,展望了空间绝缘介质亟需解决的科学问题.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 沉积参数论文参考文献

[1].刘雪华,丛红璐,成爽,于娜.不锈钢基体上电沉积钯-镍合金镀层的工艺参数优化[J].电镀与环保.2019

[2].李国倡,李盛涛.空间电子辐射环境中绝缘介质电荷沉积特性及陷阱参数研究综述[J].物理学报.2019

[3].唐鹏海.地球化学参数在沉积古盐度中的应用[J].云南化工.2019

[4].李明阳,段大伟,步超远,赵晓翔,王玉亮.PECVD制程中N+A-SILayer沉积最佳工艺参数的探究[J].真空科学与技术学报.2019

[5].夏法锋,赵旭东,马廉洁.多场耦合参数对电沉积Ni-TiN纳米镀层性能的影响[J].功能材料.2019

[6].李玉阁,袁海,蒋智韬,雷明凯.高功率调制脉冲磁控溅射沉积NbN涂层特征工艺参数研究[J].表面技术.2019

[7].罗锦文,李新春,雷强,陈淮,胡文清.螺旋CT多参数测量对结直肠癌旁肿瘤沉积的诊断价值[J].放射学实践.2019

[8].高凡,王桂冉,姜凯.工艺参数对气动式喷射成型叁维打印沉积线质量的研究[J].现代制造技术与装备.2019

[9].郭岚峰,刘仁龙,刘作华,舒建成,孙小龙.双脉冲参数对金属锰电沉积行为的影响[J].中国有色金属学报.2019

[10].王琛,段佩姚,陆雪亿.工业级熔融沉积快速成型机工艺参数优化[J].艺术科技.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9f0ee17504302da16428d612.html