# 保温板论文_余明学,朱琳,朱邦政,苏政凯,高战胜

导读:本文包含了保温板论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:保温板,屋面,水泥,外墙,磷酸铵,隔热板,协会。

### 保温板论文文献综述

余明学,朱琳,朱邦政,苏政凯,高战胜[1]（2020）在《乌鲁木齐装配式外墙外保温板脱落原因及处理措施》一文中研究指出在乌鲁木齐,外墙采用EPS板薄抹灰外墙外保温约占外保温系统80%,是应用最为广泛的外墙外保温系统,外保温板起鼓、开裂、脱落事故频发。一方面会影响保温效果、建筑结构的耐久性能,还可能砸伤行人造成更大的损失。本文使用文献查阅、现场踏勘等研究方法,从材料选择、施工、外界环境等方面分析了保温层脱落的原因,并提出了对策,为乌鲁木齐装配式外保温设计、施工提供理论指导,具有一定的现实意义。(本文来源于《建材与装饰》期刊2020年01期）

蒋正林,宋延海[2]（2019）在《复合保温板外墙保温一次成型施工技术研究》一文中研究指出随着人们对于节能建设关注的不断加深,建筑保温技术逐渐成为建筑行业重点讨论的问题,外墙保温技术作为控制建筑热量流失的重要措施,成为目前建筑节能环保设计中主要采取的措施。目前,我国技术人员所提出的复合保温板外墙保温一次成型技术,大幅度提高了建筑的保温性能。与此同时,该技术在实际施工过程中往往也涉及许多的问题,只要明确这一施工技术的特点,根据其使用范围和技术原理,明确施工工艺流程和操作要点,明确符合保温外模板施工质量要求的目的。(本文来源于《工程技术研究》期刊2019年21期）

陈耀[3]（2019）在《平屋面STP超薄真空绝热保温板施工技术》一文中研究指出STP超薄真空绝热保温板是一种新型高效节能保温材料,具有不可燃、保温效果好、耐久不老化、绿色环保和施工方便等优点,已广泛运用于新建建筑物的外墙和屋面保温系统,也适用于既有建筑物的节能改造。通过在几个项目的平屋面工程中使用STP保温板作为保温隔热材料工程实践表明,使用该新型保温隔热材料提高了工效、缩短了工期、降低了成本。基于此,立足工程实践总结出平屋面STP保温板施工的工艺流程、施工工艺、质量控制和安全环保措施。(本文来源于《福建建筑》期刊2019年11期）

小寒[4]（2019）在《《无机塑化微孔保温板系统应用技术标准》编制工作启动》一文中研究指出本报讯《无机塑化微孔保温板系统应用技术标准》(以下简称《标准》)编制启动会近日在河南省郑州市召开。据了解,《标准》编制工作是根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2019年第一批协会标准制定、修订计划)的通知》的有关要求,由郑州大学综合设计(本文来源于《中国建材报》期刊2019-10-11）

汪丽,张军平[5]（2019）在《磷酸镁水泥-粉煤灰-聚苯颗粒保温板的制备及性能研究》一文中研究指出在磷酸镁水泥-聚苯颗粒保温板中掺入部分粉煤灰降低其制备成本,并对所制备保温板的性能进行研究。结果表明:当粉煤灰掺量由0增加到45%时,磷酸镁水泥-粉煤灰-聚苯颗粒保温板的导热系数由0.095 W/(m·K)降低到0.075 W/(m·K),软化系数由0.83增大到0.97,改善了其保温隔热性能和耐水性能。此外,粉煤灰的掺入使得磷酸镁水泥-粉煤灰-聚苯颗粒保温板的连通孔数量减少,这也是磷酸镁水泥-粉煤灰-聚苯颗粒保温板导热系数降低的原因之一。(本文来源于《新型建筑材料》期刊2019年09期）

牛聪[6]（2019）在《严寒地区石墨保温板在大斜度屋面别墅施工中的应用》一文中研究指出现代化的别墅可很好地满足人们居住生活多样化的需求。在别墅建筑设计上将出现更多的新颖别致性、种类繁多的大斜坡屋面结构别墅建筑。但是这种大斜度坡屋面建筑结构在具体施工难度系数比较高,危险性也高,混凝土施工容易使得浇筑密实度下降,质量把控难度提升。同时别墅作为休养改善型居建筑,通常在湖滨山水地区建设的多,一般在风景宜人、环境优良的地方。其中,松花江畔建设的别墅建筑产品在使用过程中易出现冷桥现象,结合东北寒冷地区的大斜度坡屋面的寒冷地区的外墙保温技术做出了系统化的梳理工作。(本文来源于《建筑技术开发》期刊2019年17期）

王恩洪,李迎春,张淼[7]（2019）在《无卤阻燃聚苯乙烯泡沫保温板》一文中研究指出以可发性聚苯乙烯(EPS)为基材,以酚醛树脂(PF)为胶粘剂,可膨胀石墨(EG)与聚磷酸铵(APP)为阻燃剂,采用包覆法,制备了兼具无卤阻燃性能好和力学性能优的EPS外墙保温材料。探究了制备EPS泡沫保温板的工艺,并优化了制备方法,制得EPS/PF,EPS/EG和EPS/PF/EG/APP复合材料,并研究了EG/APP对EPS保温板阻燃及力学性能的影响,探究了PF,EG,APP叁者协同阻燃EPS复合材料时相互之间的阻燃机理。研究表明,使用PF作胶粘剂制得的EPS泡沫保温板压缩强度明显提高,极限氧指数(LOI)值达到28.0%;阻燃剂EG的加入,使得EPS板的阻燃性能、粘接性能及力学性能进一步提高,当EG为4质量份时,LOI值达到了29.5%;当APP含量为8份时,体系的粘接性能和压缩强度最好,EPS/PF/EG/APP复合材料的LOI值最高,达到了33.0%。(本文来源于《工程塑料应用》期刊2019年09期）

杨永,王如峰[8]（2019）在《水泥基匀质保温板的性能、生产及相关讨论》一文中研究指出匀质板作为外墙保温材料,因其优异的防火、保温性能得到市场认可。水泥基匀质板以传统水泥为胶凝材料,因其耐久性与稳定性好而得到飞速发展。本文阐明了现今市场上主流水泥基匀质板的生产原材料选择、产品质量要求、生产设备及工艺、常见问题及解决方法。(本文来源于《中国建材科技》期刊2019年04期）

丁杨,董晶亮,王中平,黄神恩[9]（2019）在《屋面保温板部品设计及尺寸效应模拟》一文中研究指出在装配式屋面结构中,结合仿真软件COMSOL对聚氨酯材料保温性进行尺寸效应模拟,并模拟部品间拼接形式和部品间缝宽度,得出:(1)聚氨酯材料的厚度对传热过程有着很大的影响,且厚度与传热速率呈非线性增长趋势;当厚度缩小为原1/4时,传热速率会增大到10倍以上;(2)聚氨酯材料长度和宽度在初始一段时间内对传热过程有影响,而后聚氨酯的传热速率均一样。因此,长度和宽度对传热过程几乎无影响;(3)当聚氨酯材料部品构件进行拼接时,其拼接数量对传热过程有着较大的影响。(本文来源于《塑料工业》期刊2019年S1期）

周艳荣[10]（2019）在《真空隔热保温板的发展分析与研究》一文中研究指出目前在建筑工程行业最广泛用到的建筑材料有泡沫塑料和轻质纤维材料,这两种材料在保温隔热方面效果都是不错的,但是却有非常明显的缺点,比如,用泡沫塑料来作为建筑工程的保温隔热板,很容易被点燃,而且受热之后散发出来的气体也是有一定的毒性的。而如果用轻质纤维材料来做保温隔热板,又需要用一些其他的物质来做辅助,工程反锁麻烦,因此真空保温隔热板是目前最理想的一种保温隔热板了。(本文来源于《绿色环保建材》期刊2019年07期）

### 保温板论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着人们对于节能建设关注的不断加深,建筑保温技术逐渐成为建筑行业重点讨论的问题,外墙保温技术作为控制建筑热量流失的重要措施,成为目前建筑节能环保设计中主要采取的措施。目前,我国技术人员所提出的复合保温板外墙保温一次成型技术,大幅度提高了建筑的保温性能。与此同时,该技术在实际施工过程中往往也涉及许多的问题,只要明确这一施工技术的特点,根据其使用范围和技术原理,明确施工工艺流程和操作要点,明确符合保温外模板施工质量要求的目的。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 保温板论文参考文献

[1].余明学,朱琳,朱邦政,苏政凯,高战胜.乌鲁木齐装配式外墙外保温板脱落原因及处理措施[J].建材与装饰.2020

[2].蒋正林,宋延海.复合保温板外墙保温一次成型施工技术研究[J].工程技术研究.2019

[3].陈耀.平屋面STP超薄真空绝热保温板施工技术[J].福建建筑.2019

[4].小寒.《无机塑化微孔保温板系统应用技术标准》编制工作启动[N].中国建材报.2019

[5].汪丽,张军平.磷酸镁水泥-粉煤灰-聚苯颗粒保温板的制备及性能研究[J].新型建筑材料.2019

[6].牛聪.严寒地区石墨保温板在大斜度屋面别墅施工中的应用[J].建筑技术开发.2019

[7].王恩洪,李迎春,张淼.无卤阻燃聚苯乙烯泡沫保温板[J].工程塑料应用.2019

[8].杨永,王如峰.水泥基匀质保温板的性能、生产及相关讨论[J].中国建材科技.2019

[9].丁杨,董晶亮,王中平,黄神恩.屋面保温板部品设计及尺寸效应模拟[J].塑料工业.2019

[10].周艳荣.真空隔热保温板的发展分析与研究[J].绿色环保建材.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a39d89afef21b9818151d0d7.html