# 新型喹啉季铵盐酸化缓蚀剂氯化苯甲酰甲基喹啉(PCQ)的合成及缓蚀性能

### 论文摘要

以氯化苄、2-氯代苯乙酮、喹啉为原料,通过季铵化反应合成了氯化苄基喹啉（BQC）以及新型的氯化苯甲酰甲基喹啉（PCQ）两种季铵盐型缓蚀剂,其中PCQ为首次合成。PCQ的制备条件为:以丙酮为溶剂,在75℃水浴条件下回流20 h,采用无水乙醇对产品进行重结晶。采用元素分析、核磁共振和红外光谱等手段对两种季铵盐产物的结构进行了表征,并在90℃、15%盐酸条件下通过静态失重法对两种季铵盐单独使用及分别与丙炔醇、碘化钾复配使用的缓蚀效果进行了对比评价。1. 00%添加量的BQC、PCQ对N80钢的缓蚀率分别为82. 17%、94. 25%; PCQ与丙炔醇的加量分别为0. 50%时的复配缓蚀体系可使N80钢的缓蚀率达到99. 88%。BQC与PCQ在N80钢表面的吸附行为均为自发的放热过程且均符合Langmuir吸附等温式。在90℃时,BQC和PCQ的吸附平衡常数kads分别为483. 10 L/mol和1 092. 75 L/mol,吸附吉布斯自由能分别为-30. 77 kJ/mol、-33. 24 kJ/mol,说明两种季铵盐在N80钢表面的吸附均以化学吸附为主。

### 论文目录

- 0引言

- 1实验

- 1.1主要试剂与仪器

- 1.2季铵盐的合成

- 2 结果与讨论

- 2.1 元素分析

- 2.2 核磁共振图谱分析

- （1） 1H NMR分析

- （2） 13C NMR分析

- 2.3 红外光谱分析

- 2.4 季铵盐纯品的缓蚀性能

- 2.5 复配后的缓蚀性能

- 2.6 缓蚀剂的吸附行为

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王业飞,钱程,杨震,丁名臣,王任卓

关键词: 喹啉季铵盐,结构表征,缓蚀剂,酸化,复配,丙炔醇,碘化钾

来源: 材料导报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 中国石油大学(华东)非常规油气开发教育部重点实验室,中国石油大学(华东)石油工程学院山东省油田化学重点实验室

基金: 国家科技重大专项(2016ZX05058-003-003)~~

分类号: TG174.42

页码: 699-704

总页数: 6

文件大小: 1909K

下载量: 251

### 相关论文文献

- [1].一种脂肪族双季铵盐的合成方法研究[J]. 广东化工 2017(03)

- [2].不饱和季铵盐的合成及其聚合物在化工及环保领域的应用[J]. 化工环保 2016(03)

- [3].新型双季铵盐复合抗菌剂的合成与抗菌活性的研究[J]. 西南民族大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [4].壳聚糖及壳聚糖季铵盐的应用研究进展[J]. 中国食品添加剂 2015(06)

- [5].新型吡啶季铵盐的合成和缓蚀性能的研究[J]. 广东化工 2013(24)

- [6].季铵盐含量的分析方法比较[J]. 广东化工 2019(10)

- [7].季铵盐与醛或羧酸的无金属酯化反应研究（英文）[J]. 有机化学 2018(04)

- [8].新型聚合物季铵盐改性蒙脱土的研究进展[J]. 硅酸盐通报 2017(07)

- [9].一种新型季铵盐松香表面活性剂的合成与表征[J]. 中国胶粘剂 2017(08)

- [10].双季铵盐对海水中异养菌的杀菌性能及构效关系[J]. 工业水处理 2015(10)

- [11].松香基胆碱季铵盐表面活性剂的合成及抑菌活性研究[J]. 林产化学与工业 2015(05)

- [12].季铵盐在高岭石表面的吸附特性[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2013(11)

- [13].松香基季铵盐表面活性剂合成的研究进展[J]. 广东化工 2014(15)

- [14].含氟季铵盐表面活性剂的合成与应用研究进展[J]. 化工进展 2013(07)

- [15].一种新型吡啶季铵盐的制备及缓蚀性能研究[J]. 全面腐蚀控制 2010(04)

- [16].壳聚糖季铵盐及其衍生物的应用研究进展[J]. 化学与生物工程 2010(09)

- [17].壳聚糖季铵盐的研究进展[J]. 化工中间体 2009(03)

- [18].有机硅季铵盐的合成方法及应用[J]. 河南化工 2008(03)

- [19].氟化季铵盐表面活性剂的合成及其表面活性[J]. 精细化工 2019(12)

- [20].季铵盐与热力协同杀灭细菌芽孢研究[J]. 中国消毒学杂志 2017(12)

- [21].聚异丁烯丁二酰亚胺季铵盐的合成及其性能[J]. 广州化工 2017(04)

- [22].可得然胶季铵盐抑菌薄膜的制备及其性能[J]. 精细化工 2017(05)

- [23].壳聚糖季铵盐的制备及其降尘性能研究[J]. 中国安全生产科学技术 2016(06)

- [24].喹啉季铵盐酸化缓蚀剂对超级13Cr不锈钢电化学行为的影响[J]. 腐蚀科学与防护技术 2015(04)

- [25].三种季铵盐的性能[J]. 中国校外教育 2013(05)

- [26].季铵盐消毒巾用于新生儿暖箱消毒的效果观察[J]. 中国消毒学杂志 2014(06)

- [27].改性壳聚糖季铵盐的研制及其对高氯酸盐的吸附研究[J]. 环境科学 2011(09)

- [28].新型含硼季铵盐对焦炭热态性能的改善研究[J]. 钢铁 2011(12)

- [29].有机硅季铵盐的合成方法及应用[J]. 山西化工 2008(02)

- [30].有机硅季铵盐抗菌剂的研究进展[J]. 化工技术与开发 2008(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a47b34577369172e5d912fdc.html