# 氧脱木素论文_刘波

导读:本文包含了氧脱木素论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:硫酸盐,草酸,卸料,竹浆,木质素,黏度,纸浆。

### 氧脱木素论文文献综述

刘波[1]（2019）在《蔗渣浆漂白增加氧脱木素的工艺技术改造》一文中研究指出介绍蔗渣浆漂白增加氧脱木素的技术改造实践。运行表明,通过技术改造后,实现了绿色环保、减员增效、节能降耗、提升产品质量、降低成本、提高市场竞争力的目标,显着增加企业的经济效益。(本文来源于《轻工科技》期刊2019年12期）

宁登文,成雅楠,符昌铭,陈柳,黄海[2]（2019）在《Mg(OH)_2粒径对辐射松氧脱木素的影响》一文中研究指出为进一步探讨镁盐作为纤维素保护剂的作用机制,研究了纸浆氧脱木素过程中添加不同粒径(20、50、100、200、500 nm)的Mg(OH)_2对添加多种过渡金属离子(Cu~(2+)、Mn~(2+)和Fe~(3+))的辐射松硫酸盐浆氧脱木素的影响,通过测定氧脱木素后纸浆卡伯值和黏度,分析不同粒径Mg(OH)_2对纤维素的保护效果。研究结果表明,在纸浆氧脱木素过程中,不同粒径的Mg(OH)_2对纸浆卡伯值、木素脱除率没有显着影响;但小粒径的Mg(OH)_2对纸浆黏度的保护能力要优于大粒径的Mg(OH)_2。氧脱木素中添加Mg(OH)_2粒径越小,纸浆黏度降低越少,手抄片物理强度越大。(本文来源于《中国造纸学报》期刊2019年03期）

王冉冉,李兵云,耿青杰,梁宇明[3]（2018）在《粉单竹硫酸盐浆两段氧脱木素工艺》一文中研究指出采用两水平实验设计及单因素分析的方法,以粉单竹硫酸盐浆为研究对象,找出影响粉单竹硫酸盐浆氧脱木素的主要因素并对其进行优化。结果表明在两段氧脱木素过程中,用碱量、O_1段温度、O_2段氧气压力和O_2段温度等因素是影响氧脱木素效果的主要工艺参数;粉单竹硫酸盐浆两段氧脱木素合适的工艺条件:NaOH3.0%;第一段氧脱木素的反应温度70℃、氧压0.8 MPa、浆浓10%、时间20 min;第二段氧脱木素的反应温度90℃、氧压0.3~0.5 MPa、浆浓10%、时间40 min。在此条件下得到纸浆的卡伯值为8.42,黏度为1024m L/g。(本文来源于《造纸科学与技术》期刊2018年04期）

张雨情,吴淑芳,Hasan,Jameel,Houmin,Chang[4]（2018）在《碳酸钠碱性介质氧脱木素促进火炬松酶解糖化的研究》一文中研究指出分别采用硫酸盐法(KP)和绿液法(GL)蒸煮火炬松,并以碳酸钠为碱性介质进行氧脱木素,所得浆料分别标记为KP-OC浆和GL-OC浆,分析了这两种浆料的化学组分,并对这两种浆料进行酶解以提取可发酵单糖。结果显示,在120℃氧脱木素4 h所得的KP-OC浆和GL-OC浆的木素脱出率均明显优于相近条件下以氢氧化钠为碱性介质且脱木素1 h的浆料。对于GL-OC浆和KP-OC浆,当酶用量为10 FPU/g时,酶解单糖得率、总单糖提取率最高分别可达73.2%和95.8%、72.4%和75.7%,均优于相近条件下以氢氧化钠为碱性介质氧脱木素的浆料。(本文来源于《中国造纸学报》期刊2018年01期）

黄海,马晓娟,曹石林,黄六莲,陈礼辉[5]（2018）在《冷碱抽提去除半纤维素对桉木硫酸盐浆氧脱木素的影响》一文中研究指出为了探明半纤维素含量对纸浆氧脱木素的影响,通过采用硫酸盐法蒸煮结合冷碱抽提的方式制备了不同半纤维素含量的桉木硫酸盐纸浆,再进行氧脱木素,进而考察了半纤维素含量对纸浆氧脱木素的木素脱除率、黏度降低率及脱木素选择性的影响。研究结果表明,在纸浆氧脱木素过程中,纸浆中半纤维素的含量越低,木素脱除率越高,即纸浆半纤维素含量的降低有利于木素的脱除。但是,随着纸浆中半纤维素含量的降低,氧脱木素后纸浆黏度的降低率越高,即纸浆中半纤维素的去除会促进纤维素在氧脱木素过程中的降解,从而降低纸浆的黏度。另外,纸浆中半纤维素的去除对纸浆氧脱木素的选择性无影响,不同半纤维素含量的纸浆,其氧脱木素选择性基本不变。(本文来源于《造纸科学与技术》期刊2018年01期）

陈铃华,彭建军,陈雪梅,沈臻煌,张权[6]（2017）在《氧脱木素对竹浆本色生活用纸浆料性能的影响》一文中研究指出研究氧脱木素过程脱木素程度对竹浆本色卫生纸浆料性能的影响。结果表明:竹浆木素的脱除,有利于浆料打浆过程的细纤维化和吸水润胀,木素含量低的浆料更易于打浆;随着浆料卡伯值的降低,纤维平均长度下降,细小纤维含量上升,浆张松厚度和吸水性升高,柔软度和抗张强度下降,当脱木素程度超过50%时,影响更显着。(本文来源于《纸和造纸》期刊2017年06期）

李海龙,刘莹莹,刘梦茹[7]（2016）在《氧脱木素过程中草酸根形成的响应面分析法研究》一文中研究指出以硫酸盐桉木浆为原料研究了氧脱木素工艺条件对草酸根形成的影响,分别进行了不同时间、温度、氧压和用碱量(NaOH质量分数)下的单因素试验.在此基础上,利用响应面分析法中的Box-Benhnken实验设计对氧脱木素的主要工艺条件进行了优化.实验结果表明,在硫酸镁用量为0.2%(质量分数)、浆浓为10%的情况下,控制氧脱木素过程中草酸根形成的最佳工艺条件如下:温度100℃、用碱量1.5%、反应时间60 min、氧压0.5 MPa.在上述工艺条件下,草酸根含量为0.25 g/L,卡伯值差值和黏度差值的比值为0.045.(本文来源于《华南理工大学学报(自然科学版)》期刊2016年11期）

张希,李军,徐峻,莫立焕,程烨恒[8]（2016）在《升流式氧脱木素塔旋转式卸料器结构设计与性能研究》一文中研究指出设计并搭建了升流式氧脱木素塔旋转式卸料器试验系统,对试验系统的流场进行计算机流体动力学(CFD)模拟与仿真,以中浓蔗渣浆作为流动介质,染色纤维作为示踪粒子进行了流场实验,探讨了旋转式卸料器对浆塔内中浓纸浆流动性的影响。结果表明:在卸料器作用下,塔壁附近纸浆轴向速度明显较大,纸浆悬浮液的流动性更强,更容易向出料口运动,停滞在塔壁的纤维较少,塔内纸浆均匀上升。(本文来源于《第叁届中国造纸装备发展论坛报告和论文专集》期刊2016-07-15）

刘莹莹[9]（2016）在《氧脱木素过程中草酸根形成机制及其控制的研究》一文中研究指出草酸盐结垢是制浆造纸过程中亟待解决的难题之一。它存在于制浆造纸厂的多个工段,其质地坚硬,一旦形成极难去除。如何减少生产过程中草酸根的形成,降低废液中草酸根含量是控制草酸盐结垢的关键。然而,目前关于制浆造纸过程中草酸根形成的认识主要集中在机械浆过氧化氢漂白和化学浆臭氧漂白过程,而对氧脱木素过程中草酸根的形成及其控制的认识非常有限。基于上述情况,本论文以桉木硫酸盐浆为原料,对氧脱木素过程中草酸根的形成及其控制进行了系统的研究。这对于深化草酸盐结垢问题的认识,控制草酸盐结垢的形成,以及保证正常的生产运行具有重要意义。围绕上述目的,本论文建立了一种利用溶液抽提结合顶空—气相色谱测定制浆原料和纸浆中草酸根含量的方法。实验结果表明,最佳其水抽提工艺条件为:温度70°C和时间180min。最佳盐酸抽提工艺条件为:温度70°C、时间210min以及盐酸浓度2.0mol/L。该方法可用于制浆造纸原料和纸浆中总草酸根和可溶性草酸根含量的测定。对桉木硫酸盐浆氧脱木素过程中草酸根形成规律进行了研究,探讨了氧脱木素工艺条件对草酸根形成的影响。研究结果表明:草酸根的形成量随着用碱量的增加而呈线性增加,当增加时间、温度和氧压时,废液中草酸根含量先增加后趋于稳定。在此基础上,利用响应面分析法对氧脱木素的主要工艺条件进行了优化。得到了控制氧脱木素过程中草酸根形成的最佳工艺条件为:温度100°C、NaOH用量1.5%、时间60min、氧压0.5MPa、浆浓10%和硫酸镁用量0.2%。此外,根据氧脱木素废液中草酸根含量与纸浆初始卡伯值、氧脱木素工艺条件之间的关系,建立了桉木硫酸盐浆氧脱木素过程中草酸根形成的数学预测模型。该模型可用于桉木硫酸盐浆氧脱木素过程中草酸根形成的预测,其预测值和实验测定值的线性相关系数R2为0.967,这表明其预测具有较高的准确性。同时还对过氧化氢强化的氧脱木素和两段氧脱木素过程中草酸根形成的规律进行了研究。研究结果表明,过氧化氢强化的氧脱木素过程中草酸根形成规律和单段氧脱木素过程相似,但是其形成速率和形成量比单段氧脱木素要快要多。用碱量和温度对第一段氧脱木素的影响比第二段显着,而时间对两段的影响则相差不大。此外,本论文还研究了氧脱木素过程中草酸根的形成机制,研究结果表明,木素和半纤维素是氧脱木素过程中草酸根形成的主要来源,而纤维素的降解产物中则检测不到草酸根。酚型木素结构单元在氧脱木素过程中形成草酸根的量要多于非酚型结构单元,此外还研究了浆料表面残余黑液木素对氧脱木素过程中草酸根形成的影响。浆料中残余黑液木素对草酸根的贡献为58g/kg。最后,论文研究了控制氧脱木素过程中草酸根形成的方法,探讨了木聚糖酶预处理和植酸钠预处理对后续氧脱木素过程中草酸根形成的影响。研究表明:经过中性木聚糖酶预处理,后续氧脱木素废液中草酸根和碳酸根含量可分别减少26%和30%。木聚糖酶结合超声预处理亦可有效的控制后续氧脱木素过程中草酸根的形成,氧脱木素废液中草酸根含量可减少35%,碳酸根含量可减少31%。同时,经过植酸钠预处理,后续氧脱木素废液中草酸根和碳酸根的减少率分别为29%和25%。论文最后探讨了草酸氧化酶降解氧脱木素废液中草酸根的工艺条件。实验结果表明,草酸氧化酶对氧脱木素废液中草酸根的降解率可达到70%左右。因此,草酸氧化酶处理可作为一种有效控制氧脱木素废液中草酸根含量的方法。(本文来源于《华南理工大学》期刊2016-06-01）

李静[10]（2016）在《桉木高木质素硫酸盐法制浆联合氧脱木素工艺新模式的研究》一文中研究指出氧脱木素是当前结合碱法蒸煮生产化学未漂浆的首选工艺。缩短蒸煮时间进而提前氧脱木素,可进一步提高纸浆得率以及制浆生产的节能减排水平。然而,缩短蒸煮意味着未漂浆中残余木素含量还很高,导致在氧脱木素段溶液中产生高含量的溶解木素,从而影响氧脱木素效率及纸浆和黑液的性质。因此对桉木硫酸盐法制浆联合氧脱木素过程进行节点的优化是进一步提升原材料利用率、促进节能减排,从而实现高木质素硫酸盐制浆联合氧脱木素这一制浆新模式的关键步骤。本文首先对纸浆及黑液的常规参数的变化规律进行了分析,并结合基于顶空气相色谱法建立的快速检测方法,实现了对纸浆官能团及黑液中几个重要参数的检测及分析,此外验证了氧脱木素过程中纸浆残余木素与溶解木素对活性氧群的竞争反应机制,并在此基础上确定了桉木高木质素硫酸盐法制浆联合氧脱木素过程中的最优节点,最后从能耗的角度深入分析了基于工艺过程表现所确定的节点的优势所在。本论文的研究对木材资源匮乏的我国制浆造纸工业充分挖掘现有碱法蒸煮联合氧脱木素的制浆工艺的潜力、提高制浆生产原材料的利用和节能减排水平,将具有重要的现实意义。研究发现,在桉木硫酸盐法制浆段,缩短蒸煮时间可使原材料利用率上升并优化纸浆品质。综合考虑渣浆得率、总得率及纸浆性质,桉木高卡伯值制浆段的最优节点为27~30。在氧脱木素工段,未漂浆起始卡伯值越高,在相同工艺条件下,脱木素量越大。通过归一化后的紫外光谱图及溶解木素消耗氧气的情况可以发现,高卡伯值未漂浆在氧脱木素过程形成的高浓度溶解木素会影响氧气传质有效性。对高卡伯值未漂浆进行两段氧脱木素时发现,相同的工艺过程条件下,第一段氧脱木素过程为60min时再进行第二段氧脱木素后,与常规一段氧脱木素相比,纸浆卡伯值下降幅度最大,纸浆黏度提升最多。高卡伯值未漂浆联合氧脱木素过程废液中,甲醇、碳酸根及草酸根的生成总量反而较常规卡伯值纸浆的氧脱木素少。当终点卡伯值相同时,高卡伯值纸浆的生成量分别减少827mg/kg绝干木片、5.16g/kg绝干木片、1.17g/kg绝干木片。对其实施两段氧脱木素时,甲醇及结垢离子的生成总量可进一步下降,其中当第一段氧脱木素的节点在60min时,其生成总量为最低。开发了一种基于顶空气相色谱的相转化技术来快速检测木素中羰基含量的方法。在本方法中,利用过量的硼氢化钠可选择性还原羰基的特性,并加以催化剂(二氧化硅)催化还原反应进程,从而提高了检测效率。该方法重复性试验的相对标准偏差<7.74%,与传统肟化法相比较而言,检测结果的相对标准偏差<6.4%。在此方法的基础上,发现了硅酸钠对于硼氢化钠还原羰基也有一定的催化作用,从而对于探索硼氢化钠预处理在过氧化氢漂白过程中的作用机制提供了进一步的理论依据。硫酸盐法制浆过程中引入至纸浆中的羰基可能多位于纤维素基链中,然而氧脱木素段引入的羰基可能位于木素中,这可能也是氧脱木素的脱木素选择性比硫酸盐法制浆过程高的原因之一。为了进一步优化制浆过程,结合过程中动态有效碱浓的变化,对桉木硫酸法制浆过程废液中碳酸根的生成规律进行了动力学分析,并在数学模型中对碳酸根的碳源进行了细化;另外对溶解木素与氧气的无效反应过程中甲醇的生成规律进行了总结,为探明溶解木素对氧气的竞争反应机制提供切实的理论依据。在实验过程中发现,甲醇的生成量随着碱液浓度的提高而减少,可能是由于常压下的甲醇生成量较少,从而与高浓度的碱液发生了反应生成了甲醇钠。最后,对上述工艺考察结果确定的高木质素制浆和氧脱木素的节点进行了能耗分析,并根据现代制浆厂的实际情况引入了能量回收系数:φKP及φOD。经过多段不同工艺过程的能耗比较,可以得知:蒸煮段终点卡伯值越低,能耗越高;脱除相同量的木素低卡伯值未漂浆比高卡伯值未漂浆的氧脱木素能耗要高。目标卡伯值相同时,先蒸煮至较高卡伯值后氧脱木素的总能耗要比先蒸煮至较低卡伯值后氧脱木素的总能耗要低。(本文来源于《华南理工大学》期刊2016-04-10）

### 氧脱木素论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为进一步探讨镁盐作为纤维素保护剂的作用机制,研究了纸浆氧脱木素过程中添加不同粒径(20、50、100、200、500 nm)的Mg(OH)_2对添加多种过渡金属离子(Cu~(2+)、Mn~(2+)和Fe~(3+))的辐射松硫酸盐浆氧脱木素的影响,通过测定氧脱木素后纸浆卡伯值和黏度,分析不同粒径Mg(OH)_2对纤维素的保护效果。研究结果表明,在纸浆氧脱木素过程中,不同粒径的Mg(OH)_2对纸浆卡伯值、木素脱除率没有显着影响;但小粒径的Mg(OH)_2对纸浆黏度的保护能力要优于大粒径的Mg(OH)_2。氧脱木素中添加Mg(OH)_2粒径越小,纸浆黏度降低越少,手抄片物理强度越大。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 氧脱木素论文参考文献

[1].刘波.蔗渣浆漂白增加氧脱木素的工艺技术改造[J].轻工科技.2019

[2].宁登文,成雅楠,符昌铭,陈柳,黄海.Mg(OH)_2粒径对辐射松氧脱木素的影响[J].中国造纸学报.2019

[3].王冉冉,李兵云,耿青杰,梁宇明.粉单竹硫酸盐浆两段氧脱木素工艺[J].造纸科学与技术.2018

[4].张雨情,吴淑芳,Hasan,Jameel,Houmin,Chang.碳酸钠碱性介质氧脱木素促进火炬松酶解糖化的研究[J].中国造纸学报.2018

[5].黄海,马晓娟,曹石林,黄六莲,陈礼辉.冷碱抽提去除半纤维素对桉木硫酸盐浆氧脱木素的影响[J].造纸科学与技术.2018

[6].陈铃华,彭建军,陈雪梅,沈臻煌,张权.氧脱木素对竹浆本色生活用纸浆料性能的影响[J].纸和造纸.2017

[7].李海龙,刘莹莹,刘梦茹.氧脱木素过程中草酸根形成的响应面分析法研究[J].华南理工大学学报(自然科学版).2016

[8].张希,李军,徐峻,莫立焕,程烨恒.升流式氧脱木素塔旋转式卸料器结构设计与性能研究[C].第叁届中国造纸装备发展论坛报告和论文专集.2016

[9].刘莹莹.氧脱木素过程中草酸根形成机制及其控制的研究[D].华南理工大学.2016

[10].李静.桉木高木质素硫酸盐法制浆联合氧脱木素工艺新模式的研究[D].华南理工大学.2016

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a4c9d765e01081df4db229b9.html