# 乳液聚合丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物废水特征污染物和生物降解研究

### 论文摘要

利用激光粒径分析仪和气相色谱-质谱联用仪对乳液聚合丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）废水中悬浮物（SS）颗粒粒径和污染物组成进行了分析,在缺氧段溶解氧（DO）质量浓度小于0.1 mg/L、水力停留时间（HRT）为240 min,好氧段DO质量浓度大于2 mg/L、HRT为300 min的条件下,采用缺氧/好氧（A/O）生物膜法对废水中的特征污染物进行了生物降解研究。结果表明:废水中SS颗粒粒径偏大,宜采用混凝气浮法进行预处理;废水中的特征污染物为腈类有机物和芳香族化合物;经A/O工艺生化处理后,废水中化学需氧量（COD）质量浓度小于10 mg/L,氨氮质量浓度小于5 mg/L,腈类有机物在反硝化过程中可以被降解生成氨氮,芳香族化合物在反硝化过程中降解量较少,但在好氧条件下可以得到快速降解。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 ABS 废水

- 1.2 实验试剂

- 1.3 实验方法

- 1.4 分析仪器

- 2 结果与讨论

- 2.1 污染物颗粒粒径

- 2.2 特征污染物定性分析

- 2.3 特征污染物生物降解

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘天禄,杨琦

关键词: 乳液聚合,丙烯腈丁二烯苯乙烯共聚物,废水,芳香族化合物,腈类有机物,生物降解,缺氧,好氧生物膜法,化学需氧量

来源: 石化技术与应用 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,环境科学与资源利用

单位: 中国地质大学(北京)

分类号: X703;O657

页码: 278-282

总页数: 5

文件大小: 760K

下载量: 135

### 相关论文文献

- [1].高性能辐射乳液聚合产品在纺织印花中的应用[J]. 丝网印刷 2019(09)

- [2].乳液聚合不同工艺及其对聚合物性能影响分析[J]. 武汉理工大学学报 2016(05)

- [3].碘量法在苯乙烯乳液聚合中的应用[J]. 企业技术开发 2015(17)

- [4].国际辐射乳液聚合工业的领导者和推动者——合肥聚合辐化技术有限公司[J]. 网印工业 2014(11)

- [5].苯乙烯-马来酸酐共聚物在甲基丙烯酸甲酯乳液聚合中的应用[J]. 池州学院学报 2018(03)

- [6].解析《高分子化学》中经典乳液聚合[J]. 广州化工 2018(17)

- [7].纳米乳液聚合[J]. 上海涂料 2009(04)

- [8].水溶性偶氮引发剂对阳离子乳液聚合的影响[J]. 功能高分子学报 2013(04)

- [9].苯乙烯/丙烯酸丁酯反向原子转移自由基乳液聚合的合成与表征[J]. 应用化工 2013(06)

- [10].合肥聚合辐化 科技创新,务实敬业[J]. 网印工业 2013(07)

- [11].新工科升级创新课程教学体系的实践与探索——以乳液聚合课程为实施样本[J]. 教育教学论坛 2019(31)

- [12].低温乳液聚合制备超高分子量聚乙烯醇[J]. 塑料工业 2016(05)

- [13].高固含量低粘度丙烯酸酯乳液聚合研究进展[J]. 鲁东大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [14].甲基丙烯酸甲酯的电化学乳液聚合[J]. 涂料工业 2019(04)

- [15].聚苯乙烯的乳液聚合研究[J]. 吉林化工学院学报 2013(01)

- [16].乳液聚合中2种推导聚合度公式的方法对比[J]. 化学教育(中英文) 2018(08)

- [17].疏水改性聚丙烯酰胺的微皂乳液聚合及性能[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [18].交联单体对丙烯酸酯乳液聚合影响及应用研究[J]. 化学世界 2020(10)

- [19].影响丙烯酸酯乳液聚合的因素[J]. 胶体与聚合物 2008(01)

- [20].丙烯酸酯乳液聚合稳定性的研究[J]. 化学工程与装备 2012(06)

- [21].乳液聚合方法研究进展[J]. 化学工程师 2010(08)

- [22].辐射冷冻乳液聚合制备多孔聚合物微球[J]. 中国科学:化学 2018(09)

- [23].丁苯橡胶的合成工艺及发展[J]. 化工设计通讯 2017(01)

- [24].影响低温乳液聚合SIBR反应速率的因素研究[J]. 广东化工 2017(07)

- [25].乳化剂的选择及其对乳液聚合的作用[J]. 科技传播 2010(15)

- [26].环硅氧烷阳离子型乳液聚合机理及动力学研究进展[J]. 化工生产与技术 2010(06)

- [27].电化学方法乳液聚合甲基丙烯酸甲酯的制备和表征[J]. 上海大学学报(自然科学版) 2018(06)

- [28].RAFT乳液聚合[J]. 化学进展 2018(01)

- [29].一种顶空气相色谱测定乳液聚合过程单体转化率的新方法[J]. 分析测试学报 2009(10)

- [30].VDF乳液聚合中不同链转移剂的链转移效率[J]. 有机氟工业 2009(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a6a072635dd513d2b49b759d.html