# Si—B掺杂沥青基炭纤维的制备及其抗氧化性能

### 论文摘要

为了提高炭纤维的高温抗氧化性能,提出了一种制备Si—B掺杂沥青基炭纤维的方法。通过聚硼硅氮烷（PSNB）和石油沥青低温共裂解合成了Si—B掺杂沥青,Si—B掺杂沥青经熔融纺丝、原丝预氧化和炭化得到Si—B掺杂沥青基炭纤维。研究了Si—B掺杂沥青及其炭纤维的组成、微观结构和低温抗氧化性能。结果表明,随原料沥青中PSNB掺杂比例的提高,Si—B掺杂炭纤维的拉伸强度和杨氏模量逐渐降低,抗氧化性能逐渐增强。1 400℃炭化得到的Si—B掺杂炭纤维在600℃氧化240 min失重率为25%,650℃氧化140 min失重率为60%。未掺杂炭纤维在相同条件下的氧化失重率分别为46%和99%。Si—B掺杂炭纤维氧化形成的B2O3具有较好的流动性,可以在纤维表面形成连续的玻璃膜,有效地抑制基体炭的氧化。

### 论文目录

- 1 前言

- 2 实验

- 2.1 原料

- 2.2 Si—B掺杂沥青基炭纤维的制备

- 2.3 试样的表征

- 2.4 试样的力学和抗氧化性能测试

- 3 结果与讨论

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杜力,董志军,袁观明,丛野,朱辉,李轩科,罗永明

关键词: 聚硼硅氮烷,掺杂,炭纤维,抗氧化

来源: 新型炭材料 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 武汉科技大学省部共建耐火材料与冶金国家重点实验室,武汉科技大学湖北省煤转化与新型炭材料重点实验室,湖南大学先进炭材料及应用技术湖南重点实验室,中国科学院化学研究所

基金: 国家自然科学基金专项项目(51352001),国家自然科学基金重大研究计划重点项目(91016003)~~

分类号: TQ342.742

DOI: 10.19869/j.ncm.1007-8827.2019.03.004

页码: 286-295

总页数: 10

文件大小: 5582K

下载量: 100

### 相关论文文献

- [1].沥青基炭纤维制备方法研究进展[J]. 炭素技术 2017(05)

- [2].通用型沥青基炭纤维的发展和应用[J]. 炭素技术 2015(01)

- [3].高导热中间相沥青基炭纤维的微观结构分析[J]. 功能材料 2011(10)

- [4].通用型沥青基炭纤维纺丝工艺的优化研究[J]. 炭素技术 2017(01)

- [5].单根沥青基炭纤维热导率的温度特性研究(英文)[J]. 新型炭材料 2008(03)

- [6].单丝炭纤维的非线性力学行为研究[J]. 炭素技术 2016(06)

- [7].高温处理对中间相沥青基炭纤维结构与热导率的影响（英文）[J]. 新型炭材料 2019(01)

- [8].上浆对单丝沥青基炭纤维/环氧树脂复合材料界面性能的影响[J]. 机械工程材料 2013(06)

- [9].大直径沥青基炭纤维/ABS树脂高导热复合材料的制备与表征[J]. 新型炭材料 2015(01)

- [10].中间相沥青基炭纤维在CO_2中氧化特性的研究[J]. 炭素技术 2016(04)

- [11].炭化温度对中间相沥青基炭纤维性能的影响[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [12].热处理温度对二维高导热炭/炭复合材料结构及热导率的影响（英文）[J]. 新型炭材料 2014(05)

- [13].高导热炭纤维的研究进展[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2014(01)

- [14].煤系通用级沥青基炭纤维的研究[J]. 炭素技术 2010(06)

- [15].煤沥青基炭纤维原丝和预氧化丝的热转化动力学研究[J]. 炭素技术 2016(02)

- [16].沥青基炭纤维的制备及其表征(英文)[J]. 新型炭材料 2009(01)

- [17].γ-射线改性炭纤维对C/C复合材料吸湿性能的影响[J]. 热处理技术与装备 2008(02)

- [18].沥青活性炭纤维制备的影响因素研究[J]. 广东化工 2012(12)

- [19].通用级沥青纤维的不熔化[J]. 广东化工 2011(10)

- [20].煤液化残渣制备中间相沥青炭纤维的稳定化研究[J]. 炭素技术 2016(03)

- [21].沥青基炭纤维预氧化研究[J]. 广东化工 2017(12)

- [22].中间相沥青的应用研究进展[J]. 材料导报 2008(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a7c81761f313d4240c0d2cec.html