# 装表接电分析及防窃电措施研究付德军

（国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司辽宁朝阳122000）

摘要：装表接电是电力系统的重要工作之一，装表接电的工作质量会直接对用电户的使用安全产生影响，也同时会影响电网的运行安全。近年来，电力技术在不断发展，电能表也在不断更新换代，现阶段已经电子形式的电能表已经逐渐将传统的机械式电表进行取代，在很大程度上降低窃电情况的发生，保证用电的安全。本文主要分析了电子式电能表装表接电的工作原理、性能优势，及其装表接电及防窃电关键技术。

关键词：装表接电；优势；防窃电；措施

电能作为生产与生活中一种不可或缺的能源，在社会发展中占据着极其重要的位置。然而现阶段，在电力系统运行中存在着窃电隐患，不仅损害了电力企业的利益，也给用电安全带来了各种各样的问题，危害非常严重。近年来，电力主管部门联合电力企业进行了电网改造，以电子式电能表替换了传统的机械式电能表，结合远程抄表系统，可以对用户的用电量进行准确把握，确保计量的准确性和用电安全，有着非常显著的优势。笔者结合实际经验，探讨了电子式电能表装表接电及防窃电关键技术。

1电子式电能表装表接电

1.1工作原理

电子式电能表可以针对电力用户的供电电压和电流进行实时采样，采用专用的集成电路，可以对采样得到的信号进行处理，并转化为相应的脉冲输出，在显示器或者计度器上显示出来，其在电压与电流的处理中，表现出强大的功能优势。

1.2性能优势

与传统的机械式电能表相比，电子式电能表有着非常显著的性能优势，如计量精度高、负荷特性好、误差曲线平直、防窃电能力强等，其特点主要体现在几个方面。

（1）功能强大。电子式电能表的工作原理并不复杂，不过其中包含的技术却具有多元化的特点，集成了数据处理技术、电能计量技术、远程通信技术等，实现了电能表的智能化。电子式电能表同时具备了分时计量、数据处理与转存、常数设置、脉冲输出等功能，可以有效减少表计的数量从而降低二次回路的压降，提升计量的可靠性和准确性。

（2）准确性好。常规的感应式电能表计量的准确度多为0.5～3.0级，而且伴随着使用时间的延长，会出现相应的机械磨损，导致误差的增大。而与之相比，电子式电能表的准确度可以达到0.2～1.0级，利用各类补偿措施，能够实现误差的有效控制。

（3）便于安装。感应式电表在安装过程中，对于安装质量有着严格的要求，如果其水平倾度偏大或者出现倾斜，则会影响计量结果的准确性。电子式电能表内部为集成电路，采用电子式计量方式，没有机械旋转部件，因此并不存在上述问题，加上其自身的重量轻，体积性，安装和使用都非常方便。

（4）安全性好。电子式电能表具有良好的防窃电能力，可以通过两个电流互感器，对相线与零线的电流进行分别测量，将其中数值较大的电流作为电能计量的依据，从而有效预防了短接电流等常见的窃电方式。

1.3装表接电步骤分析

电子式电能表的装表接电非常简单，只需要三个步骤：首先，在对电能表进行安装前，应该断开电路，实现无电作业，以确保作业人员的人身安全；其次，在对电能表进行安装的过程中，应该严格按照相关标准和规范进行操作，确保电能表的稳固性和平衡性。电能表安装完成后，需要进行接线，保证线路排列整齐，外形美观，也方便进行检修和维护；然后，在装表接线完成后，还应该做好检查工作，确认所有环节质量良好，不存在问题后，才能进行通电，并对电表安装记录进行填写。

2窃电的分类及其危害性

2.1窃电的分类

按照法律规定，用电户必须按照国家核准的电价和计量装置的记录按时交纳电费。窃电是指采取非法措施，通过一定的手段绕过监控和计量装置以达到用电不付费的目的。按电能表工作原理分，窃电方式主要有以下5种：

（1）欠压法窃电。窃电者故意改变电能表计量电压回路的正常接线，或故意造成计量电压回路故障，使电能表的电压线圈所受电压减少或失压，从而导致电能少计量，这种窃电方式称为欠压法窃电。

（2）欠流法窃电。窃电者故意改变计量电流回路的正常接线，或故意造成计量电流回路故障，使电能表的电流线圈无电流通过或只通过部分电流，从而导致电能少计量或不计量。

（3）移相法窃电。窃电者故意改变电能表的正常接线，或接入与电能表线圈无电联系的电压、电流，或利用电感或电容的特定接法，以改变电能表线圈中电压、电流间的正常相位关系，使电能表慢走甚至反走。

（4）扩差法窃电。窃电者私拆电能表，通过采用各种手法改变电能表内部的结构性能，利用电流或机械力损坏电能表，以及改变电能表的安装条件，使电能表本身的误差扩大，致使电能表少计量电能。

（5）无表法窃电。未经报装入户就私自在供电部门的线路上接线用电，或有表用户私自甩表用电。

2.2窃电原理及危害

窃电就是在使用违法手段的情况下，可以在不计费或者少量计费的状态下使用电能，这种行为就是通过隔离电路中的计量装置和线路监控，是不符合社会道德的行为。盗窃电能方式多种多样，并且随着引进的新技术，使得防治窃电的作业难度增加。

窃电危害如下：首先，我国城市体系的稳定与否与电网系统可以正常运转密不可分，更是能否保证人们良好生活的核心。通过分析国家设置电能表和收费统一标准可以知道，窃电本身就是侵害企业利益的违法行为，使国家经济体系受损严重，而且窃电行为会破坏电力市场，不利于国家电力系统构建技术的革新；然后，如果没有成熟的技术完备的处理措施进行用电，很容易产生火灾等风险，给电网系统的运行埋下了安全隐患，对附近居民的生命安全也会产生威胁。综上所述，我们必须要进一步落实防窃电措施，在窃电管理上，需要严格立法进行约束，才能使居民生命安全和企业经济财产的免受威胁。

3装表接电及防窃电关键技术

3.1技术层面的措施

在技术方面来说，要防治窃电行为，首先可以使用专用的电表箱，将其上锁能防止不法分子擅自更改电能表；其次还要对装表接电工作进行规范，这样才能更好的保证计量的准确。电力相关技术人员要注意在装表接电工作结束之后，还要进行周密的检查，然后对其通电进行安全性实验，在确认接线合理准确、电能表能正常工作之后，才能让其投入使用；再次要认真分析窃电的实际案例，针对窃电经常出现的方式，作为防止窃电工作的参考，并作出相对的应对措施；最后要保证电能表中的零线和电源的零线之间连接正常，线路还应该放置在电表箱中，不能放在开关上，一旦发现进表的线路有裸露的情况，一定要马上进行处理，防止出现短接表计的情况。

3.2管理层面的措施

首先应该让相关工作人员的责任意识增强，并提高其管理能力，让管理方式更加规范和准确，一定要让管理人员具备安全的管理意识。其次要加强对内部的防控工作，在研发电力技术及其应用上，一定要让相关工作人员加强窃电知识的掌握，并让用电安全方面的信息普及到千家万户，让广大群众对窃电的危害有充分的了解和认识，这样才能更好的促进大家规范用电，也只有这样才能保证防窃电的管理工作水平得到提高。再次要完善防窃电的管理机制，保证防窃电相关装置落实安装，不断加强对防窃电的监督和管理力度。对于防止窃电的相关检查中，主要还是要重视装置的加封程序，重视计量柜性能的保证，定期检查电压线的接线情况，检查电能表是否存在短接情况，共同保证防窃电工作顺利进行。

参考文献

[1]装表接电错误接线分析及防窃电管理措施[J].黄广英.科技创新导报.2018(36)

[2]装表接电中反窃电技术的应用研究[J].廖杰超.黑龙江科技信息.2016(25)

[3]分析装表接电错误接线及反窃电措施[J].王朝霞,王京华.通讯世界.2016(06)

[4]简述装表接电错误接线及防窃电措施[J].张立峰.科技创新导报.2017(30)

[5]探讨装表接电错误接线分析及防窃电管理举措[J].涂军.科技与创新.2017(17)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a82e428187f7398ed1af40c2.html