# 梳棉机常见复杂故障的成因及排除

### 论文摘要

梳棉机常见的复杂故障一般有锡林轴或轴承磨损、锡林滚筒动平衡失衡及锡林滚筒变形等,不仅影响设备运转的稳定性,还会影响产品质量的提升。作者分析这些故障的成因并提出具体的解决办法。

### 论文目录

- 1 锡林轴承的更换

- 1.1 锡林轴承型号及装配要求

- 1.2 锡林轴承损坏的原因

- 1.3 锡林轴承的安装方法

- 1.4 锡林轴承的日常维护与保养

- 2 锡林轴的更换

- 2.1 准备工作

- 2.2 锡林轴的拆除与定位安装

- 2.3 锡林轴磨损的成因及防范

- 2.3.1 锡林轴磨损的主要原因

- 2.3.2 锡林轴磨损的防范措施

- 3 锡林动平衡的调整

- 3.1 锡林动平衡失衡的成因

- 3.2 校正锡林动平衡的操作方法

- 3.2.1 校锡林平衡的条件

- 3.2.2 速度的选择

- 3.3 校正动平衡的方法

- 3.3.1 单向划线法

- 3.3.2 加平衡铁方法

- 3.3.3 圆盘 （平衡盘） 法

- 4 滚筒裸磨

- 4.1 滚筒裸磨的目的

- 4.2 裸磨机的选用和检查

- 4.3 质量要求

- 4.4 磨速选择

- 4.5 斜磨

- 5 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刁春利

关键词: 梳棉机,锡林轴,轴承,锡林动平衡,滚筒裸磨

来源: 辽东学院学报(自然科学版) 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 轻工业手工业

单位: 临清润达棉纺织有限公司

分类号: TS112

DOI: 10.14168/j.issn.1673-4939.2019.03.04

页码: 168-175

总页数: 8

文件大小: 1819K

下载量: 14

### 相关论文文献

- [1].影响梳棉机梳理质量及效果中的原料因素[J]. 山东纺织经济 2017(03)

- [2].新型梳棉机设计[J]. 机械设计 2017(09)

- [3].国外新型梳棉机的性能特点及发展趋势[J]. 棉纺织技术 2014(12)

- [4].C 72：降本增效,高性价比之选[J]. 纺织导报 2020(06)

- [5].全固定盖板梳棉机的研发和试验[J]. 棉纺织技术 2018(06)

- [6].梳棉机回转盖板平稳运转研究[J]. 纺织机械 2014(02)

- [7].梳棉机的发展现状及展望[J]. 棉纺织技术 2012(04)

- [8].梳棉机锡林与活动盖板间隔距的探讨[J]. 纺织导报 2011(02)

- [9].Crosrol:梳棉机的革新[J]. 国际纺织导报 2010(05)

- [10].梳棉机结构的技术创新和发展展望[J]. 上海纺织科技 2009(04)

- [11].FA201B型梳棉机托棉板的改造[J]. 棉纺织技术 2009(10)

- [12].立达C60梳棉机将在2008年开罗ITCE展中亮相[J]. 上海纺织科技 2008(01)

- [13].企业[J]. 纺织导报 2008(02)

- [14].梳棉机有关工艺问题研究评述[J]. 棉纺织技术 2008(03)

- [15].特吕茨勒将亮相ITMA ASIA 2016[J]. 纺织报告 2016(09)

- [16].FA232A型梳棉机后车肚的改造[J]. 棉纺织技术 2010(03)

- [17].MK5D型梳棉机的几项改进措施[J]. 棉纺织技术 2010(04)

- [18].全固定盖板梳棉机的研究进展[J]. 纺织学报 2009(05)

- [19].梳棉机锡林启动与停止时间及回转特性的分析[J]. 纺织机械 2009(04)

- [20].开清棉和梳棉机的原料节约[J]. 国际纺织导报 2017(04)

- [21].梳棉机吸落棉方式的改造与应用[J]. 纺织机械 2012(01)

- [22].梳棉机技术进步和技术创新[J]. 纺织导报 2009(11)

- [23].A186F型梳棉机防护罩的加工制作[J]. 棉纺织技术 2008(09)

- [24].特吕茨勒:全球首秀新型梳棉机[J]. 纺织机械 2015(06)

- [25].FA224型梳棉机减少飞花聚集的措施[J]. 棉纺织技术 2008(12)

- [26].梳棉机外观参数化设计与评价研究[J]. 工业设计 2019(06)

- [27].特吕茨勒参展ShanghaiTex 2015[J]. 合成纤维 2015(05)

- [28].梳棉机后车肚吸风装置的改造[J]. 纺织机械 2013(01)

- [29].JFA226型梳棉机上加装滤波电容的改进[J]. 棉纺织技术 2008(12)

- [30].自制铁板拔轮器在梳棉机上的应用[J]. 棉纺织技术 2008(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a91339462ca3fd7f07138f5c.html