# 基于核酸酶安培型电化学生物传感器的示差脉冲伏安法测定纺织品中的铅

### 论文摘要

建立基于核酸酶安培型电化学生物传感器的示差脉冲伏安法测定纺织品中铅的含量。信号探针集成的核酸酶17E DNAzyme铅离子识别体系组装在金纳米粒子修饰的金基底电极上,同时作为生物识别元件和信号元件。采用三电极体系,以0.1 mol/kg的NaClO4溶液为电解质溶液。调整时间为50 ms,间隔时间为0.5 s,调制振幅为50mV,阶跃电势为5 mV,扫描范围为0.15～0.55 V,采用示差脉冲伏安法测定铅离子。铅离子的质量浓度c在0.020～2.0μg/kg范围内,其对数lgc与电极峰电流信号的变化率（I0–I）/I0呈良好的线性关系,线性相关系数为0.992 4,方法检出限（S/N=3）为1.3μg/kg。测定结果的相对标准偏差为2.5%～4.0%（n=6）,加标回收率为91.4%～105.3%。该方法与国标法的测定结果无显著性差异。该传感器对铅离子的检测具有良好的选择性,实现了对溶液中铅离子的无试剂化检测。该方法操作简便,准确度高,可用于纺织品铅含量的检测。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 主要仪器与试剂

- 1.2 实验方法

- 1.2.1 寡聚核苷酸片段浓度的标定

- 1.2.2 金电极清洗和预处理

- 1.2.3 金纳米粒子的制备

- 1.2.4 电极传感界面的制备

- 1.2.5 试样的制备与处理

- 1.2.6 铅离子的电化学检测

- 2 结果与讨论

- 2.1 传感电极检测铅离子的机理

- 2.2 电极传感界面的DPV表征

- 2.3 传感电极对铅离子的检测

- 2.4 线性方程与检出限

- 2.5 传感电极对铅离子检测的选择性

- 2.6 精密度试验

- 2.7 加标回收试验

- 2.8 比对试验

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 洪华,王红卫,张爱平,申晓萍,任凤云,刘沙

关键词: 核酸酶,安培型电化学生物传感器,示差脉冲伏安法,纺织品

来源: 化学分析计量 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,轻工业手工业

单位: 南通海关

基金: 南京海关(原江苏出入境检验检疫局)科技计划项目(2017KJ28)

分类号: O657.1;TS107

页码: 30-34

总页数: 5

文件大小: 1318K

下载量: 77

### 相关论文文献

- [1].多壁碳纳米管修饰电极测定烟酰胺[J]. 食品科学 2011(10)

- [2].基于氧化锆/石墨烯复合材料修饰电极测定亚硝酸根[J]. 分析试验室 2014(12)

- [3].基于印刷电极的日本血吸虫免疫传感器研究(英文)[J]. 中南大学学报(医学版) 2012(06)

- [4].芦丁在铂纳米/碳纳米管修饰电极上电化学行为研究[J]. 分析试验室 2011(05)

- [5].石墨烯修饰电极对冰毒的直接检测研究[J]. 化学传感器 2018(03)

- [6].修饰电极伏安法快速测定食品中抗坏血酸和亚硝酸盐[J]. 分析试验室 2018(06)

- [7].电化学方法对农药啶虫脒的间接测定[J]. 分析测试学报 2010(04)

- [8].亚硝酸根在纳米氧化锆-CTAB复合物膜修饰电极上的电化学行为及测定[J]. 分析试验室 2013(03)

- [9].邻苯二酚和对苯二酚在电活化玻碳电极上的电化学行为及同时测定[J]. 分析试验室 2013(01)

- [10].巯基乙酸修饰电极选择性测定对苯二酚(英文)[J]. 安徽师范大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [11].超支化聚合物作为放大信号的纳米磁性微球电化学免疫分析法[J]. 分析化学 2012(10)

- [12].金纳米管阵列修饰玻碳电极用于示差脉冲伏安法测定多巴胺[J]. 理化检验(化学分册) 2012(12)

- [13].碳纤维微电极伏安法测定痕量锰[J]. 扬州大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [14].二茂铁修饰碳糊电极示差脉冲伏安法测定槲皮素[J]. 理化检验(化学分册) 2013(03)

- [15].氧化锌纳米簇-金纳米颗粒-壳聚糖复合膜修饰电极用于示差脉冲伏安法测定吗啡[J]. 理化检验(化学分册) 2011(01)

- [16].应用锑膜修饰电极示差脉冲伏安法同时测定多巴胺和抗坏血酸[J]. 理化检验(化学分册) 2008(11)

- [17].纳米碳管和纳米二氧化硅修饰玻碳电极示差脉冲伏安法测微量铜[J]. 化工时刊 2008(04)

- [18].槲皮素在氧化锆修饰玻碳电极上的伏安行为及检测[J]. 中国无机分析化学 2013(04)

- [19].甲硝唑的电化学性质及其伏安法测定[J]. 扬州职业大学学报 2010(01)

- [20].鸟嘌呤在聚L-甲硫氨酸/石墨烯修饰电极上的电化学行为及测定[J]. 分析测试学报 2015(09)

- [21].石墨烯-壳聚糖修饰玻碳电极应用于环境水中五氯酚的测定[J]. 应用化学 2012(10)

- [22].单壁碳纳米管Nafion复合膜修饰玻碳电极用于示差脉冲伏安法测定多巴胺[J]. 理化检验(化学分册) 2011(02)

- [23].同位镀锑膜示差脉冲溶出伏安法测定水中痕量铅[J]. 安庆师范学院学报(自然科学版) 2014(03)

- [24].聚茜素红S功能化碳纳米管修饰电极测定水中的对苯二酚[J]. 光谱实验室 2011(05)

- [25].卡培他滨在碳糊电极上的电化学行为研究及其测定[J]. 青岛农业大学学报(自然科学版) 2012(03)

- [26].多巴酚丁胺在磷钨酸铈/碳纳米管复合物修饰电极上的电化学行为及其测定[J]. 药物分析杂志 2012(10)

- [27].银掺杂聚L-苏氨酸修饰电极的制备及对多巴胺的测定[J]. 井冈山大学学报(自然科学版) 2011(06)

- [28].电化学沉积纳米金和石墨烯修饰离子液体碳糊电极检测芦丁的研究[J]. 分析化学 2013(05)

- [29].基于多壁碳纳米管化学修饰电极直接测定饮料中的麦芽酚[J]. 应用化学 2008(01)

- [30].基于石墨烯-壳聚糖修饰电极电化学测定4-壬基酚[J]. 分析化学 2013(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/aae400b28efc2bbd20d5a1b4.html