# 陶瓷外墙砖干法造粒坯料颗粒与膨润土含量的影响

### 论文摘要

针对陶瓷外墙砖干法造粒坯料颗粒与膨润土含量的影响,以黏土类、石英类、长石类等超细粉体为主要原料,基于不同膨润土含量采用干法造粒制粉技术制备坯料颗粒,检测坯料颗粒休止角、压缩度、平板角、均齐度、凝聚度以计算分析坯料颗粒流动性指数,筛选坯料颗粒获得颗粒级配以计算坯料颗粒合格率,测量坯料颗粒球形度,基于测定的物性参数,分析膨润土含量对陶瓷外墙砖干法造粒效果的影响,同时数值仿真验证结果的可靠性。实验结果表明:当膨润土含量分别为1%、3%、5%、7%、9%时,坯料颗粒流动性的流动性指数依次为58.0、69.0、91.0、67.5、58.0,坯料颗粒合格率依次为82.1%、82.7%、85.9%、77.6%、20.9%,平均颗粒球形度依次为0.24、0.42、0.71、0.70、0.70。同时数值模拟结果表明:当膨润土含量分别为1%、3%、5%、7%、9%时,在造粒室形成的堆积度依次为0.38、0.36、0.33、0.35、0.39,且当膨润土含量为5%时,坯料颗粒分散性最好,说明实验结果与数值模拟基本吻合,验证了实验的可靠性,表明当膨润土含量为原料的5%时,陶瓷外墙砖干法造粒坯料颗粒流动性指数、坯料颗粒合格率、颗粒球形度最优。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验过程

- 1.1 坯料制备

- 1.2 检测分析

- 2 实验结果分析

- 2.1 膨润土含量对流动性指数的影响分析

- 2.2 膨润土含量对坯料颗粒合格率的影响分析

- 2.3 膨润土含量对颗粒球形度的影响分析

- 3 仿真结果分析

- 3.1 流动性指数分析

- 3.2 坯料颗粒合格率分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 余冬玲,刘子硕,黄韩凌燕

关键词: 干法造粒,膨润土含量,流动性指数,合格率,颗粒球形度

来源: 中国陶瓷工业 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 景德镇陶瓷大学机械电子工程学院,景德镇陶瓷大学陶瓷美术学院

分类号: TQ174.76

DOI: 10.13958/j.cnki.ztcg.2019.01.003

页码: 9-14

总页数: 6

文件大小: 1199K

下载量: 61

### 相关论文文献

- [1].用亚甲基蓝法测定膨润土含量的干扰因素分析[J]. 钻井液与完井液 2009(03)

- [2].膨润土含量对石英质多孔陶瓷强度的影响[J]. 材料导报 2010(14)

- [3].温度和膨润土含量对水基钻井液流变性的影响[J]. 石油钻探技术 2008(01)

- [4].计算机图像法测定旧粘土砂中的有效膨润土含量[J]. 铸造技术 2016(08)

- [5].地埋管换热器回填材料导热系数实验研究[J]. 山东建筑大学学报 2009(05)

- [6].基于特性菱形图的钻井液用膨润土优选方法[J]. 石油钻探技术 2018(04)

- [7].膨润土热稳定性及其对旧砂回用的影响[J]. 机电技术 2018(01)

- [8].泥水盾构用泥浆浆液的流变性能研究[J]. 地下空间与工程学报 2017(S1)

- [9].盐溶液及掺砂率对高庙子膨润土强度的影响[J]. 上海大学学报(自然科学版) 2018(06)

- [10].型砂配制工艺的控制方法[J]. 现代铸铁 2011(04)

- [11].膨润土对软黏土流变性质影响的试验研究[J]. 人民黄河 2009(06)

- [12].钻井液性能及井壁稳定问题的几点认识[J]. 断块油气田 2009(01)

- [13].砂-膨润土混合屏障材料渗透性影响因素研究[J]. 工程地质学报 2010(03)

- [14].高密度钻井液在缅甸合作区块中的应用[J]. 石油钻采工艺 2008(05)

- [15].膨润土作黏结剂制备型煤的研究[J]. 煤炭转化 2012(01)

- [16].型砂对WP12/13系列气缸体气孔缺陷的影响[J]. 铸造工程 2019(02)

- [17].沥青层钻井液柱压力关键影响因素及控制技术[J]. 科技导报 2014(03)

- [18].膨润土造浆率测定方法探讨[J]. 钻井液与完井液 2015(05)

- [19].官深1井超高密度钻井液技术[J]. 石油学报 2013(01)

- [20].膨润土改性沥青混合料力学特性研究[J]. 中外公路 2019(03)

- [21].膨润土黏结剂对活性焦脱硝性能的影响[J]. 洁净煤技术 2018(06)

- [22].阿塞拜疆K&K油田钻井液关键技术[J]. 钻井液与完井液 2008(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ab76d08e112a6d0bd49cf58e.html