# 相似律论文_赵君尧

导读:本文包含了相似律论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:量纲,重力,雷诺,泥岩,判据,铀矿,模型。

### 相似律论文文献综述

赵君尧[1]（2019）在《花岗岩超高速撞击成坑的相似律研究》一文中研究指出小行星撞击地球作为人类生存的潜在威胁近年来引起了各国的高度重视,该物理过程是一个典型的超高速碰撞过程,伴随着撞击成坑、反溅碎片云等现象。由于小行星撞击过程具有速度高、尺度大等特点,目前地面试验能力无法真实模拟行星尺度撞击的情况,因而需要进行缩比模型试验,而相似律是连接原型尺度撞击与缩比模型撞击的桥梁,利用相似律能在特定条件下使得实验室试验结果较精准地反映真实撞击结果,因而建立合理可靠的相似律关系是开展小行星撞击缩比模型研究的前提。铁元素是小行星重要组成成分,而岩土材料是地表分布最广的材料,本文选用钢弹丸作为撞击物,选用地球上分布最广的岩土材料——花岗岩作为靶体材料,结合超高速碰撞试验以及仿真手段对花岗岩成坑的相似律进行研究。主要研究内容如下:(1)花岗岩超高速撞击成坑的相似律建模。调研分析影响行星撞击的主要物理参数,结合工程经验公式确定影响花岗岩撞击成坑的主要参数作为自变量,以坑深尺寸为研究的因变量,通过量纲分析法建模得到与坑深尺寸有关的无量纲公式,从而得到与撞击坑深有关的几何相似律、动能相似律与动量相似律。相似律关系表明,与靶体材料强度和声速有关的无量纲量是决定撞击成坑尺寸最主要的参数,进一步分析几何相似律,初步得到结论,在保证撞击弹靶材料不变,撞击速度一致的情况下,坑深尺寸与弹丸直径的比值应为定值。(2)花岗岩超高速撞击的试验验证研究。在建立的相似律模型基础上设计试验方案,在弹道靶上分别开展直径5mm、10mm、20mm的球形钢弹丸在2.5km/s、4.0km/s速度下的超高速撞击试验,得到各状态下花岗岩靶体的成坑特性,并拍照得到各次试验反溅碎片云的形成与演化过程。分析试验结果,认为撞击成坑深度满足所建立的相似律,并结合试验数据拟合得到成坑深度与弹丸各运动物理量之间的经验公式。同时定性分析结果表明,超高速碰撞的应变率效应将使得几何相似律出现一定偏转。(3)花岗岩超高速撞击的数值仿真研究。采用SPH方法及适用于本文所研究花岗岩材料的HJC模型对试验撞击过程进行数值仿真,仿真所得成坑结果与试验成坑结果较为一致,分析认为仿真方法与模型具有较高的精度;然后对实验室无法实现的发射状态进行仿真,在试验采用撞击状态的基础上,增加补充直径为50mm、100mm的撞击弹丸,并将撞击速度增加到7.0km/s及10.0km/s,结合已有试验数据,验证补充仿真状态是否仍然符合所建立的相似规律,结果证明成坑的几何相似律、动能相似律与动量相似律在所补充研究的系列状态下仍然成立。通过试验与仿真的方法最终得到结论,对于撞击速度2.5km/s~10.0km/s、撞击弹丸尺度为5mm~100mm的撞击状态范围内,花岗岩材料撞击成坑的深度满足所建立的相似律关系,因而可在该状态范围内通过研究小尺寸弹丸的撞击毁伤的尺寸特征等效模拟较大尺寸弹丸的撞击情况。(本文来源于《军事科学院》期刊2019-06-10）

王伟,张德全,刘学宁,张煜晖,李桂峰[2]（2019）在《碳硅泥岩型铀矿床钻孔水力开采相似律及相似材料研究》一文中研究指出碳硅泥岩型铀矿床采用常规方法不易开采。依据钻孔水力开采工艺特点,结合二连盆地某碳硅泥岩型铀矿床的工程地质条件,在模型试验相似理论基础上进行了碳硅泥岩型铀矿床钻孔水力开采模型相似研究。基于所推导的模型试验相似准则,通过理论分析及试验,实现了模型试验的几何条件、边界条件、高压水射流荷载及材料相似。研究结果可为碳硅泥岩型铀矿床水力开采提供依据和试验基础。(本文来源于《铀矿冶》期刊2019年01期）

廖泽雨,王艾伦,徐文标[3]（2019）在《组合转子-轴承系统非线性振动相似律研究》一文中研究指出针对重力对系统原型、模型滑动轴承处振动相似性影响的问题,采用量纲分析法推导了考虑重力影响的组合转子-轴承系统非线性振动相似律表达式。理论分析了考虑重力对缩比模型建立的限制,并提出补偿方案满足完全相似关系。在此基础上,考虑尺寸畸变的影响,采用优化理论推导了轮盘尺寸畸变相似关系。分别建立考虑重力影响和同时考虑重力和尺寸畸变影响的数值仿真模型对相似关系进行验证,并与未修正模型进行对比。结果表明,考虑重力影响和同时考虑重力和尺寸畸变影响建立的修正模型均能对原型轴承处振动响应及油膜涡动过程进行准确预测;而未修正模型的预测误差很大,不能指导非线性振动试验。(本文来源于《机械科学与技术》期刊2019年08期）

宗立军,罗建军,王明明,袁建平[4]（2018）在《地面和空间机械臂的动力学等效条件与控制相似律》一文中研究指出针对如何在地面机械臂上有效验证空间机械臂控制律的问题,本文研究空间机械臂和地面机械臂系统间的动力学等效条件和控制相似律.首先,基于量纲分析研究地面机械臂和空间机械臂之间的动力学等效条件,并基于等效条件设计地面机械臂系统.其次,基于量纲分析建立空间和地面机械臂系统间的控制相似律,设计的空间机械臂控制律通过控制相似律将可以转化为地面机械臂相应的控制律.最后,考虑地面机械臂基座往往无法和空间机械臂的基座航天器一样进行全6自由度运动,以及地面机械臂运动时受到重力影响,使得地面机械臂不再满足动力学等效条件,基于反馈线性化技术设计一种地面机械臂的动力学误差补偿策略,使得地面机械臂和空间机械臂具有相似的闭环动力学行为.这样,空间机械臂的控制律可以在设计的地面机械臂上进行验证,仿真中以在地面机械臂上验证空间机械臂的PID控制器为例说明所提方法的有效性.(本文来源于《控制理论与应用》期刊2018年10期）

李百齐,高丽瑾,何术龙[5]（2018）在《船舶通气气泡减阻相似律的研究》一文中研究指出提出了船舶通气气泡减阻相似律以及除傅劳德数Fr和雷诺数Re外的第叁个相似判据——气体流量系数Q,因此总阻力系数和减阻率可表达为Re,Fr和Q的函数。这些结果可以应用于模型试验的分析和实船性能的预报。文中给出的气泵参数计算公式则可应用于气泵的设计。(本文来源于《2017年中国造船工程学会优秀学术论文集》期刊2018-06-01）

钟渝楷,姜正荣,姚小虎,石开荣,罗斌[6]（2018）在《考虑几何偏差及重力影响的单层网壳冲击相似律研究》一文中研究指出根据Π定律,在考虑应变率效应的基础上,分别推导了考虑几何偏差和重力影响的相似律表达式。根据已有文献的试验模型,采用非线性有限元软件LS-DYNA建立数值模型进行对比,验证有限元分析方法的可靠性。在此基础上,分别考虑几何偏差和同时考虑几何偏差及重力的影响,建立分析模型对相似关系进行验证,并将计算结果与未修正模型进行对比。研究表明:当考虑几何偏差或同时考虑几何偏差及重力影响时,修正模型均能获得满足相似关系的结果,并较好地预测原型的动态响应,具有较高的精度;而未修正模型预测结果与原型误差很大,不能用于工程实践。(本文来源于《振动与冲击》期刊2018年03期）

徐敏,陈立,何俊,李东锋[7]（2017）在《选沙相似律对模型沙波相似性影响的试验研究》一文中研究指出为了弄清选沙相似律对动床模型沙波相似性的影响,开展基于起动相似等3种不同相似律选择模型沙的沙波水槽试验。基于试验观测的沙波波高、波长以及沙波不同部位的水深、流速,对比分析了沙波尺度及其随水流强度变化过程的相似性。结果表明:当模型沙重率、形状与原型沙相同时,满足起动相似的模型沙沙波尺度与原型相似性最高,满足悬浮相似模型沙的沙波整体偏高、偏长,兼顾起动与悬浮相似的模型沙介于两者之间;不同选沙相似律不影响沙波波高、波长随相对水流强度的变化规律,满足不同相似律的模型沙沙波波高均在相同的相对水流强度达到最大值,波长随相对水流强度增大而增大。说明偏离起动相似越少,沙波相似程度越高。(本文来源于《水科学进展》期刊2017年05期）

张瑜[8]（2017）在《工艺润滑系统水击现象与相似律问题分析》一文中研究指出文章分析了工艺润滑系统中的水击现象和水泵选型相似律应用两个技术问题,提出了相应的解决方案,并结合工程实例进行了说明。(本文来源于《有色金属加工》期刊2017年04期）

段士伟,李平[9]（2017）在《基于Tate简化侵彻模型的率相关相似律研究》一文中研究指出为优化靶板抗侵彻相似试验,应用在流体动力比拟基础上提出的修正Tate简化侵彻模型,基于相似理论,得到了弹体侵彻靶板同时考虑弹体、靶板应变率效应时的相似律的一般形式。利用工程计算方法进行了系列计算和分析。结果表明:同时考虑弹体、靶板应变率影响时,所谓侵彻问题的几何相似律并不完全成立,随着缩尺比的增大,这种现象愈加明显。对计算结果进行拟合,得到了修正的几何相似律公式。(本文来源于《弹箭与制导学报》期刊2017年04期）

韩琛[10]（2017）在《沙棘植物作用下悬沙水流模型相似律初步研究》一文中研究指出砒砂岩地区由于土壤侵蚀,导致沟壑纵横,水土流失极其严重。沙棘植物柔性坝是防治砒砂岩地区沟道水土流失的有效生态措施。为了在沟道中经济合理地设置与栽植沙棘植物柔性坝,就要依据沟道中水流要素数据来设计。然而,砒砂岩地区千沟万壑,不可能对每条沟道的水流要素进行现场观测以获取基本数据,这是很不现实的。但是可以依据流体力学相似理论,设计模型试验,并进而通过模型试验数据推求原型沟道水流要素数据,以克服原型沟道没有数据的缺限,从而为在沟道中沙棘柔性坝的设计与栽植提供前期理论依据。因而,开展沙棘植物影响下悬沙水流模型相似律及相似比尺的研究就显得十分必要且很有意义。本文首先回顾了前人在植物对悬沙水流运动的影响以及悬沙模型相似律方面所取得的大量研究成果;然后根据相似理论分析了模型与原型的相似比尺及其相互关系;其次根据不可压缩流体的运动微分方程,分析与探讨了模型与原型的相似准则;接着,基于相似原理和相似准则,根据悬沙水流运动方程和动力方程,推导了沙棘植物作用下的悬沙水流模型相似律;然后计算出了沙棘植物影响下悬沙水流的相似比尺,并设计了模型试验;最后,基于实验数据和相似比尺推求了不同流量下、坝长与坝宽相同,其他沙棘植物栽植参数不同条件下,沙棘柔性坝作用下原型沟道—东沟与西沟的水流要素近似数据,包括水深、断面平均流速、水流的垂向流速及断面平均含沙量,并分析了它们的沿程变化特征及趋势。本研究可为在原型沟道初步设计沙棘植物柔性坝时提供理论依据与参考,具有重要的现实意义。本文主要结果如下:1.根据流量相似比尺、坝长相似比尺、坝宽相似比尺计算出了原型地区的流速、水深、含沙量、水流的垂向流速相似比尺;2.根据沙棘植物作用下悬沙水流运动方程,结合模型试验相似理论及相似准则,初步推导了沙棘植物作用下的悬沙模型相似律;3.依据模型区的试验数据和相似比尺,推求了不同流量下、不同长度沙棘柔性坝作用下的原型研究区东沟与西沟沟道内的水流要素近似数据,包括沿程流速、沿程水深、沿程含沙量、断面垂向流速等;4.根据原型沟道在不同坝长沙棘植物柔性坝作用下的水流流速、水深与含沙量数据,并分析了它们的沿程变化及其特征,结果表明,在设计原型沟道内的沙棘植物坝时,要选择适宜的坝长;5.通过分析坝长与坝宽相同,其他沙棘植物柔性坝栽植参数不同条件下的,原型沟道断面平均含沙量及其沿程变化趋势,并结合水深与流速等数据,结果表明,4#模型试验床沙棘植物柔性坝的设置参数,可以较好地作为原型沟(东沟和西沟)沙棘植物柔性坝初步设计依据。(本文来源于《西北大学》期刊2017-06-01）

### 相似律论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

碳硅泥岩型铀矿床采用常规方法不易开采。依据钻孔水力开采工艺特点,结合二连盆地某碳硅泥岩型铀矿床的工程地质条件,在模型试验相似理论基础上进行了碳硅泥岩型铀矿床钻孔水力开采模型相似研究。基于所推导的模型试验相似准则,通过理论分析及试验,实现了模型试验的几何条件、边界条件、高压水射流荷载及材料相似。研究结果可为碳硅泥岩型铀矿床水力开采提供依据和试验基础。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 相似律论文参考文献

[1].赵君尧.花岗岩超高速撞击成坑的相似律研究[D].军事科学院.2019

[2].王伟,张德全,刘学宁,张煜晖,李桂峰.碳硅泥岩型铀矿床钻孔水力开采相似律及相似材料研究[J].铀矿冶.2019

[3].廖泽雨,王艾伦,徐文标.组合转子-轴承系统非线性振动相似律研究[J].机械科学与技术.2019

[4].宗立军,罗建军,王明明,袁建平.地面和空间机械臂的动力学等效条件与控制相似律[J].控制理论与应用.2018

[5].李百齐,高丽瑾,何术龙.船舶通气气泡减阻相似律的研究[C].2017年中国造船工程学会优秀学术论文集.2018

[6].钟渝楷,姜正荣,姚小虎,石开荣,罗斌.考虑几何偏差及重力影响的单层网壳冲击相似律研究[J].振动与冲击.2018

[7].徐敏,陈立,何俊,李东锋.选沙相似律对模型沙波相似性影响的试验研究[J].水科学进展.2017

[8].张瑜.工艺润滑系统水击现象与相似律问题分析[J].有色金属加工.2017

[9].段士伟,李平.基于Tate简化侵彻模型的率相关相似律研究[J].弹箭与制导学报.2017

[10].韩琛.沙棘植物作用下悬沙水流模型相似律初步研究[D].西北大学.2017

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/abfa0ead8d1bc25aa858728a.html