# 微波消解-连续流动法测定食品中的硼酸

### 论文摘要

建立一种微波消解-连续流动法测定食品中硼酸含量的方法。方法采用浓硝酸和过氧化氢+微波消解食品样品,消解液经蒸干后,用水复溶残渣得到样品溶液,然后用连续流动分析仪进行硼酸的测定。结果表明:方法的检出限为0.35 mg/kg,回收率在95.0%～104.0%之间,相对标准偏差小于1.7%;建立的方法具有操作简便、快速、灵敏度高等优点,适用于食品中硼酸含量的快速测定。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 材料与方法

- 2.1 材料

- 2.2 方法

- 3 结果与讨论

- 3.1 连续流动分析仪管路设计

- 3.2 显色反应与温度关系

- 3.3 乙醇溶液浓度选择

- 3.4 样品前处理选择

- 3.5 方法评价

- 3.5.1 线性范围与检出限

- 3.5.2 加标回收率

- 3.5.3 精密度

- 3.6 方法对比

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李新,崔迟,朱先约,李星亮,何东香,谭涛

关键词: 硼酸,食品,微波消解,连续流动法,姜黄素

来源: 轻工科技 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 轻工业手工业

单位: 甘肃烟草工业有限责任公司

分类号: TS207.3

页码: 8-9+17

总页数: 3

文件大小: 2327K

下载量: 54

### 相关论文文献

- [1].连续流动法测定食品中蛋白质含量[J]. 现代食品 2020(15)

- [2].连续流动法快速检测月饼中总糖[J]. 食品科技 2018(08)

- [3].酶解-连续流动法在烟梗果胶含量测定中的应用[J]. 云南化工 2016(01)

- [4].水中藻类对连续流动法测定总氮结果的影响[J]. 环境监测管理与技术 2015(02)

- [5].连续流动法测定水中氨氮的不确定度评估[J]. 资源节约与环保 2014(07)

- [6].连续流动法测定肥料中的微量元素硼[J]. 磷肥与复肥 2016(12)

- [7].连续流动法与纳氏试剂法测定水中氨氮比对[J]. 中国科技信息 2019(06)

- [8].连续流动法制备ZSM-5分子筛[J]. 石油炼制与化工 2017(05)

- [9].连续流动法测定烟草中还原糖含量的方法优化[J]. 烟草科技 2018(04)

- [10].连续流动法和ICP-MS法测定卷烟烟丝中钾含量的比较研究[J]. 山东化工 2020(13)

- [11].近红外光谱法快速测定烟草中淀粉含量[J]. 安徽农业科学 2016(30)

- [12].振荡萃取/微波消解-连续流动法测定卷烟烟丝中钾含量的比较研究[J]. 山东化工 2019(23)

- [13].连续流动法测定卷烟纸和造纸法再造烟叶中碳酸钙含量[J]. 理化检验(化学分册) 2018(08)

- [14].连续流动法测定烟草中水溶性总糖和还原糖的不确定度评定[J]. 计量与测试技术 2019(01)

- [15].连续流动法测定烟草中总氮含量的不确定度评定[J]. 福建分析测试 2009(04)

- [16].杜马斯燃烧法与连续流动法测定再造烟叶中总氮量的比较[J]. 理化检验(化学分册) 2018(07)

- [17].连续流动法测定植烟土壤中的氯[J]. 烟草科技 2012(03)

- [18].连续流动法测定卷烟主流烟气中的硫化氢[J]. 科技经济导刊 2018(26)

- [19].连续流动法与碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定水中总氮的方法比对[J]. 仪器仪表与分析监测 2019(04)

- [20].连续流动法测定烟草及烟草制品中氯的不确定度评定[J]. 云南化工 2018(08)

- [21].碘显色-连续流动法测定雪茄烟草中的淀粉[J]. 仪器仪表与分析监测 2010(01)

- [22].连续流动法测定烟草中总糖、还原糖、氯、钾含量的不确定度评定[J]. 食品与机械 2017(12)

- [23].连续流动法快速测定基因编辑素材中淀粉含量[J]. 烟草科技 2019(07)

- [24].连续流动法测定废水中挥发酚不确定度的研究[J]. 广州化工 2019(09)

- [25].元素分析法快速测定烟草中的总氮[J]. 烟草科技 2013(09)

- [26].连续流动法测定卷烟主流烟气中氰化氢的影响因素及方法改进[J]. 烟草科技 2011(09)

- [27].超声提取-连续流动法快速测定卷烟纸中钾、钠和钙的含量[J]. 烟草科技 2011(11)

- [28].连续流动法测定烤烟总植物碱的不确定度[J]. 烟草科技 2012(08)

- [29].连续流动法测定烤烟水溶性糖测量不确定度评定[J]. 江西农业学报 2012(07)

- [30].连续流动法测定烟草中的蛋白质含量[J]. 烟草科技 2009(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ac23586cdcb1a8c103a3282f.html