# 硝酸肼镍论文_李顺勇

导读:本文包含了硝酸肼镍论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:硝酸,雷管,亚铁,火头,工艺,多孔,原位。

### 硝酸肼镍论文文献综述

李顺勇[1]（2019）在《氟橡胶包覆硝酸肼镍及其对雷管撞击感度的影响》一文中研究指出利用水悬浮法将氟橡胶包覆在硝酸肼镍(NHN)表面制备出了NHN造型粉,并将其应用于基础雷管。通过DSC研究了NHN造型粉的热性能,测试了NHN造型粉的机械感度和火焰感度以及工业基础雷管的撞击感度和起爆能力。研究结果表明:氟橡胶包覆能够提高NHN的热稳定性,且热稳定性随着氟橡胶包覆量的增加而提高;NHN造型粉的机械感度均低于原料NHN,当氟橡胶包覆量(质量分数)为9%时,撞击感度下降幅度明显,可达142.9%;NHN造型粉用在基础雷管中做起爆药,可以降低基础雷管的撞击感度并保持其起爆能力。(本文来源于《爆破器材》期刊2019年04期）

王晓峰[2]（2019）在《亚铁盐处理硝酸肼镍起爆药生产废水》一文中研究指出将亚铁盐加入到硝酸肼镍起爆药生产废水中,通过氧化还原反应、混凝、静止沉淀分离,处理废水中的有害物,达到国家规定的废水排放标准。(本文来源于《广东化工》期刊2019年01期）

刘吉祥,周志勇,张伟,王爱[3]（2018）在《高段别延期体匹配硝酸肼镍起爆药基础雷管研究》一文中研究指出由于硝酸肼镍起爆药基础雷管具有安全、环保、感度低、无刺激等特点,在生产过程中计划扩大生产。因此,需要解决延期体匹配硝酸肼镍起爆药基础雷管的问题,对延期体材料、配方和生产工艺进行了优化控制,并匹配了2.3 mm传火孔基础雷管,实现了全系列延期体匹配硝酸肼镍起爆药基础雷管生产工艺,降低了导爆管雷管生产使用过程中的安全风险,同时也保护了员工职业健康。(本文来源于《采矿技术》期刊2018年05期）

杜伟兰,彭文林,聂祥进,陈世雄[4]（2016）在《以硝酸肼镍为基药的电点火头的制备及性能》一文中研究指出以硝酸肼镍为点火药基药,利用零氧平衡原理设计出一种新型电点火头,并进行了性能测试。试验研究结果表明,零氧平衡配方的点火头,其发火冲能比较低,发火时间精度高,发火可靠性和发火一致性较好。新型电点火头在储存期间,发火时间会逐渐增加到某一个值,然后不再变化;发火时间极差先降低后升高,最后基本保持不变。(本文来源于《爆破器材》期刊2016年05期）

周伟伟,成茵,刘其城,吴钟晴,刘武[5]（2015）在《水性聚氨酯乳液包覆硝酸肼镍及其性能研究》一文中研究指出通过自乳化法制备了水性聚氨酯乳液,采用破乳法对硝酸肼镍进行钝感包覆,分析了影响包覆效果及样品机械感度的工艺参数。用红外光谱、X射线衍射、SEM、差热分析对包覆前后硝酸肼镍的晶型、表面形貌、分解温度进行了表征,测试了其摩擦感度和火焰感度。结果表明,破乳包覆后硝酸肼镍的晶体结构不变,属于物理吸附包覆,且随着水性聚氨酯乳液用量的增加,表面官能团组成并无改变,聚氨酯特征振动峰的强度相应增强;包覆后硝酸肼镍的分解温度从232℃升至259℃;摩擦感度起爆压力值由35MPa升至318MPa,钝感包覆效果良好。最佳的包覆工艺条件为:破乳温度40℃,破乳时间15min,破乳剂滴加速率1滴/s,破乳剂与聚氨酯质量比15∶1。(本文来源于《火炸药学报》期刊2015年05期）

欧仙荣[6]（2015）在《硝酸肼镍用于刚性电点火头的试验研究》一文中研究指出介绍了以硝酸肼镍为基药制造的刚性电点火头,对基药的选择、点火药的配比和刚性电点火头的制作进行了介绍并对点火头的电性能指标进行了测试,通过串联起爆和机械感度试验,证明用硝酸肼镍为基药制造的刚性电点火头能够满足产品质量和生产安全要求。(本文来源于《四川兵工学报》期刊2015年07期）

陈阳,李燕,朱顺官[7]（2015）在《多孔硝酸肼镍原位制造技术》一文中研究指出采用液-固水热反应,研究了半封闭的恒温条件下,利用多孔镍与硝酸铵、水合肼反应,在多孔镍表面生成一层致密的多孔硝酸肼镍。用光纤测时法测量了不同增重率的多孔硝酸肼镍的爆速,结果表明,最佳的增重率为35%~40%,此时爆速最大约为2300 m·s-1。通过正交实验得到了多孔硝酸肼镍最佳生产条件:水合肼浓度0.256 mol·L-1,硝酸铵浓度0.192 mol·L-1,反应温度65℃,pH值9,并实验验证了该条件下生产的多孔硝酸肼镍爆速范围为2357~2499 m·s-1。(本文来源于《含能材料》期刊2015年02期）

邓水庄,肖章成,王丹凤[8]（2014）在《硝酸肼镍自动化生产工艺的研究》一文中研究指出文章论述了硝酸肼镍起爆药自动化生产线的概况,硝酸肼镍的制备原理、合成方法以及自动化生产时最优工艺条件的选择。通过正交试验的方法得出最优工艺条件,制得的硝酸肼镍颗粒大小均匀,流散性好,假密度均保持在0.90g/cm~3左右,同时体现了自动化生产线能保证产品质量的稳定性和一致性。(本文来源于《第十六届中国科协年会第九分会场含能材料及绿色民爆产业发展论坛论文集》期刊2014-05-24）

范道龙[9]（2014）在《硝酸肼镍自动化生产线的应用》一文中研究指出对硝酸肼镍自动化连续生产线生产调试过程进行改进,实现工业雷管起爆药的工业化生产,提高企业的安全生产水平。(本文来源于《自动化应用》期刊2014年02期）

雷钫琴[10]（2014）在《影响硝酸肼镍起爆药质量的关键工艺》一文中研究指出为提高硝酸肼镍起爆药的质量,分析了影响硝酸肼镍药剂质量的原材料、加料方式、反应介质pH值、化合温度4大关键工艺,从理论上说明了这些因素对硝酸肼镍药剂外观、结晶、流散性、起爆能力等质量的影响,并提出了生产工艺中的控制措施。生产数据表明控制措施可使硝酸肼镍药剂质量保持稳定,并满足工业8号雷管装配技术要求。(本文来源于《火工品》期刊2014年01期）

### 硝酸肼镍论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

将亚铁盐加入到硝酸肼镍起爆药生产废水中,通过氧化还原反应、混凝、静止沉淀分离,处理废水中的有害物,达到国家规定的废水排放标准。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 硝酸肼镍论文参考文献

[1].李顺勇.氟橡胶包覆硝酸肼镍及其对雷管撞击感度的影响[J].爆破器材.2019

[2].王晓峰.亚铁盐处理硝酸肼镍起爆药生产废水[J].广东化工.2019

[3].刘吉祥,周志勇,张伟,王爱.高段别延期体匹配硝酸肼镍起爆药基础雷管研究[J].采矿技术.2018

[4].杜伟兰,彭文林,聂祥进,陈世雄.以硝酸肼镍为基药的电点火头的制备及性能[J].爆破器材.2016

[5].周伟伟,成茵,刘其城,吴钟晴,刘武.水性聚氨酯乳液包覆硝酸肼镍及其性能研究[J].火炸药学报.2015

[6].欧仙荣.硝酸肼镍用于刚性电点火头的试验研究[J].四川兵工学报.2015

[7].陈阳,李燕,朱顺官.多孔硝酸肼镍原位制造技术[J].含能材料.2015

[8].邓水庄,肖章成,王丹凤.硝酸肼镍自动化生产工艺的研究[C].第十六届中国科协年会第九分会场含能材料及绿色民爆产业发展论坛论文集.2014

[9].范道龙.硝酸肼镍自动化生产线的应用[J].自动化应用.2014

[10].雷钫琴.影响硝酸肼镍起爆药质量的关键工艺[J].火工品.2014

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ac748e6183e5851126247129.html