# 超音速喷涂WC-12Co工艺及其显微硬度Weibull分析研究

### 论文摘要

研究了燃油超音速喷涂工艺参数中氧气流量、煤油流量及喷涂距离等关键参数的变化对WC-12Co涂层微观组织和性能的影响,并探讨了不同微观组织形成的机制。研究结果表明:高温高速的焰流特性能够获取高硬度(>1 350 HV0.3)、低孔隙率（<0.5%）、高致密度（>99.5%）和硬度分布更为集中以及微观组织分布更为均匀的涂层;在温度和速度一定的焰流条件下,适当延长粉末粒子停留在焰流中的时间,有利于提高粉末的沉积效率。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验过程

- 1.1 热喷涂粉末准备

- 1.2 样品和涂层制备

- 1.3 微观组织及涂层性能测试和Weibull分布

- 2 结果与讨论

- 2.1 涂层的微观组织及性能

- 2.2 涂层的沉积效率

- 2.3 涂层显微硬度的Weibull分布

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘彩燕,范君艳

关键词: 超音速喷涂,金属陶瓷涂层,显微硬度,韦伯分布,工艺

来源: 机械工程与自动化 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 上海师范大学天华学院

基金: 2017年上海市重点课程建设项目(Z20001.17.003)

分类号: TG174.442

页码: 9-11

总页数: 3

文件大小: 1024K

下载量: 140

### 相关论文文献

- [1].脉冲频率对富镍铝硅活塞合金组织及性能的影响[J]. 数码世界 2017(07)

- [2].显微硬度试验条件[J]. 品牌与标准化 2011(20)

- [3].牙齿外漂白中的显微硬度分析[J]. 国际口腔医学杂志 2010(02)

- [4].煤显微硬度测定方法改进[J]. 煤炭科学技术 2014(S1)

- [5].基于显微硬度分析的粉煤灰混凝土碳化性能研究[J]. 硅酸盐通报 2011(01)

- [6].微波联合乙二胺四乙酸对根管显微硬度的影响[J]. 安徽医药 2016(06)

- [7].不同焊接速度下2024铝合金搅拌摩擦焊接头的显微硬度与拉伸性能[J]. 机械工程材料 2019(01)

- [8].热变形对0．05C-0．13Nb钢组织和显微硬度的影响[J]. 特殊钢 2008(01)

- [9].TC11钛合金中α″相和α′相的组织演变和显微硬度[J]. 材料研究学报 2019(06)

- [10].高压扭转工艺对TA15钛合金组织和性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2019(04)

- [11].脉冲超声对ZL205A合金纵向显微硬度的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2018(02)

- [12].不同焊速下Ti6Al4V激光焊接头显微硬度、组织和晶粒取向联系（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2020(05)

- [13].钴离子和镍离子用量对电镀硬金层显微硬度和电接触性能的影响[J]. 电镀与涂饰 2019(13)

- [14].氧化铈对激光熔覆制备碳化钛涂层显微组织及显微硬度的影响[J]. 机械工程材料 2010(01)

- [15].超薄浮法玻璃显微硬度测量对退火工艺的指导研究[J]. 玻璃与搪瓷 2018(03)

- [16].含氟酪蛋白磷酸肽-磷酸钙复合物对酸蚀牙釉质显微硬度的影响[J]. 北京口腔医学 2012(01)

- [17].新型维氏显微硬度测量系统设计[J]. 电子测量技术 2008(11)

- [18].基板材料对激光熔化沉积制造Ti-48Al-2Cr-2Nb合金组织、织构、相和显微硬度的影响（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2020(07)

- [19].激光熔凝强化45钢的组织与性能[J]. 热加工工艺 2017(08)

- [20].旋转速度对搅拌摩擦加工复合层组织性能的影响[J]. 材料保护 2020(02)

- [21].激光熔覆NJ-4镍基合金涂层显微硬度的探究[J]. 表面技术 2018(08)

- [22].电沉积Ni-W纳米晶镀层制备与显微硬度研究[J]. 电镀与精饰 2019(08)

- [23].碳掺杂对CrN镀层显微硬度与组织结构的影响[J]. 真空科学与技术学报 2012(02)

- [24].Ti230合金电阻点焊接头组织与显微硬度研究[J]. 热加工工艺 2019(01)

- [25].表面硬质涂层硬度检测方法研究[J]. 现代车用动力 2019(02)

- [26].高热负荷作用下钨的热疲劳损伤研究[J]. 稀有金属材料与工程 2018(03)

- [27].300M钢表面无裂纹电镀硬铬的显微硬度和耐腐蚀性研究[J]. 电加工与模具 2015(02)

- [28].热处理对Ti-48Al-2Cr合金组织与力学性能的影响[J]. 材料热处理学报 2019(06)

- [29].工艺参数对铁基和镍基粉末涂层性能的影响[J]. 激光与红外 2019(07)

- [30].Ti对激光熔覆YCF104合金涂层组织与显微硬度的影响[J]. 应用激光 2018(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/aca8a218f16fa52fe13bd55c.html