# 不稳定渗流论文_苏彦春,朱志强

导读:本文包含了不稳定渗流论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:不稳定,油藏,页岩,梯度,模型,压力,致密。

### 不稳定渗流论文文献综述

苏彦春,朱志强[1]（2019）在《裂缝性潜山油藏渗流特征及不稳定注水策略——以渤海锦州25-1南油田潜山油藏为例》一文中研究指出裂缝性潜山油藏渗流特征复杂,实际开发过程中油井水窜严重,并且有效控水难度大。以渤海锦州25-1南油田潜山油藏为对象,开展了不同裂缝倾角岩心的应力敏感实验和基质岩心渗吸实验,准确获取了影响该类油藏渗流特征的2个关键参数,即裂缝的应力敏感程度和基质的渗吸程度;在此基础上利用Eclipse软件建立了双重介质油藏数值模型,通过示踪剂追踪技术定量刻画出裂缝性油藏的渗流特征。结果表明基质和裂缝渗流特征差异大,裂缝以初期供油为主,基质则是后期产量接替的关键;根据基质渗吸特征将其渗流进一步划分为蛰伏、发轫、旺汲渗和平息等4个阶段。在此基础上,结合相似油田开发经验,构建了裂缝性潜山油藏不稳定注水策略,即初期降压开采、低含水阶段脉冲注水、中含水阶段周期注水和高含水阶段异步注采等,并在锦州25-1南油田潜山油藏开展了矿场试验,控水稳油效果显着,可为类似油藏注水开发提供借鉴。(本文来源于《中国海上油气》期刊2019年06期）

张国强[2]（2019）在《基于不稳定渗流模型的页岩气多级压裂产量递减规律研究》一文中研究指出在页岩气的生产过程中,需要考虑页岩气的吸附-解吸-扩散特征以及页岩气在基质与裂缝中的线性流动对页岩气产量递减规律的影响。基于页岩气多级压裂叁线性渗流模型,考虑页岩气吸附-解吸-扩散过程,建立了页岩气多级压裂不稳定渗流模型,计算了页岩气的产量递减规律,并讨论了吸附-解吸系数、窜流系数、裂缝导流能力及裂缝间距等因素对页岩气产能递减规律的影响。研究结果表明,吸附-解吸系数对稳产期的产量及时间影响较大;裂缝导流能力对页岩气前中期产量的影响都非常明显,且随着导流能力的增加产能增加,表明页岩气水平井压裂需要较高的导流能力才能带来较好的产量;各压裂段之间的缝间干扰主要影响稳产期后期的产量变化。研究结果有利于提高对页岩气藏多级压裂水平井产量递减规律的认识,为页岩气持续高效开发提供了理论支持。(本文来源于《长江大学学报(自然科学版)》期刊2019年06期）

巩旭光[3]（2018）在《无限大地层不稳定渗流的合理产量确定》一文中研究指出在油田经济评价中,单井产量的高低是一个很重要的参数,它直接影响着开发建设投资的大小和油气经济评价的最终效果。本文通过对影响油田单井产量的参数进行分析并建立相应的数学模型,对无限大地层不稳定渗流的产量公式进行推导,得到了使油田开发初期弹性可采总产量最低的单井产量。运用等值渗流阻力法将实际井网与模型进行等效,将实际生产过程分为压力波传递到边界之前和压力波传递到边界之后的拟稳定过程,并得到了地面总产油量公式。在实际油田生产过程中,通过计算得到使油田开发初期弹性可采总产量最低的单井产量来确定合理产量,可以有效提高油田的经济效益。(本文来源于《中国石油和化工标准与质量》期刊2018年17期）

雷宇,曾彦,宁正福[4]（2018）在《页岩气藏压裂水平井不稳定渗流模型及试井分析》一文中研究指出页岩气藏基质渗透率极低,因此多采用压裂直井或压裂水平井进行开发。页岩气藏多级压裂水平井压力动态研究是获取页岩储层参数的重要手段之一,也是页岩气井产能评价的基础。然而,目前的压裂水平井模型忽略了页岩气藏的非均质性和页岩有机质纳米孔隙中的渗流机理,未考虑不同赋存空间气体流动特征的差异性。为此,文中建立了页岩气藏多级压裂水平井压力动态解析模型。基于五线性流模型,将储层分为2个上部储层区域、2个内部储层区域及人工裂缝区域。分析不同区域流动特征,并运用Laplace变换和正规摄动方法对模型进行求解。根据模型解析解绘制压力动态曲线,并进行流动区域划分和敏感性分析。研究结果表明,该模型与实际生产数据吻合度较高,具备可靠的理论支撑,能较好地描述页岩气井开发过程中的压力动态变化。(本文来源于《断块油气田》期刊2018年04期）

张小龙,杨志兴[5]（2018）在《启动压力梯度对低渗气藏不稳定渗流特征的影响》一文中研究指出为了准确描述启动压力梯度对低渗气藏不稳定渗流特征的影响,在广义达西定律基础上,通过考虑启动压力梯度的非达西渗流特征,分别建立了无限大、圆形封闭及圆形定压外边界低渗气藏的不稳定渗流数学模型。采用格林函数法获得各渗流模型的拉普拉斯空间解析解,利用Stehfest数值反演算法,将拉普拉斯空间解反演变换得到实空间解,通过实例绘制了不同启动压力梯度下的无限大低渗气藏井底压力与时间的双对数曲线。研究发现,气井定产量生产时,当启动压力梯度分别为0、0.001MPa/m、0.003MPa/m及0.005MPa/m,生产97h后,井底压力分别下降16.6%、19.6%、26.3%、33.4%,表明启动压力梯度越大,对井底压力影响越显着,井底压力下降越快,地层能量衰竭越严重,低渗储层动用越困难,单井有效动用范围越有限。该特征分析对加深启动压力梯度对低渗气藏不稳定渗流机理的研究与认识有一定的借鉴。(本文来源于《油气井测试》期刊2018年03期）

许阳军[6]（2018）在《低渗裂缝性气藏水平井不稳定渗流理论研究》一文中研究指出低渗透裂缝性气藏在世界范围内储量丰富,目前多采用水平井和压裂水平井进行开发,以达到沟通天然裂缝提高开发效果的目的。这类气藏在开发过程,由于存在储层应力敏感、启动压力效应的影响,会对气井产量和储层物性具有较大的影响,因此开展裂缝性气藏不稳定渗流规律研究,对掌握气井产量变化和储层保护都具有重要的意义。本文以低渗裂缝性气藏为研究对象,基于气体渗流规律建立得到考虑应力敏感效应、启动压力梯度下的水平井与压裂水平井不稳定渗流数学模型,综合运用拉斯变换、正交变换、格林函数法等求解得到各类模型的解析解和相应的压力动态曲线。并在建立的模型上,进一步探究了井筒储集系数、窜流系数、表皮效应等参数对裂缝性气藏水平井、压裂水平井压力响应动态曲线的影响,为裂缝性气藏的试井解释提供理论依据。本文主要完成的工作如下:(1)通过国内外裂缝性气藏开发实践的文献调研和总结,深刻理解和认识到应力敏感效应和启动压力梯度对裂缝性气藏渗流的影响,确定了裂缝性气藏中天然裂缝特征参数表征式、渗透率变异指数式、低速非达西渗流运动方程。(2)基于渗透率变异指数式、低速非达西渗流运动方程,建立得到考虑启动压力梯度和应力敏感效应影响下的双重介质水平井、压裂水平井不稳定渗流数学模型,运用Pedrosa变量代换、数学物理方法等求解得到数学模型的解析解,并绘制出各个解析解对应的压力响应动态曲线。(3)根据压力响应动态曲线形态特征,将裂缝性气藏水平井压力动态曲线划分为7个阶段:井筒储集效应阶段、过渡流阶段、井筒径向流阶段、裂缝线性流阶段、裂缝径向流阶段、基质-裂缝窜流阶段、气藏径向流阶段。(4)根据压力响应动态曲线形态特征,将裂缝性气藏水平井压力响应动态曲线划分为8个阶段:井筒储集效应阶段、过渡流阶段、压裂缝线性流阶段、压裂缝径向流阶段、裂缝线性流阶段、裂缝径向流阶段、基质-裂缝窜流阶段、气藏径向流阶段。(5)基于建立得到的不稳定渗流模型和相应的解析解,开展了井筒储集系数、表皮系数、应力敏感系数、启动压力梯度等参数对裂缝性气藏水平井、压裂水平井压力动态响应动态曲线的影响分析。(本文来源于《西南石油大学》期刊2018-06-01）

曹丽娜[7]（2017）在《致密气藏不稳定渗流理论及产量递减动态研究》一文中研究指出致密气藏占我国非常规天然气资源的一半以上,具有良好的发展前景。高效开发致密气藏对保障我国能源供应、促进社会经济发展具有长远的战略意义。由于特殊的地质特征和复杂的渗流机理,致密气藏具有储层物性差、自然产能低、产量下降快、稳产状况差等区别于常规气藏的特点,且通常需要采用水平井及水力压裂等增产措施才能达到工业气流。因此,深入研究致密气藏不同井型的基础渗流理论,揭示各类气井和地层参数对致密气藏开发造成的影响,对准确把握气井生产动态、指导致密气藏合理开发具有重大的理论价值和现实意义。本文以致密气藏不稳定渗流理论及产量递减规律为研究对象,在充分调研国内外研究现状的基础上,基于水平井、压裂水平井两种井型,依次建立了致密气藏考虑应力敏感效应、低速非达西渗流(启动压力梯度)和同时考虑应力敏感效应和启动压力梯度的渗流数学模型。综合运用气藏渗流力学、气藏工程原理、数学物理方法、复杂数学求解方法(Laplace变换、Duhamel原理、Sturm-Liouville特征值、正交变换、摄动理论及Stehfest数值反演),求取了各类模型的解析解,通过绘制压力响应典型曲线及产量递减典型曲线,分析了各类地质及生产参数对曲线形态的影响。本文的工作丰富了致密气藏不稳定渗流研究的相关理论,为致密气藏的合理高效开发提供了一定的理论指导。完成的主要工作如下:(1)结合广泛的国内外文献调研,从室内实验、物理模拟、理论模型、生产影响多方面,进一步认识了致密气藏应力敏感效应和启动压力梯度的渗流机理,确定了渗透率变异指数式模型和低速非达西运动方程为应力敏感效应和启动压力梯度的定量表征公式。(2)结合渗透率变异模型和渗流力学基本理论,针对均一和双重两种介质、水平井和压裂水平井两种井型,分别建立了考虑应力敏感效应影响的致密气藏气井渗流数学模型,应用Pedrosa代换、正则摄动理论,结合Laplace变换和正交变换方法,求取了各模型的定产生产的压力解和定压生产的产量解。(3)结合低速非达西运动方程和渗流力学基本理论,针对均一和双重两种介质、水平井和压裂水平井两种井型,分别建立了考虑启动压力梯度影响的致密气藏气井渗流数学模型,应用Laplace变换、正交变换方法和格林函数理论,求取了各模型的定产生产的压力解和定压生产的产量解。(4)从渗流力学基本理论出发,针对均一和双重两种介质、水平井和压裂水平井两种井型,分别建立了同时考虑应力敏感效应和启动压力梯度影响的致密气藏气井渗流数学模型,并求取了各模型的定产生产的压力解和定压生产的产量解。(5)通过Stehfest数值反演法及杜哈美原理获得了实空间下的模型解,分别绘制了各个模型的无因次拟压力及其导数典型曲线、无因次产量及其导数典型曲线,并对曲线上的各个流动阶段进行了详细划分。(6)对各个模型的敏感性参数进行分析,重点分析了渗透率模量和启动压力梯度对产量递减动态的影响,同时还考虑了井筒储集系数、表皮系数、裂缝条数、裂缝间距、裂缝半长、弹性储容比及窜流系数等参数的影响。(7)基于本文建立的模型,结合实际井的生产数据进行拟合分析,验证了理论的正确性和实用性。本文在前人对低渗致密气藏渗流理论研究的基础上,进一步深化了对气井试井理论及不稳定产量递减分析的研究,可为准确预测开发动态、指导压裂施工设计提供一定的理论依据。(本文来源于《西南石油大学》期刊2017-05-01）

刘文超,刘曰武[8]（2017）在《低渗透煤层气藏中气-水两相不稳定渗流动态分析》一文中研究指出针对低渗透煤层渗流问题,考虑启动压力梯度及其引起的动边界和动边界内吸附气解吸作用的渗流模型研究目前仅限于单相流,而更符合实际的气-水两相渗流动边界模型未见报道.本文综合考虑了煤层吸附气的解吸作用、气-水两相渗流、非达西渗流、地层应力敏感等影响因素,进行了低渗透煤层的气-水两相渗流模型研究.采用了试井技术中的"分相处理"方法,修正了两相渗流的综合压缩系数和流度,并基于含气饱和度呈线性递减分布的假设,建立了煤层气藏的气-水两相渗流耦合模型.该数学模型不仅可以描述由于低渗透煤层中渗流存在启动压力梯度而产生的可表征煤层有效动用范围随时间变化的移动边界,还可以描述煤层有效动用范围内吸附气的解吸现象以及吸附气解吸作用所引起的煤层含气饱和度的上升;为了提高模型精度,控制方程还保留了二次压力梯度项.采用了稳定的全隐式有限差分方法进行了模型的数值求解,并验证了数值计算方法的正确性,获得了模型关于瞬时井底压力与压力导数响应的双对数特征曲线,由此分析了各渗流参数的敏感性影响.本文研究结果可为低渗透煤层气藏开发的气-水两相流试井技术提供渗流力学的理论基础.(本文来源于《力学学报》期刊2017年04期）

刘海龙,王冠,吴淑红[9]（2016）在《条带状断块油藏不稳定渗流压力传播规律研究》一文中研究指出针对目前条带状油藏在压力传播方面研究的不足,从建立的简化条带状油藏模型出发,结合物质平衡原理,运用两参数连续模型和稳态逐次替换法,建立了定产和定压条件下的压力传播数学模型。不仅给出了条带状油藏的压力传播规律,同时也填补了低渗透油藏在一维不稳定渗流压力传播规律研究的空白,并对模型进行了相关应用及影响因素分析。认为:产量模型和定压模型的压力传播规律,时间均是传播距离的二次多项式,且在压力传播速度上,与产量呈正相关,与井底流压呈负相关。此外,还得出了获得最大产量所对应的最佳井底流压模型。(本文来源于《西南石油大学学报(自然科学版)》期刊2016年05期）

董悦[10]（2016）在《致密油藏压裂水平井不稳定渗流特征研究》一文中研究指出当前各国对油气资源的需求快速增加,开发油气的重点逐渐从开发常规油气扩展到开发非常规油气,水平井多级压裂理论研究也逐渐成为热点。但目前对于相关渗流规律的研究仍不够全面,如何描述压力系统形成机制并建立合理的压力分布和产量模型,依旧是致密油开发过程中所面临的重要难题之一。为了解决这个问题,本文在科学合理的描述压力系统形成机制的基础上,考虑致密储层中天然裂缝、人工裂缝和非达西渗流规律的影响,利用原有分区模型的思想,将体积压裂后的致密储层分成五个区域,每个区域分别建立渗流方程,再利用边界的压力条件将五个区域耦合成一个整体,形成单井压力分布和产量的不稳定模型,进而得到有效动用压力系统的分布规律。定义了“有效动用因子”、“有效动用范围”和“有效动用程度”叁个参数对致密油有效动用压力系统进行定量评价,评价开发效果的好坏;同时研究地质参数、裂缝参数与基质参数等因素对压力、产量曲线的影响;然后利用压力迭加原理得到简单的多井压力分布;最后进行矿场实验分析。研究结果表明,改进的五区模型可以较好的模拟致密油藏压裂水平井不稳定渗流特征,与现场生产情况基本吻合。并可以通过解析法得到单井渗流模型进行相关参数敏感性分析,分区模型可以有限的模拟多井压力分布,数值模拟器可以弥补分区模型方法在此方面的不足,为今后实现致密油藏单井开发裂缝参数、井网参数的优化设计研究提供理论基础。(本文来源于《中国石油大学(华东)》期刊2016-06-01）

### 不稳定渗流论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在页岩气的生产过程中,需要考虑页岩气的吸附-解吸-扩散特征以及页岩气在基质与裂缝中的线性流动对页岩气产量递减规律的影响。基于页岩气多级压裂叁线性渗流模型,考虑页岩气吸附-解吸-扩散过程,建立了页岩气多级压裂不稳定渗流模型,计算了页岩气的产量递减规律,并讨论了吸附-解吸系数、窜流系数、裂缝导流能力及裂缝间距等因素对页岩气产能递减规律的影响。研究结果表明,吸附-解吸系数对稳产期的产量及时间影响较大;裂缝导流能力对页岩气前中期产量的影响都非常明显,且随着导流能力的增加产能增加,表明页岩气水平井压裂需要较高的导流能力才能带来较好的产量;各压裂段之间的缝间干扰主要影响稳产期后期的产量变化。研究结果有利于提高对页岩气藏多级压裂水平井产量递减规律的认识,为页岩气持续高效开发提供了理论支持。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 不稳定渗流论文参考文献

[1].苏彦春,朱志强.裂缝性潜山油藏渗流特征及不稳定注水策略——以渤海锦州25-1南油田潜山油藏为例[J].中国海上油气.2019

[2].张国强.基于不稳定渗流模型的页岩气多级压裂产量递减规律研究[J].长江大学学报(自然科学版).2019

[3].巩旭光.无限大地层不稳定渗流的合理产量确定[J].中国石油和化工标准与质量.2018

[4].雷宇,曾彦,宁正福.页岩气藏压裂水平井不稳定渗流模型及试井分析[J].断块油气田.2018

[5].张小龙,杨志兴.启动压力梯度对低渗气藏不稳定渗流特征的影响[J].油气井测试.2018

[6].许阳军.低渗裂缝性气藏水平井不稳定渗流理论研究[D].西南石油大学.2018

[7].曹丽娜.致密气藏不稳定渗流理论及产量递减动态研究[D].西南石油大学.2017

[8].刘文超,刘曰武.低渗透煤层气藏中气-水两相不稳定渗流动态分析[J].力学学报.2017

[9].刘海龙,王冠,吴淑红.条带状断块油藏不稳定渗流压力传播规律研究[J].西南石油大学学报(自然科学版).2016

[10].董悦.致密油藏压裂水平井不稳定渗流特征研究[D].中国石油大学(华东).2016

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/adeb3a264afce5ae8abb32ea.html