# 连续小波变换-X射线荧光光谱定量分析铁矿石中二价铁

### 论文摘要

二价铁是钢铁冶炼的重要指标,需要进行严格控制。常规二价铁检测采用化学湿法,方法相对繁琐、耗时长。随着分析仪器的发展和新的数据处理技术的出现,利用X射线荧光光谱法（XRF）结合连续小波变换图谱处理,能提升二价铁检测的效率。方法利用FeKβ图谱连续小波变换后系数的最大值与FeKβ净积分强度的比值来研究铁矿石中的铁价态。研究表明该比值只与Fe2+和Fe3+的相对含量有关,再利用铁矿石样品通过线性回归建立了该比值与FeO/T.Fe（二价铁与全铁含量之比）之间的关系,同时分析了小波函数选择、特征点选取、测量谱线等对检测结果精密度的影响。对两个铁矿石样品进行精密度考察,FeO测定结果的相对标准偏差（RSD,n=7）均小于3%;对铁矿石实际样品中FeO的测定结果与国标方法相一致;两种方法具有较好的可比性,实验方法可以作为新标准制定建立的技术基础。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 仪器与试剂

- 1.2 供试样品

- 1.3 实验方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 Haar小波函数及其连续小波变换公式

- 2.2 特征点的选取

- 2.3 比值的定义及意义

- 2.4 测量谱线的选择

- 2.5 比值与相对含量之间的关系

- 2.6 精密度试验

- 2.7 结果比对

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 应海松,张建波,李斐真

关键词: 连续小波变换,射线荧光光谱,价态分析,铁矿石,二价铁

来源: 冶金分析 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,冶金工业

单位: 北仑海关,宁波大学

基金: 原国家质量监督检验检疫总局科研项目(2012IK045,2006IK045)

分类号: O657.34;TF702.1

DOI: 10.13228/j.boyuan.issn1000-7571.010846

页码: 8-13

总页数: 6

文件大小: 173K

下载量: 52

### 相关论文文献

- [1].玄武岩中总铁和二价铁含量的测试研究[J]. 光谱学与光谱分析 2015(08)

- [2].水生植物修复铁污染水体的效果及作用机制[J]. 应用生态学报 2020(02)

- [3].在高铁背景下二价铁含量的测定方法浅析[J]. 科技创新导报 2017(30)

- [4].氯化钾镀锌溶液抗二价铁添加剂[J]. 电镀与环保 2016(01)

- [5].二价铁活化过硫酸盐去除水中苯胺[J]. 世界地质 2014(03)

- [6].“泥化”沙岸中活性二价铁分布及其环境效应[J]. 齐齐哈尔大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [7].例析生活中的二价铁和三价铁[J]. 高中数理化(高一版) 2008(11)

- [8].用老铁壶烧水喝能补铁吗?——NO[J]. 健康博览 2014(11)

- [9].问题中的“二价铁与三价铁的转化”[J]. 数理化学习(高三版) 2015(10)

- [10].溶解的阳离子对微生物氧化二价铁的影响[J]. 铀矿冶 2008(04)

- [11].茶香中的收藏[J]. 中国报道 2012(07)

- [12].耐火材料中二价铁和三价铁含量的测定方法研究[J]. 耐火材料 2019(04)

- [13].滤料材质及二价铁污染对除铁除锰的影响[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [14].二价铁吸收,三价铁转运是怎么回事?[J]. 中国社区医师 2010(29)

- [15].电生二价铁滴定重铬酸钾恒电流库仑分析技术的研究及其在铀总量分析中应用[J]. 冶金分析 2014(02)

- [16].嗜酸性原核生物与二价铁矿物质作用机理及其对环境的影响[J]. 科协论坛(下半月) 2012(10)

- [17].四川德阳浅层地下水高含铁成因分析[J]. 吉林大学学报(地球科学版) 2009(05)

- [18].“铁的重要化合物”教学设计[J]. 化学教学 2010(09)

- [19].玻璃家族的聚会[J]. 发明与创新(中学时代) 2012(11)

- [20].李圭白院士:地下水除锰技术还不够成熟![J]. 给水排水动态 2016(04)

- [21].夏秋果园核心管理管要点[J]. 青海农技推广 2016(03)

- [22].Fe~(2+)及键合(Fe~(2+))铁对环境污染物治理的作用研究[J]. 广州化工 2015(20)

- [23].氰根桥联Fe(Ⅱ)自旋交叉配位化合物材料的研究进展[J]. 山东化工 2012(10)

- [24].DMT1在多巴胺能神经元变性中的作用研究[J]. 中国病理生理杂志 2011(02)

- [25].“制备Fe(OH)_2”的最佳实验方法[J]. 中小学实验与装备 2013(06)

- [26].二价铁活化过硫酸盐降解土壤中十溴联苯醚[J]. 环境工程学报 2016(12)

- [27].利用过硫酸盐阴极型微生物燃料电池降解蒽醌燃料活性艳蓝的研究[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [28].电镀液和预镀液中二价铁含量测定方法[J]. 中国设备工程 2020(03)

- [29].二价铁对地水源热泵空调系统的危害消除研究[J]. 科协论坛(下半月) 2012(12)

- [30].味精中微量铁的测定[J]. 中国调味品 2010(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ae961bfb3d980c0534592b7d.html