# 建筑给排水设计常见问题与对策解决分析

关键词：建筑工程；给排水；问题；解决措施

引言：

自从改革开放以来，我国建筑行业的发展极其迅速，尤其是随着人们生活质量的不断提高，对于建筑工程质量的要求也不断增高。在建筑工程当中，给排水工程作为其中关键的环节，其设计过程当中有着许多不能够忽视的问题。因此，想要实现质量性以及经济性的工程施工，对于建筑给排水工程的设计工作中存在的问题要提高重视，在进行施工时也要严格按照规范操作来进行，以此来将建筑物给排水工程的施工质量进行提高。

1建筑给排水设计中的常见问题

1.1给排水管道的间距问题

在建筑给排水设计及施工过程中，经常出现图纸表达的安装位置及距离，不能满足实际施工的要求，导致在施工安装管道时，因空间不够，无法按设计图纸完成施工。这样，因设计而导致的变更就在所难免了。某些工程甚至将原设计的污废分流，变成污废合流，减少管道安装的数量，才得以完成排水管道的安装工作。为了避免这类问题，就要求在设计时，按设计要求，对给排水各类管线进行定位，以保证设计时就充分考虑施工的实际需要。

1.2漏设倒流防止器

根据对管道设计经验可知，城市居民供水系统主要是利用管道从城市给水系统中分流至居民小区，因此，在建筑给排水设计中，需要在引入居民小区的管道上安装倒流阀，防止水流出现倒流现象。一般在城市给水系统中，水压会出现一定程度的波动，若分管道未安装倒流防止阀，可能会早知管网中水从压力高的一侧流向压力低的一侧，使得居民小区管道上安装的水表出现倒转现象，甚至可能会影响城市管网中的水资源出现污染现象，降低居民生活用水质量[1]。

1.3地漏设置不合理

地漏主要是指下水管道、化粪池等与室内的连接口，在地漏的传统设计中，主要依靠地漏自身结构形成水封，从而将管道与室内空气分隔开。但是在目前的建筑给排水设计中，对管道排水要求不严格，规范为对地漏的深度做明确的规定，而在管道排水时，水封在管道内部正压和负压作用下，若水封设计深度不足，可能会破坏水封，使得管道内部的有害气体进入到室内，对室内空气产生污染。而对于建筑工程安装中，企业为了降低安装成本，一般应用合适水封的地漏，该深度的水封不能达到标准水封的深度要求，会造成室内空气发生污染。此外，对于地漏水封的设置，应当设置在经常排水的房建，否则可能导致长时间内不排水导致地漏水封蒸发，造成室内空气污染。

1.4室内排水管与排水通气管设置不科学

在建筑室内排水管道设计时，存在一定的设计不合理现象，例如排水管道管径设计满足要求，从而在排水过程中容易使得排水管道出现堵塞现象，若排水管道堵塞，将会影响建筑室内正常的排水，且排水管道堵塞维修较为困难，维修成本较高。此外，在建筑卧室周围的排水管道选材时，选用塑料管作为排水管，而未进行排水管道的隔音设计，在排水管道使用过程中，可能会产生较大的噪声，且噪声沿着墙体和管道进行传播，从而对居民的正常生活产生一定的影响[2]。

2建筑给排水设计的有效解决对策

2.1按设计要求，充分考虑给排水管道的间距及各附件的安装距离

各管道中心间距及管道中心至墙面距离按最小尺寸布置原则，具体如下:①给排水、中水、消防立管外壁至墙面水平净距为50mm，如DN100的立管，管道中心至墙面的水平净距为110mm;DN50的立管，管道中心至墙面的水平净距为75mm，等;②给排水立管间管外壁水平净距60mm，如两根DN100的立管水平净距最少为170mm;③消防系统图立管管外壁水平净距为70mm，即两根DN100的消防立管的水平净距最少为180mm;④水表及前后直线管段(含表前阀门段)最小总长度按600mm考虑;⑤地漏连接立管的安装距离按300mm考虑，即地漏心与排水立管管道中心距离为300mm;⑥排水横管，当穿越地下室构(建)筑物外墙、结构水池、卫生间侧壁、首层及以上楼层室外墙体、室内砖墙及结构墙时，需要安装套管，排水横管间距最小按300mm考虑。

2.2设计倒流防止器

在建筑给排水设计中，需要在供水干管和供水环网之间设置倒流防止阀，确保供水管道内的水沿着单向流动，有效地防止了管道内部的水出现倒流。且实现了居民小区污水杜绝进入供水环网中，避免了城市干网中供水出现污染现象。同时，在供水干网中安装倒流防止阀时，需要注意以下事项:第一，倒流防止阀需要安装在引入管道上，且安装应保持水平;第二，倒流防止阀需要远离杂物，保持整洁干净，且安装位置应具有充足的空间，确保了后期方便维修;第三，倒流防止阀应与空气阻隔器、安全排水器共同使用，且空气阻隔器的出口需要接到排水管网或者下水管中，且出口点需要尽量远离积水点和杂物;第四，为了排水管道后期维修和试验的需要，需要在空气阻隔器与排水器间设置球阀，且在排水管道正常工作状态下处于开启状态。

2.3合理设计地漏水封

在进行建筑给排水地漏设计时，需要严格按照我国建筑设计相关规范要求，合理设计地漏水封深度，一般地漏水封设计深度需大于50mm，且在进行地漏选型时，需要选择不易蒸发和破坏的地漏。一般地漏设置在厨房或者卫生间等经常需要排水的房间。同时针对不常排下水的房间，可不设置地漏，宠儿避免了污浊气体进入室内，对室内空气产生污染。且对于不经常使用的厨房，可不设置地漏，但对于洗涤池需要设置合适的地漏，从而可以确保因疏忽忘关水龙头而导致淹没厨房。针对地漏使用中出现损坏而需进行更换，需要注意不可破坏地面的防水层。

2.4合理设计室内排水管与排水通气管

在建筑室内排水管设计时，需要选择合适尺寸的管径，一般横向布置的排水管径不应小于75mm，卫生间内干管直径需大于100mm，从而有效地确保了管道排水保持畅通，一定程度上可降低后期维护成本。同时，在排水通气管设计过程中，需要充分考虑屋面的状况，从而可有效地确保排水通气管比屋面高，可实现室外浊气进入室内，保障了室内空气质量。此外，在排水管道设计时，为了确保卧室内减少噪声，可使得排水管道远离卧室，或者采用新型的管材，例如UPVC螺旋管或UPVC管道，从而实现了降噪。且为了减少水流对管道侧壁的冲击力，可将排水管道设计成乙字型。

2.5重视给排水安装各个环节的质量控制

为了确保建筑给排水工程的安装质量，需要重视对给排水系统各个环节的安装质量。首先需要加强给排水系统安装质量把控的力度，严格落实质量管理工作到各个环节中，确保管理人员认真落实质量检查工作中，从而一定程度上确保了给排水管网安装质量;其次，需要完善给排水质量管理制度，根据安装经验，以及对给排水工程质量管理制度的运行状况分析，结合给排水工程项目逐渐完善质量监督制度[3]。

结束语

综上所述，建筑给排水是保证人们生活质量和水平的一项重要内容。建筑给排水施工中经常会出现很多不符合规范的问题，这会导致给排水管道寿命缩短，室内反臭味等现象，给居民生活带来了很多不便。提高给排水设计质量，可以基本解决给排水设施常见的问题。

参考文献

[1]单爱清.探讨建筑给排水设计中的常见问题与解决措施[J].中国外资,2013(05):210-212.

[2]郭云,陈英.建筑给排水设计中常见问题浅析[J].科技创新与应用,2017(16):244.

[3]王谋松.建筑给排水设计常见问题与解决措施[J].住宅与房地产,2017(29):91.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/af055051e544a59911011d8a.html