# 镜铁山矿铜矿全尾砂结构流胶结充填工艺研究及应用

### 论文摘要

针对镜铁山矿铜矿的开采现状及生产要求,通过研究采用全尾砂结构流体胶结充填工艺,并进行充填系统的设计及建设。通过运行,充填料浆的浓度稳定在68%～69%,充填料浆的灰砂比1:4～1:20灵活可调,充填料浆制备输送能力达到60～80m3/h,采矿揭露的一步骤充填体的强度达到了3.0MPa以上,能够满足二步骤矿柱回收的要求,为镜铁山矿铜矿二步骤矿柱的回采提供了有力的保障。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 开采技术条件

- 3 充填工艺方案

- 3.1 充填材料及充填工艺

- 3.2 充填材料试验

- 3.3 充填工艺流程

- 3.4 充填系统工艺参数

- ⑴充填系统生产能力

- ⑵充填系统工艺参数

- 4 充填系统建设及运行

- 4.1 全尾砂储存浓缩设施

- 4.2 水泥储存供料设施

- 4.3 充填料浆制备设施

- 4.4 充填料浆输送设施

- 4.5 自动控制系统

- 4.6 充填系统运行

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈大佼

关键词: 全尾砂,结构流,胶结充填,稳定可靠

来源: 酒钢科技 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 酒钢集团宏兴股份公司镜铁山矿

分类号: TD853.34

页码: 21-25

总页数: 5

文件大小: 785K

下载量: 61

### 相关论文文献

- [1].阶段空场嗣后充填胶结充填体力学强度模型研究[J]. 工程建设 2019(12)

- [2].阶段空场嗣后充填胶结充填体力学强度模型研究[J]. 中国钼业 2019(06)

- [3].胶结充填体微观参数定量分析及敏感度试验研究（英文）[J]. Journal of Central South University 2020(01)

- [4].我国黄金矿山下向胶结充填采矿法的技术进步研究[J]. 世界有色金属 2019(20)

- [5].高浓度胶结充填体单轴抗压强度增长规律研究[J]. 煤炭工程 2019(S1)

- [6].低温下胶结充填体温度场和强度时变规律研究[J]. 河北工程大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [7].胶结充填体动力试验及其爆破响应模拟研究[J]. 金属矿山 2020(07)

- [8].全尾砂胶结充填体分层特性试验研究[J]. 金属矿山 2020(08)

- [9].矿柱爆破回采对胶结充填体损伤影响试验研究[J]. 黄金科学技术 2020(04)

- [10].胶结充填体热-力-损伤行为模拟及试验分析[J]. 矿业研究与开发 2019(01)

- [11].膨润土对胶结充填体力学特性的影响[J]. 矿业研究与开发 2019(11)

- [12].胶结充填体力学特性的加载速率效应试验[J]. 哈尔滨工业大学学报 2016(09)

- [13].浅析我国黄金矿山下向胶结充填采矿法的技术进步[J]. 世界有色金属 2016(21)

- [14].块石胶结充填体循环加卸载损伤特性研究[J]. 有色金属工程 2016(06)

- [15].胶结充填体固结全程电阻率特性试验[J]. 中国矿业大学学报 2017(02)

- [16].阶段空场嗣后充填胶结充填体抗压强度研究[J]. 采矿与安全工程学报 2017(01)

- [17].废石胶结充填体与砂页岩合理匹配研究[J]. 采矿与安全工程学报 2017(02)

- [18].高阶段嗣后胶结充填体配比参数设计及工程优化[J]. 采矿与安全工程学报 2017(03)

- [19].废石充填在胶结充填中的应用[J]. 采矿技术 2017(04)

- [20].基于声发射不同骨料含量胶结充填体损伤过程试验研究[J]. 化工矿物与加工 2017(08)

- [21].探析我国黄金矿山下向胶结充填采矿法的技术进步[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(17)

- [22].采用新月柄杆菌分泌强力胶的胶结充填体自稳能力构建试验[J]. 金属矿山 2017(09)

- [23].循环荷载作用下胶结充填体声发射特征试验研究[J]. 有色金属科学与工程 2017(04)

- [24].尾砂胶结充填体力学性能与微观结构研究[J]. 中国矿业 2016(06)

- [25].矸石胶结充填材料合理配比研究[J]. 山东煤炭科技 2014(06)

- [26].温度和龄期对砾石砂胶结充填体物理力学性能的影响（英文）[J]. Journal of Central South University 2020(10)

- [27].胶结充填体受温度作用的影响分析[J]. 矿业研究与开发 2020(03)

- [28].低碱胶凝材料的尾矿胶结充填试样制备研究[J]. 冶金与材料 2020(01)

- [29].冲击载荷下胶结充填体的力学性能及能耗特征[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2020(08)

- [30].自动化控制在矿山胶结充填站的应用研究[J]. 世界有色金属 2019(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/afbdba0ab59035b12ca233a5.html