# 园林绿化反季节施工技术研究与应用李娜

天津市河西区公园管理所300211

摘要：现如今，城市化进程不断推进，园林绿化工程作为城市景观的重要组成部分，备受人们重视。城市化过程中园林绿化施工发挥出一定的推动作用，除了有效改善城市生态环境之外，还可以起到美化城市的效果，提高城市形象，改善人们生活质量。因此，文中具体探讨园林绿化施工反季节种植技术非常必要。

关键词：园林绿化；反季节；施工技术

引言：反季节种植技术在园林绿化施工中是十分常见且备受重视的一种技术，因为反季节种植技术突破了传统绿化植物的季节性种植限制，在任意施工工期内都能栽植苗木，为城市添加了更多的绿意。但是，该技术在实际应用中仍存在着一定的问题，如何提升反季节种植技术就显得尤为重要。笔者结合个人从事园林绿化施工工作的实践经验，从以下几个方面入手对反季节种植技术加以分析，以期能够为城市添加更多的绿意。

1.反季节种植技术

在传统的园林绿化施工中，通常选择春季种植是因为春季是万物复苏的季节，在这个季节植物的整体成活率较高，而一旦进入秋冬季节，则会大大降低绿化植物的成活率，且后期养护十分困难，因此，在传统园林绿化施工中，春季是主要的栽植季节。然而对于园林绿化施工而言，这项工作本身没有季节性，但是对施工工期有着苛刻的要求，因此，园林绿化施工与自然规律存在着较大的矛盾，严重限制了园林绿化施工的开展。反季节种植技术的出现，恰恰是基于现代科学的基础上演化出来的一种全新技术，不仅打破了传统绿化植物的季节性种植限制，还降低了大自然对绿化植物的影响，减少了对园林绿化建设的制约，即使在绿化植物不适合种植的时段内，应用反季节种植技术也能达到良好的绿化施工效果。因此，反季节种植在园林绿化施工过程中有着十分明显的优势。因为每一个植物的生长都具备其独特的习性，要想充分发挥反季节种植技术的作用，就必须掌握影响反季节植物种植成活率的基本要素，从此入手加以改善。植物本身的成活率受植物根系的再生能力、生长趋势的直接影响，因为植物的生存与生长都需要根系吸收养分与水分，再通过光合作用产生平衡消耗，保证植物的健康成长。如果此时的根系无法吸收充足的养分与水分，那么势必无法产生平衡消耗，就会严重影响植物的健康生长。植物长势还受到栽植技术与后期养护工作的影响，根据植物特性可知，春季是植物长势最好的时间，而夏季与冬季则会对植物的成长产生一些负面影响，使植物的再生能力变弱。

2.反季节种植技术

2.1苗木选择

在选择苗木时，除了要满足园林设计所要求的规格之外，还应选择足够粗壮并且生长情况良好的苗木。同时，选择的苗子最好移植期较短。（一般来说，移植时间最长不超过理工作年）为了将根须损害程度降到最低，种植的植物根须必须要和球状的泥土一起栽种，对投入使用的球状泥土的大小、轻重、性能等都要经过精密检测。从而确保可以提升反季节种植技术的树苗成活率。

2.2种植地考虑

种植地的选择对种植效果有着很大影响，反季节种植可能会影响到植物正常生长，所以在反季节植物栽种时，同样要讲究因地制宜。由于土壤质量对树苗生长有直接影响，所以在种植之前要对土壤做全面分析。首先要保证适当的薄厚程度、肥力、松软度和透气性，确保植物的根系具有足够的生长空间。同时，要用检测设备对土壤的相关化学指标进行检测，确保其中不含毒性，从而避免种植苗木之后由于土壤问题对其造成的不利影响。

2.3种植前科学修剪

为了保证苗木在移栽之后能够较好进行光合作用，在移栽之前要对苗木进行合理专业的剪修，保证其正常生长，提高成活率。在移植苗木前，要对其根系进行修剪，将病虫根、劈裂根等进行剪除，并根据其生长情况对树冠进行合理修剪，确保其根叶之间水分输送的平衡。对于常绿树种，如松树，要适当增强修剪力度。对于珍贵树种，则要减少树冠的修剪量[1]。

2.4假植

假植是一种苗木栽种或出圃之前惯用的临时性保护措施。为树苗在假植之前，为了减少水分流失，要去除部分枝叶，从而保证其成活率。去除枝叶多少的主要依据是植被根系的损伤程度，由于两者呈现正相关，根系损伤较小的植被，枝叶去除较少，根系损失程度越重，需要去除的枝叶就越多。

2.5栽后浇灌

水的合理浇灌对植被的生长起着至关重要的作用。而由于反季节种植技术在植被种植中的非常规性，在园林绿化施工中使用反季节种植技术时，对于水的浇灌次数要求更为严格。反季节种植的苗木，为了保持其正常生长发育，其浇灌次数相比于常规季节栽种的树木要多一些，同时在对其根部浇灌时应当掺入适量的毛状根抑制剂。同时，要在确保浇水及时的条件下保证其合理性，一般情况下，浇水的适宜时间是栽种后的2~3小时，浇水标准次数为3次。通常采用喷洒的浇水方式来浇灌顶部，频率保持在每天2次，在具体实施中，还要参照实际情况进行增减。

2.6苗木的后期养护

种植苗木结束之后，施工需要利用科学合理有效的方式来加强植物的成活几率，就需要施工工作人员利用有效的措施来实现苗木施工养护工作。要先为植物浇适当的水，这是确保植物生长最基础最关键的措施。为植物浇水的量要严格按照植物生长需求与生长环境的土壤性质来决定。若在冬季，降水量低，苗木入土后，要为苗木提供充分的水。另外，还需要为苗木施肥，为苗木适宜的施肥，让土壤可以尽可能的把肥料当中的有机物成分吸收进去，有效改善土壤性质的基础上，提高土壤肥力，加大土壤透气性质[2]。园林绿化施工过程中，采用反季节种植技术展开植物栽种，最常用的方法是根外施肥，在苗木根部外周展开施肥，把施肥周期控制在每二到三个月一次。施肥结束之后，为植物搭设支架，不仅可以预防外力给植物带来伤害，而且还可以预防植物表层受外部因素的影响产生损伤。

3.反季节栽种中注意的问题

3.1栽种过程中应注意的问题

在将移栽苗木放入坑洞时一定要注意力度的把握，在苗木的体积较大时，要避免其受到剐蹭而产生损伤；务必将其安置妥当后再进行球状泥土的包装去除工作，以便让其和环境土壤充分接触，使苗木能充分吸收营养物质；为了避免雨水过多时由于坑洞排水性能差导致苗木根部烂根的情况，有必要将在植物的底部垫设一定数量的石块，以此增强坑洞的透气性和排水性能，为苗木成活以及健康生长提供有利条件。

3.2栽后养护中应注意的问题

造成植被死亡的一个重要原因就是后期养护不当，在园林绿化反季节种植中，尤其要重视植被移栽后的养护工作，保证树木在移栽后能够健康成长。在苗木移栽之后，应该根据不同苗木的要求进行除草、浇水、中耕、施肥、防虫害等工作。在夏季高温季节要注意早晚浇水保苗，并建设遮阳棚。同时，要根据园艺要求，及时使用一些保护性的灭菌药剂，避免使用高残留的农药，从而提高植物的成活率[3]。

结论

简而言之，反季节植物种植技术作为城市绿化施工中普遍使用的方法，从根本上提高了非季节性植物的栽植成活率，从而缩短了绿化施工周期确保了园林绿化建设的高效进行，在目前园林绿化工程施工的过程中尤为关键。当然，反季节种植技术在应用时仍存在诸多问题，在实际应用时对其实施优化控制也具有十足的必要性。

参考文献：

[1]高爱玲.浅析园林绿化施工中的反季节种植技术[J].建材与装饰，2018（43）：81-82.

[2]凌育奇.园林绿化施工中的反季节种植技术[J].绿色环保建材，2018（09）：239+242.

[3]王涛.反季节种植技术在园林绿化施工中的应用分析[J].城市建设理论研究（电子版），2019（25）：188.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b020d509e67baf5055497e90.html