# 四组分论文_郭翠翠,王振南,范大申,边哲

导读:本文包含了四组分论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:四组,隔板,沥青,水化,多晶硅,黄芩,磷酸。

### 四组分论文文献综述

郭翠翠,王振南,范大申,边哲[1]（2019）在《催化裂化原料油四组分测定方法研究》一文中研究指出催化裂化原料油中四组分的测定结果,反映了石油的族组成及石油的特点。精确度高,重复性好的测定结果可以指导催化裂化的生产操作、工艺的改进和优化。本文根据现行的NB/SH/T 0509-2010(《石油沥青四组分测定法》)的测定方法,提出了方法改进、操作要求等,以提高催化裂化原料油四组分的测量精度,并对该方法日后的完善修订有借鉴意义。(本文来源于《山东化工》期刊2019年09期）

张恩浩[2]（2019）在《沥青四组分含量对其流变性能影响的研究》一文中研究指出作为沥青材料的基本化学组成成分,四组分对沥青流变性能有十分重要的影响。目前国内外研究者们对于沥青材料流变性的研究主要集中于对比分析不同种类的基质/改性沥青,老化前后的沥青和掺加不同改性剂及外掺剂之后的沥青流变性能的差异,而关于四组分含量变化对沥青流变性影响的研究则较为匮乏。同时,现有的沥青材料流变性测试主要依赖于动态剪切流变仪,该设备能够对沥青材料的宏观流变性进行测试,却不能深入探索沥青材料的微观流变性。因此,研究四组分含量对沥青流变性能的影响,探索沥青材料微观流变性能测试新设备、新方法,对认识沥青材料性能和提升其路用表现具有十分重要的意义。本文研究了四组分含量变化对沥青材料宏、微观流变性能的影响。首先基于规范中的四组分分离方法,将两种不同标号的基质沥青进行分离得到纯净的四组分,并按照一定的比例回掺进原基质沥青之中,得到改变其四组分含量的衍生沥青。基于原基质沥青及其衍生沥青研究四组分含量变化对沥青材料宏观流变性的影响,利用动态剪切流变仪测试不同沥青在动、静态荷载下黏弹性的变化规律。分析四组分含量改变对沥青复数模量、相位角、蠕变柔量和松弛模量等黏弹参数的影响。为丰富沥青材料流变性的研究方法,弥补测试设备单一造成的沥青材料微观流变性研究的不足,首先利用原子力显微镜对沥青微观形貌及其基本力学信息进行测试。分析四组分含量变化对沥青微观形貌的影响,初步分析不同形貌可能对应的化学组分。同时探究组分含量变化对沥青材料微表面黏附力、DMT模量和耗散能的影响。借鉴生命科学领域有关细胞和蛋白等生物材料微观黏弹特性的测试方法,选用目前较为常用的模型对测试曲线进行拟合,得到沥青材料的微观流变参数曲线。最后,将微观流变参数曲线与宏观测试结果进行比较,分析宏微观流变特性测试结果的差异。本文研究了四组分含量变化对沥青宏、微观流变性能的影响。对沥青材料微观流变性的测试方法、拟合模型进行了初步的探索。阐述了四组分对沥青宏、微观黏弹特性的影响,对比分析了宏微观黏弹参数曲线的差异,为了解沥青化学组分对其宏观性能的影响和沥青材料微观流变性的深入研究奠定了一定的基础。(本文来源于《东北林业大学》期刊2019-04-01）

李晓楚[3]（2019）在《石油沥青四组分检测方法探究》一文中研究指出沥青的化学组成决定了其物化性能和使用性能,高精度且重复性好的沥青组分测定结果,可以对沥青类防水材料的生产操作、工艺改进和性能优化起到很好的指导作用。通过实验对沥青组分分析方法和实际操作进行探究讨论,对目前使用较为普遍的NB/SH/T 0509—2010《石油沥青组分测定法》提出改进建议,以期更加准确地测定沥青的实际组分。(本文来源于《中国建筑防水》期刊2019年02期）

王德辉,史才军[4]（2018）在《水泥-硅灰-矿粉-粉煤灰四组分水泥基超高强混凝土的硬化过程》一文中研究指出为了研究水泥-硅灰-矿粉-粉煤灰胶凝体系下超高强混凝土(UHSC)的硬化过程,采取正交设计,研究了硅灰、矿粉、粉煤灰和水胶比对UHSC水化、微观结构和强度的影响。掺入硅灰降低了UHSC的氢氧化钙(CH)含量和孔隙率,在一定掺量下可提高UHSC的抗压强度。掺入矿粉降低了UHSC的CH含量,在一定掺量下降低了孔隙率,提高了强度。掺入粉煤灰降低了UHSC的CH含量和早期强度,但增大了其早期孔隙率。UHSC的CH含量和孔隙率和水胶比成正比,强度和水胶比成反比。(本文来源于《硅酸盐通报》期刊2018年12期）

徐明华[5]（2018）在《手性磷酸催化的不对称Ugi四组分反应》一文中研究指出Ugi反应最早报道于1959年,是指将一分子醛或酮、一分子胺、一分子羧酸以及一分子异腈通过一锅法缩合生成具有类多肽结构的α-酰氨基酰胺的四组分反应.α-酰胺基酰胺结构广泛存在于各种生物活性分子、天然产物和药物分子中(图1),在新药发现中是一类优势骨架,也是一些重要有机分子的功能单元,因此这类化合物的合成一直是有机和药物化学家们关注的热点.(本文来源于《科学通报》期刊2018年31期）

王素贤,何银凤,高亚丽,王燕,朱怀工[6]（2018）在《四组分隔板塔用于叁氯氢硅分离的模拟研究》一文中研究指出对用于四组分分离的Kaibel隔板塔和完全热耦合隔板塔4-DWC在多晶硅还原工段中分离叁氯氢硅的应用进行了模拟研究。首先,将不同结构的复杂塔简化为在热力学上等效的简单塔序列流程,利用简捷法设计计算得到初值;再利用严格模拟进行参数优化和模拟计算。结果表明:与常规叁塔顺序分离流程相比,Kaibel隔板塔可节约能耗26.43%,4-DWC节约能耗36%,设备数量大大减少。(本文来源于《化学工业与工程》期刊2018年05期）

王素贤,何银凤,高亚丽,王燕,朱怀工[7]（2018）在《四组分隔板塔用于叁氯氢硅分离的模拟研究》一文中研究指出对用于四组分分离的Kaibel隔板塔和完全热耦合隔板塔4-DWC在多晶硅还原工段中分离叁氯氢硅的应用进行了模拟研究。首先,将不同结构的复杂塔简化为在热力学上等效的简单塔序列流程,利用简捷法设计计算得到初值;再利用严格模拟进行参数优化和模拟计算。结果表明:与常规叁塔顺序分离流程相比,Kaibel隔板塔可节约能耗26.43%,4-DWC节约能耗36%,设备数量大大减少。(本文来源于《化学工业与工程》期刊2018年05期）

王福臣[8]（2018）在《六路四组分气体循环检测控制系统》一文中研究指出本文设计了一种循环检测控制系统,通过PLC系统控制防爆电磁阀循环动作,实现对不同监测点的气体成分检测,并通过触摸屏显示各个检测管路工作状态和气体成分含量。(本文来源于《中国新技术新产品》期刊2018年16期）

刘艳丽,周永妍,王文鹏,李龙龙,姜国志[9]（2018）在《HPLC法同时测定丹灯通脑胶囊中四组分含量》一文中研究指出目的:建立HPLC同时测定丹灯通脑胶囊中葛根素、野黄芩苷、丹酚酸B与丹参酮ⅡA的方法。方法:采用HPLC法,色谱柱为Inerstil-ODS-SP(250 mm×4.6 mm,5μm);流动相为乙腈-0.1%磷酸水溶液梯度洗脱;流速1 m L·min~(-1);检测波长为280 nm;柱温为30℃。结果:葛根素、野黄芩苷、丹酚酸B、丹参酮ⅡA分别在3.85~115.41μg·m L~(-1)(r2=0.999 8)、5.77~173.22μg·m L~(-1)(r2=0.999 9)、11.47~344.07μg·m L~(-1)(r2=0.999 8)和2.08~62.04μg·m L~(-1)(r2=0.999 9)质量浓度范围内与峰面积具有良好的线性关系;平均回收率(n=9)分别为100.4%,100.4%,99.4%和99.8%。结论:该方法简便、专属、重复性好,可作为丹灯通脑胶囊的质量控制方法。(本文来源于《中国新药杂志》期刊2018年14期）

胡笛,李玉洋,肖承坤,段爱军[10]（2018）在《四组分微乳液中多孔SiO_2材料的合成及DBT HDS性能研究》一文中研究指出近来,不同程度的雾霾天气笼罩着我国各大城市,给人们的呼吸系统和出行造成了诸多危害。研究发现,机动车尾气的任意排放是造成雾霾天气的主要来源之一,且机动车尾气中的硫化物是主要污染物之一。针对机动车尾气中硫化物的排放问题,世界各国都制定了日益严格的环保法规及燃料油的质量标准。目前,加氢工艺技术是低硫及超低硫清洁柴油大规模生产的主要手段,而新型高效的加氢脱硫(HDS)(本文来源于《第十一届全国环境催化与环境材料学术会议论文集》期刊2018-07-20）

### 四组分论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

作为沥青材料的基本化学组成成分,四组分对沥青流变性能有十分重要的影响。目前国内外研究者们对于沥青材料流变性的研究主要集中于对比分析不同种类的基质/改性沥青,老化前后的沥青和掺加不同改性剂及外掺剂之后的沥青流变性能的差异,而关于四组分含量变化对沥青流变性影响的研究则较为匮乏。同时,现有的沥青材料流变性测试主要依赖于动态剪切流变仪,该设备能够对沥青材料的宏观流变性进行测试,却不能深入探索沥青材料的微观流变性。因此,研究四组分含量对沥青流变性能的影响,探索沥青材料微观流变性能测试新设备、新方法,对认识沥青材料性能和提升其路用表现具有十分重要的意义。本文研究了四组分含量变化对沥青材料宏、微观流变性能的影响。首先基于规范中的四组分分离方法,将两种不同标号的基质沥青进行分离得到纯净的四组分,并按照一定的比例回掺进原基质沥青之中,得到改变其四组分含量的衍生沥青。基于原基质沥青及其衍生沥青研究四组分含量变化对沥青材料宏观流变性的影响,利用动态剪切流变仪测试不同沥青在动、静态荷载下黏弹性的变化规律。分析四组分含量改变对沥青复数模量、相位角、蠕变柔量和松弛模量等黏弹参数的影响。为丰富沥青材料流变性的研究方法,弥补测试设备单一造成的沥青材料微观流变性研究的不足,首先利用原子力显微镜对沥青微观形貌及其基本力学信息进行测试。分析四组分含量变化对沥青微观形貌的影响,初步分析不同形貌可能对应的化学组分。同时探究组分含量变化对沥青材料微表面黏附力、DMT模量和耗散能的影响。借鉴生命科学领域有关细胞和蛋白等生物材料微观黏弹特性的测试方法,选用目前较为常用的模型对测试曲线进行拟合,得到沥青材料的微观流变参数曲线。最后,将微观流变参数曲线与宏观测试结果进行比较,分析宏微观流变特性测试结果的差异。本文研究了四组分含量变化对沥青宏、微观流变性能的影响。对沥青材料微观流变性的测试方法、拟合模型进行了初步的探索。阐述了四组分对沥青宏、微观黏弹特性的影响,对比分析了宏微观黏弹参数曲线的差异,为了解沥青化学组分对其宏观性能的影响和沥青材料微观流变性的深入研究奠定了一定的基础。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 四组分论文参考文献

[1].郭翠翠,王振南,范大申,边哲.催化裂化原料油四组分测定方法研究[J].山东化工.2019

[2].张恩浩.沥青四组分含量对其流变性能影响的研究[D].东北林业大学.2019

[3].李晓楚.石油沥青四组分检测方法探究[J].中国建筑防水.2019

[4].王德辉,史才军.水泥-硅灰-矿粉-粉煤灰四组分水泥基超高强混凝土的硬化过程[J].硅酸盐通报.2018

[5].徐明华.手性磷酸催化的不对称Ugi四组分反应[J].科学通报.2018

[6].王素贤,何银凤,高亚丽,王燕,朱怀工.四组分隔板塔用于叁氯氢硅分离的模拟研究[J].化学工业与工程.2018

[7].王素贤,何银凤,高亚丽,王燕,朱怀工.四组分隔板塔用于叁氯氢硅分离的模拟研究[J].化学工业与工程.2018

[8].王福臣.六路四组分气体循环检测控制系统[J].中国新技术新产品.2018

[9].刘艳丽,周永妍,王文鹏,李龙龙,姜国志.HPLC法同时测定丹灯通脑胶囊中四组分含量[J].中国新药杂志.2018

[10].胡笛,李玉洋,肖承坤,段爱军.四组分微乳液中多孔SiO_2材料的合成及DBTHDS性能研究[C].第十一届全国环境催化与环境材料学术会议论文集.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b0e064d34001f3c698f5287b.html