# 预热时间论文-于军辉,李小宁,郭周强,于海慧,吕亮亮

导读:本文包含了预热时间论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:Zr-4棒材,空气湿度,放置时间,氧化膜

### 预热时间论文文献综述

于军辉,李小宁,郭周强,于海慧,吕亮亮[1]（2018）在《空气湿度与放置时间对750℃/0.5 h预热后Zr-4棒材氧化行为的影响研究》一文中研究指出研究了空气湿度(10%～95%)和放置时间(1～5 h)对750℃/0.5 h预热后Zr-4棒材氧化行为的影响。通过样品氧化增重研究了实验后的Zr-4棒材的增重趋势;采用扫描电镜(SEM)和X射线衍射(XRD)研究了氧化层的显微组织和相组成。结果表明:随着空气湿度和保温时间的增加,Zr-4棒材的氧化增重增加。Zr-4棒材分别在10%、60%、85%、95%空气湿度下放置1h后,所有样品表面均为ZrO_2产物。在湿度为25%,原始态、保温时间为1、5 h的条件下(750℃/0.5 h预热后),Zr-4棒材表层的物相和化学成分转化过程为α-Zr→t-ZrO_2/m-ZrO_2→m-ZrO_2。(本文来源于《热加工工艺》期刊2018年20期）

曹海娇,魏英华,赵洪涛,吕晨曦,毛耀宗[2]（2018）在《Q345钢预热时间对熔结环氧粉末涂层防护性能的影响Ⅱ:涂层体系失效行为分析》一文中研究指出通过EIS研究了210℃下基体的预热时间对熔结环氧粉末涂层/Q345钢体系失效行为的影响,利用SEM和EDS对涂层底部金属表面的腐蚀产物进行了分析,探讨了涂层体系结合性能与涂层下金属基体腐蚀过程的相关性。结果表明,基体的预热时间对涂层体系结合性能影响显着,结合性能的差异导致涂层下金属基体腐蚀过程不同。基体预热时间为0和2 h时,涂层体系结合性能差,涂层/金属界面处富氧,涂层下金属腐蚀反应开始较早,阴极反应主要为O_2还原反应,金属基体腐蚀向纵深发展速率快,金属基体易发生点蚀;基体预热时间为6和12 h时,涂层体系结合性能好,涂层下金属腐蚀反应开始较晚,涂层/金属界面处贫氧,铁氧化物参与阴极反应,金属基体腐蚀横向发展快,更接近于均匀腐蚀行为。(本文来源于《中国腐蚀与防护学报》期刊2018年03期）

曹海娇,魏英华,赵洪涛,吕晨曦,毛耀宗[3]（2018）在《Q345钢预热时间对熔结环氧粉末涂层防护性能的影响Ⅰ:界面结合性能分析》一文中研究指出通过拉伸实验和湿附着力评级实验,研究了210℃下基体的预热时间对熔结环氧粉末涂层/Q345钢界面结合性能的影响。结果表明,预热时间对涂层体系结合性能影响显着,Q345基体在210℃下预热6 h其结合性能达到最佳。采用CLSM、AFM和XPS等表面测试技术分别对基体表面形貌、粗糙度和化学成分进行表征,并探讨基体表面状态与涂层体系结合性能的相关性。结果表明,预热处理使得Q345基体表面生成致密氧化膜,氧化膜成分由外到内依次为Fe_2O_3层和Fe_3O_4层。随着预热时间延长,表层Fe_2O_3厚度基本不变,内层Fe_3O_4逐渐增厚,基体表面粗糙度改变;基体表面粗糙度的改变影响涂层体系结合性能。(本文来源于《中国腐蚀与防护学报》期刊2018年02期）

沈立人[4]（2017）在《对电子衡器“预热时间试验”的认识》一文中研究指出电子衡器的预热时间长短,是与组成这个装置的器件和外壳散热情况及环境温度所决定的,是这个产品标准问题;而在规定的预热时间之外,是否能够保证产品的计量性能,是计量检定工作的范畴。对于大型衡器的预热时间试验,是否可以加载比较小的载荷,在几个时间节点反复加载,卸载后检测零点误差在允许误差范围内?(本文来源于《衡器》期刊2017年07期）

陆杰[5]（2017）在《光源预热时间对EMC测试结果的影响》一文中研究指出GB 17743-2007标准中照明设备工作条件对于光源稳定测试的时间要求有明确规定:测量试验之前,应遵守稳定的预热时间要求,除制造商另有规定外,光源应工作到稳定状态。然而有些灯具的检测结果却与这些规定预热时间有着很大的关联。文中通过骚扰电压试验对延长光源预热时间进行总结及归纳。(本文来源于《光源与照明》期刊2017年02期）

王均国,王言之[6]（2016）在《电子衡器的预热期间的检查和预热时间试验》一文中研究指出衡器的国际建议中,有关电子衡器的预热规定有两条:预热期间的检查和预热时间试验,多年来我国衡器界有诸多疑问,本文对此进行了分析和解答。(本文来源于《衡器》期刊2016年12期）

陈璐[7]（2016）在《哥伦比亚艺术家与中国社区民众共舞》一文中研究指出作为2016“中拉文化交流年”开幕演出，“中拉时间”于3月24日和25日在北京天桥艺术中心上演，多个拉美艺术团体和艺术家日前已陆续来到中国。3月18日，首批抵达的哥伦比亚舞蹈家走进北京朝阳区叁里屯街道，与社区民众进行近距离交流。中拉舞蹈共切磋，欢声笑语满(本文来源于《中国文化报》期刊2016-03-24）

李文燕,于凤玲[8]（2015）在《预热时间对脉动真空灭菌器BD测试的影响》一文中研究指出目的:探讨预热时间对脉动真空灭菌器BD测试的影响。方法:在室外温度16~26℃,保持室内温度23~28℃的情况下,灭菌器夹套压力预热至0.2 MPA后,再预热四组不同的时间,用管腔型BD-PCD分别对山东新华公司生产的XG1DWU-1.2B型号的2台脉动真空灭菌器同时进行BD测试。结果:对于同一型号的灭菌器,在相同的条件下,夹层压力到达0.2 MPA后,再预热5 min,8 min,10 min和15 min四组不同时间,5 min,8 min和10min较15 min更难以合格。结论:在环境因素相同的情况下,并逐一排除设备和其他的因素后,灭菌器夹层压力到达0.2 MPA后,再预热15 min,管腔型PCD做BD模拟测试合格率更高。(本文来源于《赣南医学院学报》期刊2015年01期）

陈立[9]（2015）在《临界流文丘里喷嘴标准装置的预热时间试验》一文中研究指出采用临界流文丘里喷嘴标准装置进行检定工作时,由于被检表到标准喷嘴之间存在管容,在检定过程中管容内介质的压力和温度会发生一定变化,如果预热时间不够,管容介质温度、压力未达到平衡,对气体流量计的检定,尤其是对小口径气体流量计小流量点的检定会产生不可忽略的影响。为避免出现对被检流量计给出的错误判定结论,特开展了不同长度预通气时间的测试试验。预通气时间越长,测量结果越接近平均值;预通气时间在60 s以上时,测量流量计系数一致性非常好;流量点越大,测量结果一致性越好。(本文来源于《油气田地面工程》期刊2015年02期）

陈文忠[10]（2014）在《预热入味的时间与配料控制和把握》一文中研究指出烹饪中的色香味形,需要通过整个过程去有效的体现出来,而且在时间预热的限制和时间把握上有效的进行控制。预热的关键时机与入味的有效搭配,形成了烹饪中的味道,任何一道美食,都是热量和味道的有效综合体现,达到完美的程度,有效的预热和味道能够将我们对于烹饪的理解融入到当中去。(本文来源于《科技致富向导》期刊2014年35期）

### 预热时间论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

通过EIS研究了210℃下基体的预热时间对熔结环氧粉末涂层/Q345钢体系失效行为的影响,利用SEM和EDS对涂层底部金属表面的腐蚀产物进行了分析,探讨了涂层体系结合性能与涂层下金属基体腐蚀过程的相关性。结果表明,基体的预热时间对涂层体系结合性能影响显着,结合性能的差异导致涂层下金属基体腐蚀过程不同。基体预热时间为0和2 h时,涂层体系结合性能差,涂层/金属界面处富氧,涂层下金属腐蚀反应开始较早,阴极反应主要为O_2还原反应,金属基体腐蚀向纵深发展速率快,金属基体易发生点蚀;基体预热时间为6和12 h时,涂层体系结合性能好,涂层下金属腐蚀反应开始较晚,涂层/金属界面处贫氧,铁氧化物参与阴极反应,金属基体腐蚀横向发展快,更接近于均匀腐蚀行为。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 预热时间论文参考文献

[1].于军辉,李小宁,郭周强,于海慧,吕亮亮.空气湿度与放置时间对750℃/0.5h预热后Zr-4棒材氧化行为的影响研究[J].热加工工艺.2018

[2].曹海娇,魏英华,赵洪涛,吕晨曦,毛耀宗.Q345钢预热时间对熔结环氧粉末涂层防护性能的影响Ⅱ:涂层体系失效行为分析[J].中国腐蚀与防护学报.2018

[3].曹海娇,魏英华,赵洪涛,吕晨曦,毛耀宗.Q345钢预热时间对熔结环氧粉末涂层防护性能的影响Ⅰ:界面结合性能分析[J].中国腐蚀与防护学报.2018

[4].沈立人.对电子衡器“预热时间试验”的认识[J].衡器.2017

[5].陆杰.光源预热时间对EMC测试结果的影响[J].光源与照明.2017

[6].王均国,王言之.电子衡器的预热期间的检查和预热时间试验[J].衡器.2016

[7].陈璐.哥伦比亚艺术家与中国社区民众共舞[N].中国文化报.2016

[8].李文燕,于凤玲.预热时间对脉动真空灭菌器BD测试的影响[J].赣南医学院学报.2015

[9].陈立.临界流文丘里喷嘴标准装置的预热时间试验[J].油气田地面工程.2015

[10].陈文忠.预热入味的时间与配料控制和把握[J].科技致富向导.2014

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b157caf5139c53b2a68ac243.html