# 屋面防水工程施工中的技术要点分析

梁珊

湖南六建装饰设计工程有限责任公司湖南长沙410000

摘要：屋面防水工程作为房建工程保证其质量合格的决定性因素，虽然其施工技术已在不断地提升和进步，但是在实际的工程建设过程中还存在诸多的问题。因此，在施工过程中就要求技术人员针对这些问题不断地进行研究和总结，逐渐提升房屋建筑的屋面防水性能，以此来有效保证建筑工程的施工质量安全。

关键词：屋面防水工程；施工建设；技术要点

引言：

随着我国社会经济水平的稳步发展，我国城市化进程的脚步不断地在加快，建筑行业也随之发展的越来越稳健。屋面防水工程作为房屋建筑项目在施工过程中的重点工作内容，虽然随着21世纪科学技术的不断发展而取得了较大的进步和提升，但是就我国现阶段的房建工程施工建设来看，屋面防水工程中的施工问题仍然没有得到彻底地解决，这对于房建工程质量安全有着严重的影响，极其不利于我国建筑事业的可持续发展。

一、屋面防水工程施工建设过程中存在的问题

（一）施工材料问题

屋面防水工程作为工程项目建设的重点施工内容，其防水材料的合理应用对于屋面防水工程施工质量的提高有着积极的作用。但是就我国现阶段的防水材料市场而言，由于材料市场规模的逐渐扩大，以及缺乏严格的监管体系，致使我国当前的建筑材料市场还有着一定的局限性，从根本上降低了我国屋面防水工程的施工效果。

（二）施工质量问题

就我国当前的屋面防水工程而言，由于其施工过程复杂、工序繁多，所以在实际的施工过程中就会出现各种各样的施工质量问题，例如施工技术人员的专业素质以及工作能力不高致使施工质量无法满足工程设计的具体要求，从而导致屋面防水工程的施工质量不合格。

二、屋面防水工程施工建设时常用的施工工艺

在我国现阶段的工程建筑过程中，屋面防水工程作为房屋建设的重点工作内容，保证其施工质量的合格性和安全性对建筑工程的整体性能有着积极地影响。因此，在我国现阶段的屋面防水工程施工过程中，对于施工工艺的应用，其详情内容如下图所示：

图1屋面防水工程施工工艺的原理方法

三、我国建筑工程屋面防水工程等级设防及材料选用

在我国现阶段的房屋建设过程中，对于屋面防水工程的施工建设，施工作业人员应遵循“合理设防、放排结合、因地制宜、综合治理”的原则，从而来有效地提高房屋建筑的质量安全，维护室内正常环境，保证其免遭雨水侵蚀和渗透[3]。具体的等级设防要求与材料选用如表1所示：

四、我国屋面防水工程施工建设技术要点分析

（一）房建工程屋面找平层铺设

在屋面防水工程建设过程中，施工建设人员在对屋面找平层进行施工作业之前，首先要对建设基层进行彻底的清理，以此来保证其屋面基层的干净整洁，有利于在对找平层进行防水材料铺设时不会受到垃圾、污染的干扰。其次，由于找平层作业西药铺设沥青以及混凝土等建筑材料，因此施工作业人员在铺设前期要对所铺设的屋面底层进行洒水浸润，以此来提高其湿润度。再次，施工作业人员在进行混凝土的铺设时，在浇筑作业的过程中一定要借助一些相关工具来对铺设底层进行滚轧，从而来有效地提高其密实性。

（二）房建工程屋面找平层排水

在我国现阶段的屋面防水工程建设时，施工建设人员不仅要保证其防水层的铺设质量，还要对屋面的排水工作进行合理的设计。在具体的施工作业过程中，施工人员首先要确保排水檐沟的坡度值介于2%-3%之间，以此来为找坡工作的顺利开展做准备，具体的找坡方法主要有两种，其一就是如若坡度值为2%，施工作业人员在找坡是可以通过材料来完成；其二就是如若坡度值等于3%时，就可以通过结构来开展找坡工作。也就是说，在对屋面进行排水设计时，其檐沟的纵向坡度的坡度值通常都在1%以上，且檐沟沟底的最大落差数值不会大于200mm。除此之外，对于一定范围（直径500mm，以水落口为圆心的圆形范围）内的排水坡度，其最小值都应该要控制在5%以上，这样才能够使檐沟有效地进行排水作业。构造图如下：

图2檐沟构造示意图

（三）屋面防水层分隔缝的设置

在屋面防水工程的施工建设过程中，防水层分隔缝一般都处于屋面与防水层的中间位置，可想而知其在屋面防水层的铺设过程中发挥着多么重要的作用。因此，在对防水层分隔缝进行设置时，由于分隔缝需要贯穿整个防水层，所以其设置深度不得低于1.5m，从而才能够有效地保证防水层的防水性能。除此之外，对于用细石混凝土和补偿收缩型混凝土浇筑的屋面防水层，其分隔缝的设置宽度应该控制在20mm-40mm之间，以此来从根本上减少防水层的伸缩变形现象，防治混凝土结构在遇到天气变化时产生不规则的裂缝，引发渗透问题。

结语：

总而言之，屋面防水工程作为我国建筑工程质量安全的重要保障，在具体的施工建设过程中，施工作业人员一定要从根本上提高其自身的施工技艺，以此来对屋面防水工程的施工技术要点进行更好的掌控，从根本上提高我国工程建筑的防水性能，有效地保障房建工程在投入使用的过程中不会出现屋面渗透现象，从而来来为我国建筑施工技术水平的提高奠定坚实的基础。

参考文献：

[1]张小伟.土木工程施工中建筑屋面防水技术探讨[J].建材与装饰，2018，14（43）：31-32.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b160ade97539f6acbf709dc1.html