# 建筑给排水工程常见渗漏问题及解决方法夏海哲

1.身份证号码：65402119891228xxxx；2.身份证号码：41032919771205xxxx

摘要：随着我国社会经济的迅速发展，国内的城市化规模正在逐渐增大，从而人们对建筑的要求也越来越高，这对我国的房地产行业和建筑行业提出了更高的要求，在整个建筑工程中，由于给排水设施贯彻着人们生产生活的多个方面，所以对建筑给排水提出了挑战，伴随着建筑给排水施工中的各种具体问题，为了促进建筑给排水工程施工质量，针对不同的问题，提出一定的解决措施与方案。

关键词：建筑；给排水工程；常见渗漏问题；解决方法

引言

建筑给排水是现代建筑的重要组成部分，通过水的供给和污水排出，完成建筑内的用水需求。渗漏是建筑给排水工程的常见问题。为做好渗漏管理，需要认真分析渗漏问题，探讨渗漏的原因，采取针对性的方法处理渗漏问题。

1建筑给排水工程常见渗漏问题

1.1房屋建筑给排水材料质量问题

由于一些建筑工程队对给排水施工中材料的选用不重视，甚至会选用一些不合格的、质量不过关的材料，造成管道渗水漏水，使其使用寿命缩短。在给排水施工时出现采用的有些建筑材料尺寸不太合乎标准、质量不合格等问题。此外外在的环境因素也会对建筑材料的质量有较大的影响，由于给排水施工环境温差大会造成材料损坏。这些都会对整个建筑造成质量影响。

1.2准备工作不充分与管理制度问题

如果在前期施工准备工作不到位的情况下，在施工中没有很认真的记录所需要的管道支、吊、托架数量，这将导致施工场地材料短缺，从而影响施工进度。工程作业的技术水平不高，没有按照依据和标准的作业规则，进而导致工程中的许多质量问题。现在很多建筑公司为了降低建设成本，并进而获得最大利益，在建筑工程施工中存在偷工减料等诸多问题，比如没有检查材料的质量是否符合规定，这将使施工工艺过程粗糙。不仅如此，管道防腐的处理没有满足要求等方面均有可能会导致质量产生问题。

1.3管道渗漏问题

给排水施工中经常会出现管道渗漏的问题，对于居民的正常排水和用水影响较大，而出现管道渗漏的主要原因则包括施工技术和施工材料两个方面。施工技术的不够合理主要表现在施工人员在进行连接操作时没有按照规范操作，导致螺纹对接不上，或者在施工过程中没有对管道进行密封处理或者处理得不好，结果导致使用时出现渗漏的情况。而从材料来讲，施工人员使用的管材在质量上如果缺乏一定的保障，如耐热性、耐冷性不足，容易出现热胀冷缩的情况，就有可能会影响管道的完整性，从而出现管道渗漏的情况。

1.4施工人员的素质及技术问题

在给排水施工过程中施工人员的操作方法及技术水平都会对质量有比较大的影响。在房屋建筑给排水施工出现的问题中，大多都出现于施工工人责任心不强、细心、耐心程度不够、只是按照自己的想法行事而忽视现实情况，并且技术水平欠缺等方面。当出现问题时施工人员又不能及时、准确地解决。

2建筑给排水工程常见渗漏问题的解决方法

2.1合理规划施工设计

建筑给排水工程通常为一次工程，而且其施工与建筑工程其他部位的施工相关，施工质量相互影响。为了确保给排水施工质量，避免设计纰漏引发的给排水渗漏，需要加强给排水工程规划管理，做好施工图纸的会审工作，将给排水工程设计图纸与建筑工程图纸进行综合布置协调，确保给排水工程设计合理。会审过程中，对给排水工程和土建工程的关系进行分析，了解交叉施工要点，了解排水管的设置、标高、坡度等相关参数，解决图纸中存在的问题，全面了解施工图纸设计。

2.2加强施工材料管理

市场上给排水工程管材品种丰富，质量差别较大，为了确保施工质量，需要严格把控材料采购的质量关。给排水管材应该选择正规厂家，并具有合格的质量检验证书，材料到场后按照质量标准对管材质量进行检验与测试，确保所选用的材料满足工程需求。首先对管材外观进行观察，确保所选择的管材不存在砂眼、裂痕等问题，对承插口进行检查与分析，确保承插口质量。对于施工管材较多的工程，可以采用抽查的方式进行检测，从同一批次、同一类型的产品中选择一定数量的管材进行检测，确保施工材料符合施工标准。严禁不合格的管材进入施工现场，出现问题后需要及时处理，防止因为管材质量不合格引发的管道渗漏问题。

2.3规范给排水施工流程

加强施工队伍管理，确保施工队伍专业水平满足给排水工程施工需求，降低管道渗漏概率。在图纸会审的基础上，严格执行给排水工程施工规范，要求施工人员按照规范进行施工。比如管道施工需要清除管道油污、水迹，涂胶时确保涂抹均匀，采用垫片预防渗漏问题。在配水点的接驳件与墙体固定施工过程中，需要加强固定管理，通过嵌装在工程中的固定配件，采用固定支架进行固定，确保管道与墙体的密封效果。利用固定支架将管道固定在墙面上，并将终端弯头改成三通件，注意要将三通件的一个口密封；对于支管中间要使用三通接出的配水件，并将三通改成四通，四通件一个口不通。敷设非直埋管道时，应该考虑管道热胀冷缩变形的影响，水平干管与水平支管连接、水平干管与立管连接、立管和每层支管连接，应有管道伸缩时相互不受影响的补偿措施。

2.4给排水管道检查

按照规范要求，为了确保给排水工程质量，对浴缸、洗脸盆、水槽等用水设备，进行通水试验，以不渗漏为合格；室内排水系统的通水试验，主要是对排水管道的各配水点检查，观察其接口处有无渗漏，逐一开放配水点，分析有无渗漏现象。通水试验的水压与测试时间应该控制在一定标准内，金属和复合管材的观测压力≤0.05MPa，通水10min后检测，硬聚氯乙烯塑料管的检测压力降≤0.03MPa，维持压力1h后观察是否渗漏；暗敷管道应该在隐蔽工程结束前进行测试，合格后才能进行隐蔽敷设。

2.5提高工

作人员的道德素质水平。一个人的道德素质是非常重要的，尤其是要在社会上生存就要有一定的素质水平，一个员工最基本的就是责任意识，在进行面试时一定要对员工的道德素质进行考察，一个有责任心的员工不仅可以给一个公司带来利用，也可以带来好的声誉，所以企业应该重视培养工作人员的素质，进行道德教育，对于素质低下的不予录取，如果有试卷类的考试，一定要有面试或者实践的考验，因为只有理论的人，实践能力不会特别好，会带来我们想象不到的麻烦。

结语

渗漏是建筑给排水工程的常见问题，为降低给排水渗漏发生的概率，需要将给排水工程作为一项系统工程，从施工设计、施工材料选择、施工人员管理以及施工规范等进行全面管理，预防给排水工程渗漏问题。对于已经出现的渗漏问题，采用针对性方式进行修补，确保给排水管道的正常使用。

参考文献：

［1］孙学会.建筑给排水工程渗漏及改进［J］.科技创新与应用，2016，（21）：136-136.

［2］饶春宏.给排水工程管道的渗漏分析及防治方法［J］.中国建筑金属结构，2015，（4）：17，24.

［3］陈统新.水库土石坝工程渗漏的探讨［J］.四川建材，2015，（4）：13-15.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b20579bb14cb06825d6d1d9c.html