# 试论35kV变电站设备的检修技术原康王丹吴丹丹张裕龙

国网山西省电力公司晋城市阳城县供电公司山西晋城048100

摘要：35KV的变电站使用十分广泛，主要功能便是为人们供电，在日常生活用电环节中占据十分重要的作用。随着人们用电需求量的不断增加，电网发展步伐也逐步加快，35KV变电站的用电负荷量逐步增大，这也加大了变电站设备的故障发生频率。变电站设备故障带来的不仅仅是经济损失问题，还影响这人们的生活与工作的开展。因此变电站设备出现问题时需要及时的解决，在变电站设备运作的过程之中，及时发现问题所在，并且定期进行设备的检查为和维修，这样就能够及时的发现问题，减少设备的故障，保证机械的正常运作。变电站的正常运作是社会发展的保障，所以对于变电站设备的保护和维修工作至关重要。本文主要分析了35KV变电站设备的检修方案，在研究变电问题的基础上针对性的提出相关的安全检修措施，以期为此后的变压器维修工作提供更多的借鉴依据，以促使变电站设备的正常稳定运行。

关键词：35KV变电站；供电设备；检修技术

1前言

随着人们生活水平的提升，日常生活中的用电量逐渐增加，为了满足用户日益增长的用电需求，供电企业在扩大经营规模的同时也增大了供电覆盖率，实现了电能的供需平衡。实际供电过程中，在传输电能的同时，用电负荷量的增大很容易导致变电站设备出现故障问题，以致影响了正常的供电效果，给人们的生产生活带来了诸多不利影响。作为电力运输的基本设备，35KV变电站需要做好设备的更新维护工作，及时检修，从而促进设备的稳定运行。2电网检修方式

首先是事故后的检修方法，受各种不可抗因素的影响，变电站设备发生事故后的紧急停修便属于事故后检修，也可被称为临时检修，但这种检修模式一般在上个世纪50年代发挥的作用较为重要。其次是定期检修，维修期间事先约定周期与内容，并根据时间节点进行的检修方式。最后是状态检修，工作期间使用全面缜密的故障诊断技术，采用先进的设备仪器，且配合使用合理科学的维修机制，建立完善的检修技术并严格实施，以确保在设备发生故障前及时维修。除此之外，检修期间还应开展高校的绩效评估工作，以提升检修技能的科学性。

335kv变电站设备出现问题的主要原因

现阶段，35kv变电站设备在运行过程中常常会发生一些问题，最常见的有以下几点：（1）电源问题：变电站设备在运行时一些工作人员将设备连接错误、线路接触不良或者变电站设备的电源超出了指定的标准，这些问题都会直接造成变电站设备的故障；（2）无源器件问题：这问题常常发生在设备的电阻器开关上使电阻器的整个仪表出现短路现象，如果不能及时进行处理就会导致电阻值烧化；（3）软件应用和设计问题：这类问题是变电站设备在运行过程中固定问题，主要由一些软件设备数据信息形成的，由于这些数据信息在收集、处理过程中没有为其设计一个科学、合理的数据库，变电站设备也没对这些数据进行应用，从而导致变电站设备在运行时负荷，从而发生故障；（4）变电站设备的设计问题：变电站设备设计过程中，一些设计师只追求工作数量，不重视工作质量与效率，从而导致变电站设备质量不过关，在以后的使用时常常会发生故障问题；（5）使用环境问题：在变电站设备使用过程中，不按照指定要求进行，导致设备的使用环境不符合使用要求，从而发生故障问题。最常见的使用环境有温度、湿度等；（6）接触问题：变电站设备在运行时常常会发生接触不良问题，这些问题不是以规定的形式出现，在发生时没有任何的规律，在早期也很难被发现，让变电站设备的维修人员变得十分头疼。设备接触不良原因主要有插座松动、不牢靠、无法与电源契合等；（7）设备老化问题：不管是什么软件、系统、器械都有着自己的使用年限，而变电站设备在使用时对设备的使用年限不重视，常常导致一些仪表因为使用时间较长出现老化现象，久而久之就会对设备的使用安全造成很大的威胁。

435kV变电站设备检修技术

4.1验电

对设备检修时，带电操作安全隐患极大，易对检修人员的人身安全造成威胁，易损坏相关设备，出现危险。因此，在开始检修之前，必须对待检修设备和线路采取停电处理，同时在接设地线前先验电，确保待检设备不带电，确保设备和人员的安全。注意在设备进出线两端都要进行验电。此外，如果验电作业是在高压环境下进行，工作人员必须在操作前先穿戴好符合要求的保护用品，同时进行验电作业必须使用专用工具，若无专用工具，而待检设备的电压又比较低时，可以用绝缘棒来代替，根据绝缘棒有无火花或放电异响为标准来确定是否存在危险电压。

4.2安装接地线

在进行设备检修时，要安装接地线，其目的主要有两个：一是彻底释放停电设备或线路上的静电感应电压和残留电荷装；二是在检修过程中万一突然发生送电的情况可以保障检修人员的人身安全。安装接地线时，要遵守以下规则：（1）检修人员必须事先穿戴好保护用品，操作时严格遵从安全操作规程；（2）在进行接地线装设作业时，必须有两人以上同时在场，同时保证隔离开关旁有监护人员；（3）装设接电线安装从接地端再到导体端的顺序，要保证各接触点接触状态良好；（4）拆卸接地线的操作顺序按与装设作业相反的顺序执行。

4.3变压器检修技术

变压器作为35KV变电站的常用设备，它的基本功能是对电压进行调整，使电压达到使用要求。利用变压器可以完全实现电气隔离，最大限度保护电网和用户，它肩负着确保电网安全运行的重要职责。变压器的种类很多，一般可分为干式变压器和湿式变压器两种。以干式变压器为例，说明变压器的检修技术。干式变压器在检修时要注意下列几点：（1）由于变压器在使用时，金属绕组会不断产生热量，经过一段时间的累积，温度不断升高，加速了金属绕组绝缘层的老化速度，缩短使用寿命的同时增大安全隐患。因此，在对变压器进行日常维护时，要关注变压器的温度变化情况，确保变压器的温度在许可规定范围之内。（2）在一定时间内，变压器可以承受过载，但是过载的额度以变压器额定负载的五分之一为限。在对变压器进行检修时，要关注变压器的负载情祝，确保负载未超出最大许可度。（3）制定变压器巡检制度，定期对变压器进行检修，检修时要清扫变压器绕组上的灰尘杂质等，以防影响变压器的正常工作。同时要防止变压器受潮引发放电，要关注变压器运行时的响声变化，一旦发现异常立即处理，保证变电站安全稳定运行。

5结束语

35KV变电站与人们日常生活和生产息息相关，其运行状况直接影响人们的生活质量和社会的稳定发展。对变电站进行检修意义重大，对于变电站各设备要制定合理的检修方案，采用日检和年检相结合的方式，及时检查和维修变电站设备，确保变电站安全稳定运行。在检修过程，要做好安全保障措施，保障检修工作安全实施，以对变电站的设备进行检修，以提高变电站的运行效率。

参考文献：

[1]张俊.浅析35kv变电站中的设备检修及其维护措施[J].数字化用户,2013,25:20-21.

[2]陈炫,李熠,汪新正.35kV变电站设备状态检修策略及应用研究[J].通讯世界,2015(12):218-219.

[3]顾洁,杜渐,秦杰,张怡.基于全寿命周期成本的变电站设备检修模糊规划模型[J].电力系统自动化,2014(01).

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b239c20d5c514cdb86dc756c.html