# 非均称控制论文_董明晖,赵德帅

导读:本文包含了非均称控制论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:围岩,巷道,裂隙,均称,结构,裂纹,微观。

### 非均称控制论文文献综述

董明晖,赵德帅[1]（2018）在《基于非均称控制的沿空掘巷围岩控制技术研究》一文中研究指出以新驿煤矿3煤合并区煤层的巷道支护为研究背景,以改善巷道围岩控制现状为目的,对巷道破坏、失稳机理和巷道支护技术展开了研究,提出巷道围岩控制措施和支护方案。经过矿压观测结果表明,支护效果达到了预期目标,为新驿煤矿类似地质条件下巷道支护技术提供了指导和借鉴意义。(本文来源于《山东煤炭科技》期刊2018年02期）

代进[2]（2007）在《综放回采巷道围岩裂纹扩展与类板结构及其非均称控制》一文中研究指出本文就巷道围岩破碎区与塑性区内的裂隙扩展、弱结构破坏效应、非均称控制机理等方面开展了深入研究。裂纹的产生与发展并非巷道失稳破坏的直接原因，在生产现场中几乎所有巷道围岩中都发育着宏观裂纹，且大部分都是穿透岩层的裂纹，但这些巷道仍能够正常使，这是因为岩体被穿透性的裂纹切割以后，未受损伤的部分岩体仍然能够形成新的力学平衡结构。虽然这种结构的承载能力受到很大削弱，但在高应力转移后的低应力环境下，这种结构仍然能够维持其平衡，进而继续维持着巷道围岩的稳定。当巷道围岩应力的再次分布时，这种结构的力学平衡可能被打破，这些结构的失稳破坏最终导致巷道围岩的失稳破坏。研究表明巷道围岩的变形破坏带有明显的局部化行为特征，高地应力作用下，围岩变形局部化导致裂纹的产生和扩展，大多数裂纹的扩展是以翼型裂纹方式进行的，裂纹发展到一定程度会在巷道围岩中产生“类板结构”，这种“类板结构”的形态与远应力场分布有密切的关系，其延伸方向与最大主应力方向平行。研究还表明当“类板结构”再次受到压缩时就会发生屈曲或剪切，过度的屈曲或剪切会导致其失稳，并最终导致巷道围岩的失稳。在一定程度上锚杆支护可以对类板结构的屈曲加以控制，控制类板结的屈曲要考虑锚杆两个方面的参数，其一是锚杆的密度，可以通过控制一定长度类板结构所需要锚杆的个数来计算。另一个参数是锚杆的刚度，可以通过控制n个弹性支座上类板结构屈曲对弹性支座的刚度要求来确定。控制“类板结构”稳定所需要的锚杆数目与“类板结构”的长度成线性增长关系，与原岩应力的大小成平抛物线增长关系；而与岩体弹性模量成负指数(-1／2)的幂函数曲线关系递减，与“类板结构”的厚度成负指数(-3／2)的幂函数曲线关系递减。因此，控制巷道围岩内部裂纹的发展是一种积极的支护方式。控制“类板结构”稳定所需要的锚杆刚度与环境应力场的应力成半立方抛物线增大；与“类板结构”岩性刚度成负指数(-1／2)幂函数曲线关系递减；与“类板结构”厚度也成负指数(-3／2)的幂函数曲线关系递减。锚杆刚度对于“类板结构”的稳定非常重要，加大锚杆安装时的预应力可以增大锚杆的刚度。研究对1304综放面上顺轨道巷围岩的工程地质进行了评估、研究了巷道围岩微观裂纹发展与围岩体软化的理论、巷道围岩宏观裂纹发展与稳定的理论：研究了1304综放面上顺轨道巷锚网带非均称支护机理与对策，工程应用取得了显着的技术经济效益。(本文来源于《山东科技大学》期刊2007-04-01）

樊克恭,蒋金泉[3]（2007）在《弱结构巷道围岩变形破坏与非均称控制机理》一文中研究指出依据煤系地层围岩弱结构巷道变形破坏的不均衡特征,提出了弱结构体变形破坏的“控制部位”与巷道围岩的“非均称控制”概念;分析了围岩弱结构巷道的非均称控制机理;运用有限元法对弱结构巷道的塑性区分布特征、非均称控制进行了模拟.结果表明:围岩弱结构类型及工程应力环境对巷道围岩破坏区域发育形态及围岩稳定性具有重要影响,弱结构体起着主控作用;侧压系数λ<1时,应尽量选择Ⅱ,Ⅲ,Ⅵ型弱结构类型;λ>1时,应选择Ⅱ,Ⅳ型岩性弱结构类型;λ=1时,依据巷道支护方式不同,应分别选择Ⅰ型或Ⅱ型弱结构类型.(本文来源于《中国矿业大学学报》期刊2007年01期）

樊克恭[4]（2003）在《巷道围岩弱结构损伤破坏效应与非均称控制机理研究》一文中研究指出本文在大量现场实测、理论分析和数值模拟的基础上，对巷道围岩弱结构破坏失稳过程及非均称控制进行了全面、系统的论述。针对地下工程围岩赋存的不均一性和变形破坏的非均衡性，提出了巷道围岩弱结构与弱结构体的概念；从围岩塑性变形区域、松动圈发育形态出发，研究了围岩塑性变形区域、松动圈形态与围岩弱结构类型的关系以及弱结构巷道破坏区域的奇异性。以围岩弱结构体的变形破坏为主线，从复合结构、分叉理论与弱结构效应出发，着重研究了弱结构体破坏对岩性弱结构、几何弱结构与应力弱结构巷道稳定性的影响；从有利于围岩控制出发，提出了不同围岩应力条件下岩性弱结构类型的优选方案；根据不同弱结构巷道围岩变形破坏规律与破坏效应，提出了弱结构体变形破坏的“控制部位”与巷道围岩的“非均称控制”概念，研究了弱结构巷道围岩破坏的主控性，弱结构匹配支护的力学响应与非均称控制机理与控制方法，初步形成了巷道围岩非均称控制的理论体系。(本文来源于《山东科技大学》期刊2003-04-01）

### 非均称控制论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文就巷道围岩破碎区与塑性区内的裂隙扩展、弱结构破坏效应、非均称控制机理等方面开展了深入研究。裂纹的产生与发展并非巷道失稳破坏的直接原因，在生产现场中几乎所有巷道围岩中都发育着宏观裂纹，且大部分都是穿透岩层的裂纹，但这些巷道仍能够正常使，这是因为岩体被穿透性的裂纹切割以后，未受损伤的部分岩体仍然能够形成新的力学平衡结构。虽然这种结构的承载能力受到很大削弱，但在高应力转移后的低应力环境下，这种结构仍然能够维持其平衡，进而继续维持着巷道围岩的稳定。当巷道围岩应力的再次分布时，这种结构的力学平衡可能被打破，这些结构的失稳破坏最终导致巷道围岩的失稳破坏。研究表明巷道围岩的变形破坏带有明显的局部化行为特征，高地应力作用下，围岩变形局部化导致裂纹的产生和扩展，大多数裂纹的扩展是以翼型裂纹方式进行的，裂纹发展到一定程度会在巷道围岩中产生“类板结构”，这种“类板结构”的形态与远应力场分布有密切的关系，其延伸方向与最大主应力方向平行。研究还表明当“类板结构”再次受到压缩时就会发生屈曲或剪切，过度的屈曲或剪切会导致其失稳，并最终导致巷道围岩的失稳。在一定程度上锚杆支护可以对类板结构的屈曲加以控制，控制类板结的屈曲要考虑锚杆两个方面的参数，其一是锚杆的密度，可以通过控制一定长度类板结构所需要锚杆的个数来计算。另一个参数是锚杆的刚度，可以通过控制n个弹性支座上类板结构屈曲对弹性支座的刚度要求来确定。控制“类板结构”稳定所需要的锚杆数目与“类板结构”的长度成线性增长关系，与原岩应力的大小成平抛物线增长关系；而与岩体弹性模量成负指数(-1／2)的幂函数曲线关系递减，与“类板结构”的厚度成负指数(-3／2)的幂函数曲线关系递减。因此，控制巷道围岩内部裂纹的发展是一种积极的支护方式。控制“类板结构”稳定所需要的锚杆刚度与环境应力场的应力成半立方抛物线增大；与“类板结构”岩性刚度成负指数(-1／2)幂函数曲线关系递减；与“类板结构”厚度也成负指数(-3／2)的幂函数曲线关系递减。锚杆刚度对于“类板结构”的稳定非常重要，加大锚杆安装时的预应力可以增大锚杆的刚度。研究对1304综放面上顺轨道巷围岩的工程地质进行了评估、研究了巷道围岩微观裂纹发展与围岩体软化的理论、巷道围岩宏观裂纹发展与稳定的理论：研究了1304综放面上顺轨道巷锚网带非均称支护机理与对策，工程应用取得了显着的技术经济效益。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 非均称控制论文参考文献

[1].董明晖,赵德帅.基于非均称控制的沿空掘巷围岩控制技术研究[J].山东煤炭科技.2018

[2].代进.综放回采巷道围岩裂纹扩展与类板结构及其非均称控制[D].山东科技大学.2007

[3].樊克恭,蒋金泉.弱结构巷道围岩变形破坏与非均称控制机理[J].中国矿业大学学报.2007

[4].樊克恭.巷道围岩弱结构损伤破坏效应与非均称控制机理研究[D].山东科技大学.2003

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b419cc9f3bcf3c5df6f452a8.html