# 某低品位锂辉石矿石浮选试验研究

### 论文摘要

某低品位锂辉石矿石含Li2O仅约为0.97%,远低于当前工业生产中锂辉石选矿原矿的平均品位,且该矿石中矿物组成复杂,含锂矿物较多,嵌布关系密切,代换作用强烈,作为主要回收矿物的锂辉石中Li2O含量最高仅为5.82%,以上都成为了高效利用该低品位锂辉石矿石的制约因素。为了解决上述问题,同时为处理低品位锂辉石矿石提供可能的技术参考,针对该矿石开展了详细试验研究。采用新型、高效、选择性好的含锂矿物捕收剂BK317和活化剂TC,在磨矿细度-74μm占75%的情况下,经一次粗选三次精选一次扫选、中矿顺序返回闭路流程,最终获得含Li2O 4.46%、回收率80.40%的锂辉石精矿。

### 论文目录

- 1 原矿性质

- 2 试验结果与讨论

- 2.1 预选探索试验

- 2.2 可浮性试验

- 2.3 磨矿细度试验

- 2.4 捕收剂种类及用量试验

- 2.4.1 捕收剂种类试验

- 2.4.2 BK317用量试验

- 2.5 调整剂种类及用量试验

- 2.5.1 调整剂种类试验

- 2.5.2 TC用量试验

- 2.6 锂辉石开路试验

- 2.7 锂辉石闭路试验

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 钱志博,周少珍

关键词: 低品位,锂辉石,浮选,活化剂

来源: 有色金属(选矿部分) 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 北京矿冶科技集团有限公司矿物加工科学与技术国家重点实验室

分类号: TD923;TD955

页码: 62-68

总页数: 7

文件大小: 300K

下载量: 84

### 相关论文文献

- [1].混配矿石图像的分割优化及级配检测算法[J]. 有色金属(矿山部分) 2019(06)

- [2].金矿石中的汞在选冶过程中的走向[J]. 湿法冶金 2017(05)

- [3].中国科学家发现世界上最为古老的琥珀矿石[J]. 安装 2016(06)

- [4].天空的矿石[J]. 中国电视(动画) 2012(06)

- [5].天空的矿石[J]. 中国电视(动画) 2012(05)

- [6].常压密闭微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法测定锑矿石中的锑[J]. 岩矿测试 2020(02)

- [7].浅谈压力对矿石采集的影响[J]. 科技风 2017(05)

- [8].不妨制作个矿石收音机[J]. 大众科学 2015(07)

- [9].基于电感耦合等离子发射光谱法测定矿石中的金属元素[J]. 长江大学学报(自然科学版) 2019(12)

- [10].含金矿石分析测定方法的进展研究[J]. 科技展望 2015(07)

- [11].含金矿石分析测定方法研究及分析[J]. 风景名胜 2019(09)

- [12].火焰原子吸收分光光度法测定矿石中的铜、铅、锌、钴、镍的含量[J]. 世界有色金属 2019(04)

- [13].高含泥矿石浮选综述[J]. 有色金属(选矿部分) 2020(01)

- [14].矿石中微量元素的测试分析方法探讨[J]. 世界有色金属 2016(19)

- [15].海底寻宝之美丽矿石[J]. 小哥白尼(趣味科学) 2020(05)

- [16].矿石之声[J]. 上海文学 2013(07)

- [17].矿石金分析结果不确定度评定的几点思考[J]. 化学分析计量 2011(04)

- [18].矿石中铜量测定锰的干扰及消除[J]. 黄金 2019(12)

- [19].金矿石中金含量的分析测定方法研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(21)

- [20].含金矿石分析测定方法的进展研究[J]. 化工管理 2018(10)

- [21].含金矿石分析测定方法的进展研究[J]. 化工管理 2018(12)

- [22].如何挖掘自身矿石写好演讲稿——以演讲稿《不忘初心》为例[J]. 应用写作 2018(07)

- [23].高品位矿石金标准物质的研制与应用[J]. 黄金 2017(01)

- [24].锗矿石和铟矿石化学成分分析标准物质研制[J]. 岩矿测试 2015(03)

- [25].新时期矿石企业思想政治工作的实践探讨[J]. 企业研究 2014(16)

- [26].电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硫化物矿石中的硫[J]. 分析测试技术与仪器 2010(04)

- [27].用OIA预测冶金和矿石特性[J]. 铀矿冶 2008(03)

- [28].动载冲击下的矿石强度及损伤变化实验研究[J]. 化工矿物与加工 2019(03)

- [29].稀散元素镓矿石标准物质的制备与定值[J]. 化学与黏合 2017(01)

- [30].含金矿石的分析测定方法研究[J]. 化工管理 2015(18)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b544bc319d7df3a9afdd0b0d.html